СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ Том I ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ – Пояснительная записка – Чертежи Том II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – Пояснительная записка – Чертежи Том III ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Генплан. Трехмерная визуализация застройки. Фрагменты застройки Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях Технический отчет об инженерно-геологических работах Раздел “Охрана окружающей среды” ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ВВЕДЕНИЕ 6 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории 7 1.1 Границы территории проекта планировки 7 1.2 Основное назначение территории 7 1.3 Функциональное зонирование территории 8 1.4 Общий баланс территории в границах проектирования 8 1.5 Параметры застройки проектируемого квартала 9 1.6 Жилищный фонд и население 9 2 Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 9 2.1 Социальная инфраструктура 9 2.2 Транспортное обслуживание 10 2.3 Инженерно-техническое обеспечение 11 2.3.1 Водоснабжение 11 2.3.2 Канализация 14 2.3.3 Теплоснабжение 19 2.3.4 Электроснабжение 24 2.3.5 Инженерная подготовка территории 26 2.4 Санитарно-экологические требовани 26 2.4.1 Воздушная среда 26 2.4.2 Мероприятия по охране почв и оздоровлению окружающей среды 27 2.4.3 Расчет мусороудаления 27 3 Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения 28 3.1 Перечень объектов капитального строительства 28 4 Проектное функциональное использование территории 30 5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки 31 6 Нормативные правовые документы 33 7 Приложения 34 Техническое задание на разработку «Проекта планировки» Письмо от Управления Образования Администрации города Когалыма Чертежи, оСНОВНОЙ части ПП-1 Общие данные ПП-2 Схема планировки территории. М1:1000. ПП-3 Схема организации улично-дорожной сети. М1:1000. ПП-4 Разбивочный чертеж красных линий. М1:1000. ПП-5 Схема границ территорий М1:2000. ПП-6 Проект межевания. М1:1000. ПП-6.1 Градостроительные планы земельных участков. М1:1000. ПП-7 Сводный план инженерных сетей. М1:500. ПП-8 План сетей водопровода. М1:1000. ПП-9 План сетей бытовой канализации. М1:1000. ПП-10 План тепловых сетей. М1:1000. ПП-11 Расчетная схема тепловых сетей. М1:1000. ПП-12 Таблица гидравлического расчета. М1:1000. ПП-13 План сетей электроснабжения и наружного электроосвещения М1:1000. ПП-14 Трасса прокладки телефонной канализации М1:1000. Состав исполнителей: Главный архитектор проекта Лисицын Н. В. Главный инженер проекта Романов В. Ю. Раздел – генплана Начальник отдела Сайганова С. П. Ведущий инженер Романова Н. Н. Раздел – теплоснабжение Начальник отдела Дружинина Л. Н. Раздел – водопровод и канализация Начальник отдела Гетман С. В. Раздел – электроснабжение Начальник отдела инеженер Поздеев Д. А. Антонов Раздел – системы связи инженер Зюзина Н. Г. ВВЕДЕНИЕ Разработка “ Корректировка проекта планировки территории 11 микрорайона города Когалыма”, ограниченная улицами: Дружбы народов, С. Повха и Шмидта выполняяется на основании: - задания на проектирование, утвержденного Администрацией г. Когалым; Площадь участка в границах отведенного участка составляет – 21,37 га. Целью настоящей работы является создание правовых условий для градострои-тельной деятельности на территории существующего района. Проект выполняется в границах отведенного участка, на основании предложений Администрации и главного архитектора г. Когалым. Проект планировки выполняется на топографической съемке М 1:1000, представ-ленной заказчиком, чертежи проекта планировки выдаются на топографической подос-нове. Проект планировки разработан в соответствии с Инструкцией о порядке разра-ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003. В настоящее время 11 микрорайон застроен частично, появилась необходимость в проекте планировки микрорайона, с учетом перспективного развития микрорайона и города в целом. В настоящее время большая часть микрорайона свободна от застройки. 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории 1.1 Границы территории проекта планировки: Проектируемый микрорайон №11, Тюменской обл, Ханты-Мансийского автономного округа, г. Когалым - территория частично свободная от застройки. С севера отведенный участок ограничен территорией школы, ул. С. Повха, территорией ледового дворца, с северо-запада также ул. С. Повха, а также примыкает к магистралям городского значения с восточной стороны ул. Дружбы Народов, с юга пр. Шмидта. 1.2 Основное назначение территории Территория предназначена под строительство жилой и общественной застройки. 1.3 Функциональное зонирование территории Согласно генерального плана территория проектируемого района относится к зоне жилой многоэтажной застройки. Новое строительство предполагается вести на местах свободных от застройки. Архитектурная композиция проектируемой застройки подчинена идее сохранения планировочной структуры, сохранению системы квартальной застройки. Застройку проектируемого микрорайона предлагается многоэтажными современными 9-ти и 16-ти этажными многоквартирными жилыми домами. Построенные жилые 9-ти этажные дома (поз.8, поз. 14) - панельные. Жилые дома (поз. 3, 4, 6, 7, 9, 10) планируется выполнить каркасными, стены из ячеистых блоков, облицовка керамогранитной плиткой. Жилая застройка сосредоточена в южной, юго-западной и восточной частях микрорайона и состоит из 3-х жилых групп (градостроительных комплексов), формирующихся вдоль ограничивающих микрорайон улиц и внутримикрорайонных пешеходных аллей. Жилые группы из 9 этажных и 16-ти этажных жилых зданий образуют законченные жилые образования так называемые градостроительные комплексы, разделенные между собой благоустроенными зелеными пространствами с пешеходными бульварами, с площадками игр и отдыха детей и взрослых. Значительная часть проектируемой территории отводится под сквер. Данным проектом выделены 4 функциональные зоны: 1. Жилая зона: 115600,0 м2 2. Рекреационная зона: 40700,0 м2, 3. Зона коммунально-бытового обеспечения: 998,0 м2, 4. Зона общего пользования: 39200,0 м2. Баланс территории проектируемого микрорайона Таблица 9 № п/п Наименование Кол-во, га Квартал 1 Площадь участка в границах отведенного участка 21,37 2 Площадь застройки, жиль 1,841 - проектируемое 1,364 - существующее 0,477 2 Площадь застройки, общественные здания 0,907 - проектируемые 0,057 - существующие 0,615 -строящиеся 0,235 3 Площадь проездов, стоянок (асфальтобетонное покрытие) 5,968 - проектируемые 5,32 - существующее 0,648 4 Площадь асфальтового покрытия 3,069 -проектир емое 2,867 -сохраняемое существующее 0,202 5 Площадь покрытия (слой глины с отсевом гравия) 0,45 -площадки проектируемые 0,45 Площадь озеленения 9,135 Итого 2 ,37 Общая протяженность внутриквартальных проездов 5,70 км. 1.5 Параметры застройки проектируемого квартала многоэтажной застройки Таблица 2 Территория квартала «брутто», га Максималь-ная этажность нового строительства Параметры застройки кварталов многоэтажной этажной застройки Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки Плотность жилого фонда “брутто” м2 общ. площ./га 21,37 16 12,9 0,87 0,84 1.6 Жилищный фонд и население Настоящим проектом планировки новое жилищное строительство предусматривается застройка микрорайона многоэтажными домами 9-ти и 16-ти этажными. Объем нового жилищного строительства составит 145,8 тыс. м2 общей площади. Сводные данные по жилищному фонду на расчетный срок проекта (тыс. кв.м общей площади) Таблица 7 № квартала Итого жил. Фонд тыс. м2 Население (чел.) Всего на расч т ный срок В том числе Всего на расчет-ный срок В том числе Проекти-руемые жилые здания Существующие жилые здания Проекти-руемые жилые здания Существующие жилые здания 170,49 145,8 24,69 4480 3150 1285 Итого: 170,49 145,8 24,69 4480 3150 1285 2 Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 2.1 Социальная инфраструктура Проектируемая территория расположена в Южном планировочном районе г. Когалым. В настоящее время 11 микрорайон граничит с севера с 1 микрорайоном - это микрорайон многоэтажной застройки, с хорошо развитой инфраструктурой (школа, магазин и т.д.), запада с 10-м микрорайоном - микрорайон многоэтажной застройки, с юга пока территория свободная от застройки в будущем планируется построить 15 микрорайон малоэтажной застройки с хорошо развитой инфраструктурой. В северо-восточной части 11 микрорайона получает своё развитие зона общественной застройки, которая органично включаясь в городской центр, составит единый архитектурно-планировочный комплекс. В настоящее время на территории микрорайона 11 расположены следующие существующие здания и сооружения: на проектируемой части микрорайона: - многоквартирный жилой дом (9 этажей) – поз. 8; - многоквартирный жилой дом (16 этажей) - - многоквартирный жилой дом (9 этажей) – поз. 14; - подземный гараж на 30 машиномест; - памятники С. Повху и В.Шмидту; - ЦРП-11; - трансформаторные подстанции; - КНС; - диспетчерский пункт автобусной станции и телевизионная вышка за границей проектируемой части микрорайона) - общеобразовательная школа (поз. 16) ; - спорткомплекс «Ягун» (поз. 17); - крытый каток «Айсберг» (поз. 19). В настоящее время в центральной части микрорайона строится детский сад/ясли на 260 мест, (поз. 15). На юге, юго-западе и в восточной части планируется построить еще ряд жилых многоэтажных домов. Зона жилой застройки примыкает к общественной зоне. С северной стороны от пересечения ул. Шмидта и Дружбы народов построен 16-ти этажный дом (поз. 13). В настоящее время значительная территория микрорайона 11 свободна от застройки. Радиусы обслуживания населения школами, детским садом см. графическую часть “ Схема расположения элементов планировочной структуры”. 2.2 Транспортное обслуживание Существующая система улиц создает удобные транспортные и пешеходные связи как зон отдыха между собой, так и между жилыми районами. Общегородские магистрали обеспечивают транспортную связь с другими поселками и районами города. При проектировании внутриквартальных проездов учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети и максимальное сохранение зеленых насаждений. Проезды обеспечивают непосредственный подъезд к территориям жилья, отдыха и т.д. Существующие транспортные магистрали микрорайона: Ул. С. Повха является магистральной улицей общегородского значения, Пр. Шмидта является магистральной улицей общегородского значения, Ул. Дружбы народов магистральной улицей общегородского значения. Вновь проектируемые – внутриквартальные проезды микрорайонного значения. Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 5,70 км. 2.3 Инженерно-техническое обеспечение Инженерно-техническое обеспечение Исходными материалами для разработки раздела водоснабжения и канализации проекта застройки микрорайона 11 в г. Когалым Тюменской области: - архитектурно- планировочное задание микрорайона №11 - генплан и вертикальная планировка микрорайона № 11 - проект уличных сетей водопровода и канализации Южного жилого района, выпущенные институтом Ленгипрогор. - действующие СНиПы 2.04.01-85*, 2.04.02-84 и 2.04.03-85 В геоморфологическом отношении территория проектируемого микрорайона расположена в пределах III правобережной надпойменной террасы р.Оби, на аккумулятивной равнине междуречья реки Кирилл-Высъягун и реки Ингу-Ягун и представляет собой слабозалесённую, слабовсхолмленную поверхность с абсолютными отметками 64.3-68 м. В геологическом строении изучаемой территории принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения, которые слагают III надпойменную террасу р.Оби. С поверхности и до разведанной глубины 15-18 метров на площадке залегают пески мелкие и средней крупности, желтовато-серые, серые, светло-серые, влажные и водонасыщенные, средней плотности, плотные и рыхлые. В толще песков встречаются прослои суглинков, тугопластичных до мягкопластичных, опесчаненных мощностью до 2м. Гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям III надпойменной террасы р.Оби. Подземные воды приурочены к песчаным отложениям и образуют единый горизонт подземных вод аллювиальных отложений. Вскрыты на глубинах от 2.8м. до 4.3м. (а.о. от 62.9м. до 64.3м.). Грунтовые воды гидравлически связаны с водами реки Ингу-Ягун. Водоносный горизонт сложен хорошо проницаемыми грунтами: песками мелкими и средней крупности. По данным опытных откачек коэффициент фильтрации песков составляет 1-2.3м/сутки. Среднее значение коэффициента фильтрации 1.5м/сутки. Водоупор до пройденной глубины 15-18м скважинами не вскрыт. По химическому составу подземные воды относятся к хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натриевому типу. Подземные воды слабоагрессивны по показателю бикарбонатной щелочности (прил. №4), слабо агрессивны по показателю Ph, неагрессивны по содержанию магнезиальных солей, едких щелочей к бетону с нормальной плотности на всех видах цементов с K>0.1 м/сут (СНиП 2.03.11-85). Неблагоприятных физико-геологических процессов не отмечено. 2.3.1 Водоснабжение Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Когалым являются подземные воды. В городе существует объединенная система хозяйственно-питьевого и противо¬пожарного водопровода. Основными магистралями, подающими воду к 11 мкр-ну являются водо¬провод Ø300мм по ул.Степана Повха и водопровод Ø200мм по ул.Дружбы народов. Схема водоснабжения – кольцевая, водопровод хозяйственно питьевой, совмещён с протовопожарным. Расчетный суточный расход воды на жилую застройку до 12эт. равен: 3193 х 250 Qсут.жил. = ------------------------ х 1,05 = 838,16 м3/сут 1000 где 1,05 коэффициент на неучтенные расходы. Расчетный суточный расход воды на жилую застройку 16эт. равен: 1287 х 360 Qсут.жил. = ------------------------ х 1,05 = 486,49 м3/сут 1000 ∑Q = 1324,65 м3/сут Qсут.max = 1324,65 х 1,2 = 1589,58 м3/сут Qсут.min = 1324,65 х 0,8 = 1059,72 м3/сут где 1,2 и 0,8 – коэффициенты суточной неравномерности водопотребления Расчетный суточный расход воды на полив равен: 80000 х 0,5 Qсут.пол. = ----------------------------- = 40,0 м3/сут, 1000 Где 0,5 л/сут – норма полива на 1м2 усовершенствованных покрытий, тротуаров и т.п. Расчетный часовой расход воды равен: Qч.max = 1,3 х 1,6 х 1324,65 /24 = 114,8 м3/ч, где 1,3 и 1,6 – коэффициенты часовой неравномерности водопотребления. Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды общественных зданий, согласно СНиП 2704.01—85* приведены в табл.1. Таблица 1 Наименование водопотребителей ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (ХВ + приготовление ГВ) ВОДОТВЕДЕ ИЕ м3 /сут м3/час л/с м3/сут м3/час л/с Прод.магазин (50чел) 12,5 1,97 12,5 1 97+1,6 Кафе 100 мест 5,28 3 75 5,28 3,75 Офисные помещения (120ч) 1,92 0,66 1,92 0,66 Магазин пром. тов. (25чел) 0,4 0,32 0,4 0,32 МФЦ 13,93 7,6 13,93 7,63 Аптека 0,05 0,1 0,05 0,16 Амбулатория 0,45 0,35 0,45 0,35 Жители -4480чел 1324,65 3 , 1324,65 31,8 ИТОГО: 1359,18 46,64 1359,18 48,24 полив 40,0 3,0 ВСЕГО: 1399,18 49,64 Ø200 Пожаротушение: - внутреннее 2струи х 2,6л/с - наружное пожаротушение 35,0л/с Ливневые стоки – F=21,37га 1238,13 1320,0 1100,0 Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты по табл. 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и составляет для г. Когалым – 35л/с, 2 пожара, при численности более 50тыс.чел. и застройки выше 3-хэтажной. Диктующим объектом являются 16-этажные жилые дома, где предусматривается пожаротушение согласно приложения к НПБ 110-03. Расход воды на внутреннее пожаротушение для жилого 16 эт. дома составляет 5,2л/с: - 2 струи по 2,6л/с =5,2л/с, Также внутреннее пожаротушение требуется в здании детского кафе – поз.5. Свободный напор на вводах в жилых и общественных зданиях обеспечивается существующим напором в городской сети, равным 40,0 м по данным ООО “Водоканал“. В 16-эт. домах вопрос со свободным напором должен быть решен при проектировании этих домов. Бесперебойное водоснабжение объектов предусматривается за счет прокладки закольцованной внутримикрорайонной сети Ø200мм, рассчитанной на пропуск максимальных расходов воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Подключение внутримикрорайонных водопроводных сетей производится к существующим сетям водопровода Ø300мм по ул. Степана Повха и водопровод Ø200мм по ул.Дружбы народов. Водопроводная сеть закольцована по всем улицам и проездам микрорайона для обеспечения пожаротушения посредством пожарных гидрантов, расположенных на проектируемых микрорайонных сетях водопровода. Прокладка сетей водопровода выполняется частично совместно с теплосетями в подземном исполнении, а по территории детского сада (поз.15) в канале, совместно с теплосетями – см. часть ТС; и частично подземно самостоятельно. Совместно с теплосетями водопроводная сеть прокладывается из труб стальных бесшовных Ст 108х3,5 - 89х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 8732-78* в пенополиуретановой оболочке, с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001 с внутренним цементно-песчаным покрытием; с установкой отключающей и спускной арматуры в точке подключения и в наивысших и наинизших точках. Трубы водопровода, прокладываемые самостоятельно укладываются на глубине не менее 3,3 м от поверхности земли до верха трубы. Запорная арматура и пожарные гидранты устанавливаются в колодцах из сборных железобетонных элементов и в тепловых камерах. Применяется изоляция весьма усиленного типа из липких полимерных лент. Наружная поверхность железобетонных колодцев покрывается битумной горячей мастикой (СНиП 2.03.II-85 прилож.5) с применением бетона на сульфатном цементе. 2.3.2 Канализация Бытовая канализация Канализация города проектируется по полной раздельной системе, предусматривающей строительство отдельных сетей и сооружений для отведения и очистки хозяйственно-бытовых и дождевых вод. Водоотведение равно водопотреблению. Отведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий предусматривается по самотечной проектируемой канализационной сети в существующую канализационную сеть Ф500 по ул. Шмидта с врезкой в существующие канализационные колодцы. Расчетные объёмы бытовых стоков, согласно СНиП 2704.01—85* приведены в табл.1. Сеть бытовой канализации прокладывается из чугунных напорных труб ВЧШГ ТУ1461-037-50254094-20000 из труб диаметром 200-250мм. На сети устанавливаются смотровые и поворотные колодцы из сборного железо¬бетона с чугунными люками. Наружная поверхность колодцев покрывается битумно-латексной мастикой или горячим битумом за 2 раза. В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, основание под трубы принято естественное с уплотнением. Монтаж трубопроводов, испытание и приемку их в эксплуатацию выполнять в со-ответствии с указанием СНиП 3.05.04-85* с соблюдением правил техники безопасности в строительстве по СНиП III-4-80*. Дождевая канализация Настоящий раздел проекта выполнен на основании: Задания на проектирование, выданного заказчиком в 2002 г. Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых по веткам подключения осуществляется в проектируемые внутриплощадочные дождевые коллекторы, а из них в существующие дождевые коллекторы по улицам Ленинградской и Повха. В настоящее время дождевые и талые воды с территории города Когалыма сбрасываются в реку Ингу-Ягун и ручей Кирилл-Высъягун без предварительной очистки. В разработанной институтом «Урбанистики» в 1991г. «Схеме дождевой канализации г. Когалыма» было преду-смотрено строительство двух очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК). Для ОСДК на реке Ингу-Ягун выполнена рабочая документация. Все дождевые стоки с микрорайона 11 по существующим коллекторам в конечном итоге будут сбрасываться на ОСДК. Для предварительной очистки поверхностных стоков, поступающих в основном с проезжих частей улиц и автостоянок, во всех дождеприёмных колодцах для очистки воды от нефтепродуктов устанавливаются специальные фильтрующие патроны, разработанные НПП «По-лихим», г. Санкт-Петербург. Кроме дождевых и талых вод в проектируемые коллекторы производится сброс воды из внутренних водостоков и дренажа зданий, а также из камер и дренажа теплосети. Дождевые коллекторы диаметром 200-400 мм приняты из полиэтиленовых труб «Прагма», диаметром 500-1500 мм. Полиэтиленовые трубы на 30 см выше шелыги трубы засыпаются песком. Смотровые и дождеприемные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902.09-22.84. При прохождении трубопроводов под дорогой с асфальтовым покрытием трубу уложить в стальные футляры Ф630х10,0 – Ф1800х12,0мм ГОСТ 10704-91. Диаметры коллекторов определены гидравлическим расчётом. В связи с тем, что территория микрорайона сложена песчаными грунтами, трубы укла-дываются на естественное спланированное основание. Смотровые и дождеприемные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84. Для защиты от коррозии наружных поверхностей бетонных и железобетонных конст¬рукций применено покрытие горячим битумом за два раза /СНиП 2.03.11-85, приложение 5/. Монтаж трубопроводов, испытания к приему их в эксплуатацию выполнять в соответст-вии с указаниями СНиП 3.05.04-85 и с соблюдением правил технической безопасности в строи-тельстве по СНиП 111-4-80*. Гидравлический расчет Расчет поверхностного стока произведен в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных террито¬рий, площадок предприятий и определению условий его в водные объекты», разработан¬ными ФГУП «НИИ ВОДГЕО» 2006 г. Годовой поверхностный сток Wпов. формируется из дождевого Wд и талого Wт стоков и стока от полива территории Wп: Wпов. = Wд+ Wт +Wп,где: Wд – дождевой сток в м3/ год Wт – сток талых вод в м3/ год Wп поливочный сток в м3/ год 1. Дождевой сток определяется по формуле: Wд=10*Нд*F*yд, где: F-площадь водосбора, га Нд- слой осадков за теплый период года (апрель-ноябрь) в мм, yд- коэффициент дождевого стока определяется как средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом коэффициентов стоков для разного рода поверхностей усредненный коэффициент стока принят 0,39 Площадь водосбора проектируемого участка – 21,37 га. Среднемноголетнее годовое количество осадков согласно климатологического справочника. -в теплый период года (апрель-ноябрь)-Нд=467 мм, -в холодный период года (ноябрь март)- Нт=209 мм. Таким образом, дождевой сток с территории определился равным - 38921,18 м3/год. 2. Талый сток определяется по формуле: Wт=10х Нт х F х yт х Куб, где: F-площадь водосбора, га Нт- слой осадков за холодный период года (ноябрь – март) в мм, yт- коэффициент талого стока – 0,7 Куб- коэффициент, учитывающий вывоз снега (для абонентов, осуществляющих вывоз снега 0,5) Таким образом, талый сток с территории составляет 15632,16 м3 /год. 3. Годовое количество поливо -моечных вод определяется по формуле: Wм = 10 x m x k x F м х yм, где: m расход воды на одну мойку дорожных покрытий m=1,2л/м2 yм коэффициент стока yм= 0.5 k —cреднее количество моек в году k=150 моек Fм —площадь покрытий,подвергающихся мокрой уборке Fм = 3,0 га Wм = 10 х 1.2 х 0.5 х 3,0 х 150 = 2700 м3 Wобщ =Wд + Wт + Wм =38921,181 +15632,155 + 2700= 57253,34м3/год Суточный расход ливневых стоков со всей территории 11 микрорайона определяется: Zmid x А1.2 x F q = - --------------------- tr1.2n-0.1 Zmid -среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока Zmid1 =0.23- для асфальтированных покрытий и крыш Zmid2 =0.038- для зеленых насаждений lg P Y A =q20 x 20n x ( 1+ ------- ) lg mr q20 —интенсивность дождя q20=70 л/с на 1 га n —показатель степени,определяемый по табл.4 СНиП 2.04.03-84 n=0,48 m —среднее количество дождей за год,определяемое по табл.4 mr=120 Y —показатель степени принимаемый по табл.4 Y=1,33 Р -период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р=0.67 lg 0.67 1,33 A = 70 x 20 0.48 х (1 + ----------- ) = 327 lg 120 A 1.2 = 1041 Расчетная площадь стока Fасф.+крыш = 9,7618+ 2,4732= 12,235 га Fзел = 9,135 га tr -расчетная продолжительность дождя tr = tcoп + t caп + tр tcоп —продолжительность протекания дождевых вод до лотка ,tсоп = 5мин. tсап -продолжительность протекания дождевых вод по лоткам lсап 175 tсап = 0.021 х ------ = 0.021 х ------- = 5.3 мин Uсап 0.7 где: lсап —длина участков, м Uсап —расчетная скорость течения на участке, м/с tр —продолжительность протекания дождевых вод по трубам , tр = 0 tr = 5 +5.3 =10.3 мин 0.23 х 1041 х 12,235 + 0.038 х 1041 х 9,135 q = ------------------------------------------------------------ = 1100,0 л/с 10.3 1.2х0.48-0.1 1100 х 20 х60 Qчас = ------------------------- = 1320,0 м3/ч 1000 Суточный расход ливнестоков 33 % обеспеченности со всей площади водосбора определяется по формуле: W = 10×ha×F×J где: ha расчетный слой осадков (15 мм) F – общая площадь, га J – коэффициент стока Характер территории Площадь, га Коэфф. стока J Кол-во осадков, м3/сут Твердые покрытия 9,7618 0,6 878,5 Кровля 2,4732 0,6 222,6 Газоны 9,135 0,1 137,03 Всего 21,37 1238,13 Итого расход дождевых сточных вод со всей территории микрорайона составляет: Qсут=1238,13 м3/сут, qчас=1320,0 м3/час, qсек=1100,0 л/с 2.3.3 Теплоснабжение Общие данные Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года принята -43ºС. Расчетная температура наружного воздуха в летний период года принята +22,6º С. Средняя температура отопительного периода принята - 10,8ºС. Продолжительность отопительного периода принята 274 дней. Теплоснабжение предусмотрено от наружных тепловых сетей Теплоносителем является горячая вода с параметрами 130-70ºС Параметры горячего водоснабжения 60ºС. Приготовление горячей воды осуществляется в теплообменниках, установленных в ИТП потребителей. Конструктивные решения 1.2.1 Тепловые сети Проект тепловых сетей микрорайона 11 в г. Когалыме выполнен на основании задания на проектирование. В работе использованы следующие материалы: 1. Корректировка схемы теплоснабжения города 2 Руководство по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ производства ЗАО «МосФлолайн. В качестве топоосновы использована топографическая съёмка в масштабе 1:1000. Подключение внутри микрорайонных тепловых сетей предусматривается в существующих камерах ТК-3, 4, 7 и МТК-9. Подключение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям рассматривается непосредственно при разработке этих зданий. Источник теплоснабжения – объединенная котельная жилого комплекса. Расчетные тепловые потоки приняты по аналогам ранее запроектированных зданий и по расчетным расходам теплоты по укрупненным показателям. Прокладка трубопроводов запроектирована подземная бесканальная в изоляции из пенополиуретана (ППУ), в соответствии с альбомом № 313.ТС-007.000. Тепловые сети по территории детского сада прокладываются в монолитных каналах км 126х50. Совместно с трубопроводами теплосети прокладывается водопровод. На углах поворотах и под проезжей части, теплотрасса прокладывается в футлярах. Для восприятия температурных удлинений и разгрузки труб от температурных напряжений используется естественная компенсация в углах поворота трассы и устанавливаются П-образные компенсаторы. Проектом запроектированы трубы стальные горячедеформированные, сталь марки 09Г 2С по ГОСТ 8732-78*, с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001 с системой ОДК. Для подключения тепловых сетей, идущих к зданиям от магистральных трубопроводов, запроектированы тепловые камеры УТ-1 – УТ-10.. Проектом предусмотрен перенос существующих сетей от точки «1» до точки «2».Врезка в существующую теплотрассу запроектированных зданий производится в камерах УТ6, 7, 8. Спуск воды из теплосети предусмотрен в существующие дренажные системы тепловых камер ТК-3, 4, 7, МТК-9 и в проектируемые дренажные колодцы ДК. В низших точках установлены спускники. Отключающая арматура принята стальная. Прокладка сетей выполняется с уклоном в сторону тепловых камер. Ввод в тепловые камеры и канал выполнить в стальных гильзах с сальниковым уплотнением. Перед началом работ выявить все сети, их расположение и глубину заложения. При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм с песчаной обсыпкой 150 мм. Мотаж трубопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже -15°С. Для трубопроводов, фасонных частей и арматуры обеспечить условия для транспортировки, складирования и хранения при температуре наружного воздуха не ниже -15°С. После монтажа все трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию давлением Р=1,25 раб. В местах ввода теплосети в здание выполнить герметизацию. Монтаж и испытание трубопроводов произвести в соответствии с требованиями СНИП 3.05.03-89*. 1.2.2 Защита трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод Трубопроводы и фасонные детали представляют собой трёхслойную систему, в которой внутренняя стальная труба воспринимает давление и температуру транспортируемой воды, наружная оболочка выполняет функцию гидрозащиты от грунтовых вод или атмосферной влаги. Слой пенополиуретановой теплоизоляции располагается в кольцевом зазоре между стальной трубой и защитной оболочкой. Система выполняется в заводских условиях на специализированных технологических линиях. Для удобства сварки стальных труб и последующей герметизации защитной оболочки элементы теплосети имеют неизолированные концы длиной 150 мм. Трубопроводы и фасонные детали оснащены проводами системы контроля влажности, которые прокладываются внутри слоя пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции. Для защиты наружной поверхности стыков труб от коррозии рекомендуется применение битумно-резиновой органо - селикатной мастики МБР-ОС-Х-250 по ТУ 5757-003-2744-9797-94. Мастика представляет собой многокомпонентную массу из нефтяного битума, кремнеорганического лака, наполнителя, пластификатора и растворителя. Производство работ по нанесению антикоррозийного покрытия следует осуществлять в соотвествии с инструкцией, согласованной АЗОТ фирмы «Композит» и утвержденной АП треста Ленгазтеплострой. Для изоляции стыков стальных труб применяются скорлупы из пенополиуретана или заливка пенополиуретаном стыка той же марки, что и основной теплоизоляционный слой трубы в качестве гидроизоляционного покрытия теплоизоляционных скорлуп применяются термоусаживающие манжеты, ленты из полиэтилена. Скорлупы представляют собой изготовленные в заводских условиях изделия из пенополиуретана в виде полуцилиндров с углом обхвата 180° и предназначены для установки на предварительно покрытые антикоррозийной мастикой неизолированные торцы труб после сварки стыков. Термоусаживающие манжеты для гидроизоляции стыков представляют собой индустриальные изделия заводской готовности в виде сваренного внахлёст двухслойного полого цилиндра, изготовленного из радиационно-модифицированного полиэтилена с нанесенной на его внутреннюю поверхность слоя из адгезива-герметика. Соединение труб и фасонных изделий производится встык с полным проваром в соответствии с требованиями СНИП 3.05.03-89* и ПБ 03-75 с дальнейшей теплогидроизоляцией стыков. Проектом предусмотрена защита футляров «весьма усиленной» битумно-асбополимерной мастикой от коррозии. 1.3 Таблица тепловых нагрузок Наименование Здания Объем, М3 Расход тепла, МВт (Гкал/ч) На отопление На вентиляцию На г.в.с. Общий I. Проекти-руемые жилые здания Поз. 1 176-ти кВ, 4-х секционный жилой дом 50450 1,269 0,017 0,574 1,861 со встроенным магазином 1 эт. (1,094) (0,015) (0,495) (1,604) Поз. 2 144-х кв., 3-х секционный 38964 0,753 0,411 1,163 жилой дом (0,649) (0,354) (1,003) Поз.3 63-х кв. 16524, 0,398 0,128 0,526 жилой дом (0,343) (0,110) (0,453) Поз.4 90-то кв., 23172,2 0,594 0,300 0,894 жилой дом (0,512) (0,259) (0,770 Поз.7 104-х кв., 3-х секционный жилой 41783,4 0,807 0,659 1,466 дом с размещением на1 эт.не жилых помещений (0,696) (0,568) (1,264) Поз.6 72-х кв., жолой дом 23840,5 0,651 0,039 0,295 0,985 со встроенным магазином (0,561) (0,034) (0,254) (0,849) Поз.9 81 кв., 2-х секционный 20850,8 0,535 0,262 0,797 жилой дом (0,461) (0,226) (0,687) Поз.10 162-х кв., 4-х секционный 41701,6 0,806 0,441 1,247 жилой дом (0,695) (0,380) (1,074) Поз.11 118-ти кв., жилой дом с 52165 1,224 1,034 2,258 размещением на 1 эт. не жилых помещений (1,055) (0,891) (1,946) Поз.12 118-ти кв., жилой дом с 52165 1,224 0,659 1,883 размещением на 1 эт. не жилых помещений (1,055) (0,568) 1,496 II Проекти- руемые об-щественные здания Поз.5 Детское кафе 890,0 0,020 0,039 0,244 0,303 (0,017) (0,034) (0,210) (0,261) III Существу- ющие жилые здания Поз.13 118-ти кв., жилой дом с разме- 0,748 0,120 0,648 1,516 щением на 1 эт. выставочного зала (0,645) (0,103) (0,559) (1,307) IV Сущест-вующие об- щественные здания и соо- ружения Поз.27 Диспетчер- ский пункт 236,8 0,019 0,019 (0,16) (0,016) Поз.28 Телевизион- ная станция 178,0 0,014 0,014 (0,012) (0,012) 2.3.4 Электроснабжение Общие положения. Проект планировки микрорайона 11 (корректировка) разработан с учетом ранее принятых и частично уже реализованных в натуре решений по застройке микрорайона в соответствии с проектами, разработанным институтом «Ленгипрогор» в 1991г. и АИФ «ЛЕНКО» в 2003г В объем проекта планировки входит трассировка сетей электроснабжения и наружного электроосвещения новой группы жилых домов, детского сада, кафе, торговых павильонов, а также зоны скверов, организуемых на территории микрорайона 11. На основании утвержденного проекта планировки разрабатывается рабочая (проектная) документация. Проектная схема электроснабжения. Электрические нагрузки проектируемых зданий определены по удельной мощности в соответствии с СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» при условии, что кухни оборудуются электроплитами мощностью до 8,5 кВт. Для электроснабжения проектом планировки предусматривается использование уже построенных по ранее разработанным проектам двух существующих трансформаторных подстанций ТП N39, ТП-22 и распределительного пункта ЦРП-11, а также сооружение новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА. Подключение новой ТП по сети 10 кВ предусматривается по двум кабельным линиям от существующего ЦРП-11. Ввиду того, что существующие кабели 10кВ от ЦРП-11 до ТП-22 и ТП N39 на значительном участке попадают под пятно застройки проектом принято решение о прокладке новых кабельных линий 10кВ между ЦРП-11 и ТП-22 и ТП N39. Система наружного освещения. Проект наружного освещения в объеме проекта планировки разработан в соответствии с главой СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и территориальных «Норм наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автоноиного округа» ТСН 23-330-2002. Нормируемая освещенность основных проездов внутри микрорайона принята 6 лк, хозяйственных площадок и площадок при мусоросборниках 4лк, групповых площадок детсада 10лк, проходов к площадкам 6лк, центральных дорожек скверов 7лк, боковых дорожек 4лк. Наружное освещение проездов вдоль жилых домов осуществляется консольными светильниками с натриевыми лампами, устанавливаемыми на металлических опорах уличного освещения с кабельными вводами. Наружное освещение дорожек сквера предусматривается торшерными светильниками натриевыми лампами, которые устанавливаются на металлических торшерных опорах. Сеть наружного освещения принята кабельной. Управление наружным освещением микрорайона централизованное через пункты питания и управления наружным освещением ПП-21 системы АСУНО «Томь-Свет», из которых один установлен в РУ-0,4 кВ ТП-22 по ранее разработанному проекту 2003г. и один устанавливается вновь в РУ-0,4кВ ЦРП-11. Питание и управление наружным освещением территории детского сада предусматривается от ВРУ детского сада. Заземление. Защитные меры безопасности. Проектом принята TN-C-S система заземления сети. Питающие сети от ТП до ВРУ зданий приняты 4-х жильными с совмещенными РЕN проводниками. На вводах в ГРЩ зданий предусматриваются контура защитного заземления (учитываются проектами отдельных зданий). Далее от ВРУ до электроприемников РЕ и N проводники разделены. Вновь проектируемая трансформаторная подстанция имеет собственный контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Электромонтажные работы. Электромонтажные работы по сооружению ТП, прокладке питающих кабелей и сетей наружного освещения должна выполнять специализированная организация (предприятие), имеющая соответствующую лицензию на право проведения таких работ и проводить эти работы в соответствии с действующими нормами на установку электрооборудования, электроаппаратуры и прокладку электросетей. После выполнения всех электромонтажных работ подрядчик должен передать заказчику, а следовательно и в будущем службе эксплуатации, акты на выполненные скрытые работы: по прокладке кабелей в земляных траншеях; по монтажу заземляющих устройств. Должны быть составлены протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей, протоколы измерения сопротивлений основных заземлителей, проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников, акты проверки защитно-коммутационных аппаратов. Организация эксплуатации электроустановок. После окончания строительства все наружные сети и новая трансформаторная подстанция передаются на баланс и техническое обслуживание в Управление городских электрических сетей г. Когалыма. Эксплуатация внутренних электроустановок зданий будет осуществляться техническим персоналом владельцев зданий. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности проходит по вводным зажимам вводно-распределительных устройств зданий и закрепляется соответствующим договором между электроснабжающей организацией и потребителем. Таблица нагрузок № п/п Наименование Присоединяемая мощность Sp , кВА 21 ТП-39 424 22 ТП-22 1044 20 ЦРП-11 878 29 БКТП-2х1000кВА (проектируемая) 780 ИТОГО 3126 2.3.5 Инженерная подготовка территории Вертикальная планировка При разработке вертикальной планировки территории (в соответствии с рекомендациями заказчика) приняты директивные отметки существующей улично-дорожной сети Организация поверхностного стока Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых по веткам подключения осуществляется в проектируемые внутриплощадочные дождевые коллекторы, а из них в существующие дождевые коллекторы по улицам Ленинградской и Повха. В настоящее время дождевые и талые воды с территории города Когалыма сбрасываются в реку Ингу-Ягун и ручей Кирилл-Высъягун без предварительной очистки. В разработанной институтом «Урбанистики» в 1991г. «Схеме дождевой канализации г. Когалыма» было предусмотрено строительство двух очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК). Для ОСДК на реке Ингу-Ягун выполнена рабочая документация. Все дождевые стоки с микрорайона 11 по существующим коллекторам в конечном итоге будут сбрасываться на ОСДК. Для предварительной очистки поверхностных стоков, поступающих в основном с проезжих частей улиц и автостоянок, во всех дождеприёмных колодцах для очистки воды от нефтепродуктов устанавливаются специальные фильтрующие патроны, разработанные НПП «По-лихим», г. Санкт-Петербург. 2.4 Санитарно-экологические требования 2.4.1 Воздушная среда По климатическому районированию территории Российской Федерации для строительства рассматриваемый район относится к строительно-климатической зоне 1Д. Принятое архитектурно-планировочное решение соответствует действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству в области охраны атмосферного воздуха. Соответствующие расчеты приведены в разделе «Охрана окружающей среды». 2.4.2 Мероприятия по охране почв и оздоровлению окружающей среды В зависимости от типа застройки применяются конструктивные дренажи. Отвод дренажных вод осуществляется в общесплавную канализацию, возможность самотечного режима или применение насосной станции определяется на следующей стадии проектирования. Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на территории застройки предусматриваются следующие мероприятия: Сброс дождевых вод с кровли и твердых покрытий в сеть дождевой канализации. Устройство сети дождевой канализации на территории всех проектируемых открытых автостоянок. Устройство асфальтобетонного покрытия дорог. Устройство отмосток вдоль стен зданий. Решение по регулированию уровня грунтовых вод должно быть принято на основании детальных гидрогеологических изысканий с учетом характера застройки района и режима ливневой канализации. 2.4.3 Расчет мусороудаления Расчет накопления бытового мусора в пределах отведенного участка Нб – количество мусора в сутки. Нб = Р × М × К × Т/365 × К2 Р – норма накопляемости мусора на 1 чел. в год = 1500 л М – количество жителей = 4480 чел. К – коэффициент неравномерности = 1,3 Т – время хранения = 1 день К2 – коэффициент накопления = 0,9 Нб = 1500×4480×1,3/365×0,9 = 26593,6 л Расчет накопления пищевых отходов в пределах отведенного участка Нпо – количество пищевых отходов в сутки Нпо = 55 × М × К × К2/365 × К3 × К4 55 – норма накопляемости М – количество жителей = 4480 чел. К – коэффициент месячной неравномерности = 1,48 К2 – коэффициент суточной неравномерности = 1,4 К3 – коэффициент заполнения тары = 0,9 К4 – коэффициент плотности отходов = 0,5 Нпо= 55×4480×1,48×1,4/365× 0,9×0,5 = 3108,32 л Мусор удаляется на хозяйственные площадки. Контейнеры предлагается использовать металлические на колесиках с крышками. Далее мусор вывозится специальным транспортом по схеме мусороудаления в квартале. Перечень объектов капитального строительства Характеристика проектируемых жилых зданий № по Генплану Жилые здания Тип здания Этажность Основные показатели Количество секций Количество квартир на здание Общая площадь квартир на здание, м2 Общая площадь здания, м2 Площадь застройки здания, м2 Строительный объем здания, м3 1 4-х секционный жилой дом 9 4 176 8753,0 10405,6 2675,8 50450,0 2 3-х секционный жилой дом 9 3 7298,1 74239,7 2217,7 38964,0 144 3 жилой дом 9 1 63 3150,9 3791,16 676,7 16524,8 4 2-х секционный жилой дом 9 2 90 4782,78 5703,5 1016,2 23172,2 6 2-х секционный жилой дом 9 2 72 4309,68 4666,5 952,8 23840,5 7 3-х секционный жилой дом 9 3 104 6495,52 7565,9 1755,6 41783,4 9 2-х секционных жилой дом 9 2 81 3984,75 4097,2 878,6 20850,8 10 4-х секционный жилой дом 9 4 162 7969,5 8194,46 1729,1 41701,6 11 2-х секционный жилой дом 16 2 118 8584,2 13382,4 1739,0 52165,6 12 2-х секционный жилой дом 16 2 118 8584,2 13382,4 1739,0 52165,6 Итого: 1128 63912,63 145473,82 15380,5 361618,5 Характеристика проектируемых общественных зданий № по Генплану Нежилые здания Тип здания Этажность Основные показатели Единицы измерения Емкость Общая площадь, м2 Площадь застройки здания, м2 Строительный объем здания, м3 5 Объект обслуживания. Индивидуальный проект 1, 2 – – 342,1 225,0 890,0 30 Объект обслуживания. Индивидуальный проект 1 - - 226,0 700,0 Проектное функциональное использование территории Проектное функциональное использование территории Таблица 9 № п/п Функциональное использование территории га 1 Общая площадь территории в границах благоустройства – всего 21,37 1.1 Территория жилой многоэтажной застройки: в том числе стоянки для временного хранения 11,56 1,44 - существующая 3,47 - проектируемая 8,087 1.2 Общественно - деловая зона: в том числе стоянки для временного хранения 0,824 0,156 - территория общественной застройки (существующая) 0,0972 -территтория общественной застройки (проектируемая) 0,307 - территория детских дошкольных учреждений (строящиеся) 0,42 1.3 Рекреационная зона (вкл. зеленые насаждения) 4,07 1.4 Зона коммунального - бытового обеспечения 1,0 -существующая 0,99 -строящаяся 0,008 1.5 Зона общего пользования (вкл. насаждения общего пользования) 3,92 Основные технико-экономические показатели проекта планировки Таблица 10 № п/п Наименование показателей Единица измерения На расчетный срок 1 2 3 4 1 Территория 1.1 Площадь в границах отведенного участка – всего га 21,46 В том числе территории: - жилых зон (многоэтажные жилые дома) в том числе автостоянки для временного хранения га 11,56 - существующая га 3,47 - проектируемая га 8,087 - общественно-деловая зона: в том числе автостоянки для временного хранения га 0,842 0,156 а Учреждения и предприятия обслуживания: га - территория детских дошкольных учреждений (строящийся) га 0,42 -территория предприятий обслуживания (проектируемая) га 0,307 - территория общественной застройки (существующая) га 0,0972 - рекреационная зона (вкл. зеленые насаждения) га 4,07 - зона транспортной инфраструктуры (за границей проектирования) - - - зона коммунального - бытового обеспечения га 1,0 - зона общего пользования (вкл. насаждения общего пользования) га 3,92 1.2 Коэффициент озеленения % 42,75 1.3 Коэффициент застройки % 12,6 1.4 Коэффициент плотности застройки % 86,9 1.5 Из общей территории: га - земли, находящиеся в постоянном пользовании га 11,06 2 Население Численность населения тыс. чел. 4,48 3 Жилищный фонд (проектируемый) 3.1 Общая площадь жилых домов (проектируемых) тыс. м2 общ. площ. кв 145,8 3.2 Этажность жилой застройки этаж 9, 16 4 Транспортная инфраструктура Протяженность улично-дорожной сети: - проездов внутри микрорайона км 5,7 Нормативные правовые документы Базовая нормативно-правовая документация СП 42.13330.2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Градостроительный кодекс РФ, принят Государственной Думой 22.12.04, одобрен Советом Федерации 24.12.04; СНиП 11-04-2003. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. СП 59.13330-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». СниП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления». СниП 2.06-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». СниП 2.01.07-85 «Основные нагрузки и воздействия». СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана»; Руководство по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ производства ЗАО «Мосфлоулайн»; ГОСТ 30732-2001 « Трубы и фасные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия»; ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия;» . приложения