Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 28.04.2010 №482-ГД

2010 год

Содержание

Паспорт Программы	2

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города Когалыма	2

2 Краткая характеристика города Когалыма	2

2.1 Климат	2

2.2 Административное деление	2

2.3 Население	2

2.4 Характеристика экономики города Когалыма	2

2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального  хозяйства	2

2.5.1 Жилищный фонд	2

2.5.2 Потребление услуг населением	2

2.5.3 Прочие потребители	2

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	2

2.7 Определение пороговых значений платежеспособности потребителей	2

3 Прогноз развития города Когалыма	2

3.1 Прогноз динамики численности населения	2

3.2 Анализ планов застройки города Когалыма	2

3.3 Анализ производственных программ коммунальных предприятий	2

4 Комплексное развитие системы теплоснабжения	2

4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования	2

4.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования	2

4.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей	2

4.1.3 Потребители	2

4.1.4  Структура потребления энергоресурсов	2

4.1.5 Система учета	2

4.1.6 Тепловой баланс системы	2

4.2  Основные показатели эффективности системы теплоснабжения	2

4.2.1 Энергоэффективность	2

4.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

4.2.3 Экологичность	2

4.2.4 Качество (параметры микроклимата)	2

4.2.5 Себестоимость тепловой энергии	2

4.3	Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей	2

4.4 Программа развития системы теплоснабжения	2

4.4.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения	2

4.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	2

4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий	2

4.4.4 Обоснование финансовой потребности	2

4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	2

5 Комплексное развитие системы водоснабжения	2

5.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	2

5.1.1 Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	2

5.1.2 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды	2

5.1.3 Потребители	2

5.1.4 Структура потребления энергоресурсов	2

9242,5	2

8629	2

8404	2

7553,8	2

1,10	2

1,05	2

0,97	2

0,97	2

6754,9	2

6743,1	2

7150,9	2

6198,8	2

1,21	2

1,25	2

1,08	2

1,22	2

5.1.5 Система учета	2

5.1.6 Материальный баланс системы (фактический)	2

5.2 Основные показатели эффективности системы водоснабжения	2

5.2.1 Энергоэффективность	2

5.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

5.2.3 Экологичность	2

5.2.4 Качество (параметры микроклимата)	2

5.2.5 Себестоимость услуг водоснабжения	2

5.3 Возможность обеспечения существующей системы водоснабжения новых потребителей	2

5.4 Программа развития системы водоснабжения	2

5.4.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоснабжения	2

5.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	2

5.4.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий	2

5.4.4 Обоснование финансовой потребности	2

5.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	2

6 Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод	2

6.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования	2

6.1.1 Самотечные и напорные коллекторы	2

6.1.2 Очистные сооружения	2

6.1.3 Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования	2

6.1.4 Потребители	2

6.1.5 Структура потребления энергоресурсов	2

9242,5	2

8629	2

8404	2

7553,8	2

1,10	2

1,05	2

0,97	2

0,97	2

6754,9	2

6743,1	2

7150,9	2

6198,8	2

1,21	2

1,25	2

1,08	2

1,22	2

6.1.6 Система учета	2

6.1.7 Материальный баланс системы (фактический)	2

6.2 Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод	2

6.2.1 Энергоэффективность	2

6.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

6.2.3 Экологичность	2

6.2.4 Качество (параметры микроклимата)	2

6.2.5 Себестоимость услуг водоотведения	2

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений канализации	2

6.4 Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей	2

6.5 Программа развития системы водоотведения	2

6.5.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод	2

6.5.2 Перечень мероприятий до 2020 года	2

6.5.3 Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий	2

6.5.4 Обоснование финансовой потребности	2

6.5.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	2

7 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	2

7.1	Инженерно-технический анализ существующей организации объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	2

7.1.1	Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	2

7.1.2	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	2

7.1.3	Потребители	2

7.1.4	Система учета	2

7.1.5	Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста	2

7.2	Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	2

7.2.1	Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

7.2.2	Экологичность	2

7.2.3 Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО	2

7.3	Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	2

7.3.1	Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО	2

7.3.2 Перечень мероприятий до 2020 года	2

7.3.3 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий	2

7.3.4 Обоснование финансовой потребности	2

7.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	2

8	Комплексное развитие системы электроснабжения	2

8.1	Инженерно-технический анализ существующей организации системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	2

8.1.1	Источники электроснабжения	2

8.1.2	Электрические сети	2

8.1.3	Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	2

8.1.4	Потребители	2

8.1.5	Структура производства, передачи и потребления электроэнергии	2

8.1.6	Материальный баланс системы  (фактический)	2

8.2	Основные показатели эффективности системы электроснабжения	2

8.2.1	Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

8.2.2	Экологичность	2

8.2.3	Качество (параметры микроклимата)	2

8.2.4	Себестоимость услуг	2

8.3	Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей	2

8.4	Программа развития электроснабжения	2

8.4.1 Основные направления модернизации  и строительства системы электроснабжения	2

8.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года	2

8.3.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий	2

8.3.4 Обоснование финансовой потребности	2

8.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий	2

9	Комплексное развитие системы газоснабжения	2

9.1.	Инженерно-технический анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	2

9.1.1	Источники газоснабжения	2

9.1.2	Сети газоснабжения	2

9.1.3	Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования	2

9.1.4	Потребители	2

9.1.5	Структура производства, передачи и потребления газа	2

9.1.6	Материальный баланс системы  (фактический)	2

9.2.	Основные показатели эффективности системы газоснабжения	2

9.2.1	Энергоэффективность	2

9.2.2	Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)	2

9.2.3	Экологичность	2

9.2.4	Качество (параметры микроклимата)	2

9.2.5	Себестоимость услуг	2

9.3.	Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей	2

9.4.	Программа развития газоснабжения	2

9.4.1	Основные направления модернизации  и строительства системы газоснабжения	2

9.4.2	Перечень мероприятий до 2020 года	2

9.4.3	Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий	2

9.4.4	Обоснование финансовой потребности	2

9.4.5	Определение эффекта от реализации мероприятий	2

10	Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города	2

11	Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей  мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы	2

11.1	Мониторинг и корректировка Программы	2

11.2	Ожидаемые результаты и перечень целевых  индикаторов  и показателей мониторинга реализации Программы	2

12	Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения	2

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав города Когалыма, Генеральный план города Когалыма |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, окружного законодательства |
| Исполнители Программы | Администрация города Когалыма Организации коммунального комплекса города Когалыма |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2010-2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2010-2015 годы; расчетный срок: 2016-2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП в 2, 3, 4, 7, 10, 13 микрорайонах; строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный; строительство магистральных и подводящих сетей к объектам нового строительства; реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация; автоматизация системы химводоочистки на котельных КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ; строительство дымовой трубы на котельной КВГМ-50; реконструкция аварийных источников электроснабжения ПЭ 6М, ДЭС 100; реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177, СУ-78; внедрение системы ХВО на котельных ПМК-177, СУ-78; модернизация котельного оборудования; модернизация нефтяного хозяйства РТС-2; внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ ТП). Водоснабжение реконструкция водопроводных сетей города; ежегодная ревизия и ремонт ПГ на сетях водоснабжения; реконструкция, модернизация, обновление основных средств объектов ВОС; строительство магистральных трубопроводов; строительство сетей водоснабжения объектов социальной сферы; строительство сетей водоснабжения жилой зоны; строительство ограждений санитарной зоны по периметру ВОС. Водоотведение реконструкция самотечных коллекторов; реконструкция с расширением КОС - 19000 до 30 тыс. м3/сут. с внедрением на I - очередь системы механической очистки; реконструкция и модернизация объектов, обновление основных средств объектов КОС, КНС; ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение нормативных показателей перекладки 4-5%, 4-5 км сетей водоотведения; строительство магистральных трубопроводов; строительство сетей водоотведения объектов социальной сферы; строительство сетей водоотведения жилой зоны; строительство ливневой канализации. Утилизация (захоронение) ТБО рекультивация заполненной части свалки; приобретение установки по утилизации ртутных ламп; строительство нового полигона ТБО (в т.ч. проведение гидрогеологических изысканий, разработка ПСД). Электроснабжение тепловизионное обследование электрооборудования ТП и РП города; внедрение системы АИИСКУЭ; установка квартирных приборов учета электроэнергии; энергоаудит и составление энергопаспортов; обновление оборудования; установка компенсаторов реактивной мощности в ЦРП-7 РУ-10 кВ; монтаж устройств защиты от грозовых перенапряжений УЗПН для ВЛ-6 кВ; устройство конференц-видеосвязи в электросетевом комплексе предприятия; телеавтоматика для контроля и управления в ТП и ЦРП города; реконструкция ЛЭП, ЦРП, ОРУ; строительство распределительных пунктов; строительство трансформаторных подстанций; строительство сети кЛ - 6,0 кВ; строительство сетей сети кЛ - 0,4 кВ объектов социальной сферы; строительство сетей сети кЛ - 0,4 кВ жилой зоны. Газоснабжение реконструкция сетей газоснабжения; строительство ГРП; строительство газопровода; закольцовка газопроводов; строительство перехода через реку; электрозащита газопровода |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 8 049,38 млн руб., в т.ч. по системам коммунальной инфраструктуры: Теплоснабжение: 2 235,27 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 698,17 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 1 537,10 млн руб. Водоснабжение: 1 570,55 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 362,65 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 1 207,90 млн руб. Водоотведение: 2 319,84 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 1 283,64 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 1 036,20 млн руб., из них строительство объектов ливневой канализации – 131,20 млн руб. Утилизация (захоронение) ТБО: 256,81 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО – 131,50 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО – 125,31 млн руб. Электроснабжение: 1 116,63 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 657,51 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 459,12 млн руб. Газоснабжение: 550,28 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 429,10 млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – 121,18 млн руб. Источники финансирования Программы: - федеральный бюджет; - окружной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники Мероприятия, включенные в данную Программу, могут быть профинансированы при реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры города; - создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением города; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 26%; водоснабжение на 18%; - снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 9%; водоснабжение до 9,7%; электроснабжение до 8%. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории города Когалыма. Координатором Программы является управление ЖКХ Администрации г. Когалыма. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией г. Когалыма, организациями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией г. Когалыма проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума и Администрация г. Когалыма в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

# 1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города Когалыма

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010–2020 гг.  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка  мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение  сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры  города как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории города Когалыма.

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ                «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования города Когалыма, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Дума города Когалыма

Дума города Когалыма  осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- рассмотрение и утверждение Программы.

Дума города Когалыма  имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах города, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава города Когалыма

Глава города Когалыма осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма:

– принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

– утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации города Когалыма или сторонней организации.

Глава города Когалыма имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация города Когалыма

Администрация города Когалыма осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Когалыма имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Когалыма, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма разрабатывается на период до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- 1 этап – 2010-2015 годы;

- расчетный срок – 2016-2020 годы.

# 2 Краткая характеристика города Когалыма

Город Когалым расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Основан в 1975 г.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь (2008 г.)  – 20 700 га

- Численность населения (2008 г.) – 59,2 тыс. чел.

- Темп роста численности (2008/2006 гг.) – 102%

- Объем отгруженной продукции промышленного производства (2008 г.) – 251 112 млн руб.

- Темп роста объема отгруженной продукции (2008/2006 гг.) – 123%

- Общая площадь жилищного фонда (2008 г.) – 967,0 тыс. м2

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2008/2006 гг.) – 104%

- Введено в действие жилых домов (2007 г.) – 20,6 тыс. м2

- Число источников (2009 г.):

- теплоснабжения – 9 ед.

- водоснабжения – 2 ед.

- санкционированная свалка бытовых отходов – 1 ед.

- Протяженность сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 125,1 км

- водопроводных – 124,3 км

- канализационных – 103,3 км

- электрических – 367,1 км

- газоснабжения – 77,5 км

- Средний износ сетей от общей протяженности сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 65%

- водопроводных – 40%

- канализационных – 51%

- электрических – 48%

- газоснабжения – 52%

- Отпущено коммунальных ресурсов (2009 г.):

- тепловой энергии –  596,45 тыс. Гкал

- воды – 5 708,1 тыс. м3

- сточных вод – 5 430,6 тыс. м3

- твердых отходов – 212,1 тыс. м3

- электрической энергии – 177 550 тыс. кВт•ч

- попутного нефтяного газа – 101 600 тыс. м3

- природного газа – 18 тыс. м3

## 2.1 Климат

Город Когалым входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Город расположен в Сургутской низине Среднеобской низменности. Для этой территории характерна сильная заболоченность. Здесь очень много рек и озер, реки в основном извилистые. Самые крупные из них - Ингуягун, Ортъягун и Кирилл-Высъягун. Город Когалым расположен на берегах реки Ингуягун, на расстоянии 320 км к северо-востоку от г. Ханты-Мансийска и около 800 км к северо-востоку от г. Тюмени.

Географически город Когалым находится на 62°16' северной широты, 74°29' восточной долготы, высота над уровнем моря – 80 м (рис. 1).

Климат города Когалыма является резко-континентальным и характеризуется суровой продолжительной зимой, с длительными устойчивыми морозами и устойчивым снежным покровом, и непродолжительным теплым летом, весной с поздними и осенью с ранними заморозками.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 204 дня. Наибольшая высота снежного покрова достигает 80 – 95 см.

Среднегодовая температура воздуха составляет -3,6 градуса Цельсия. Средняя температура января составляет -22,5 градуса, средняя температура июля                    +17,0 градусов.

Количество осадков за ноябрь-март составляет 209 мм, за апрель-октябрь – 467 мм (табл.1).

Таблица 1

Климатические параметры города Когалыма

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -55 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -48 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -47 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Количество осадков за ноябрь - март | мм | 209 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | ЮЗ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 23,6 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 19,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 21,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель - октябрь | мм | 467 |
| Суточный максимум осадков | мм | 68 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  | С |

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Рисунок 1. Географическое положение города Когалыма

Источник: http://maps.google.ru/

## 2.2 Административное деление

В состав городского округа входят город Когалым и поселок Ортъягун, расположенный на расстоянии 20 км от города.  Территория городского округа имеет площадь 20 700 га и представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами, старицами, представляющими водную систему рек Ингуягун и Кирилл-Высъягун.

В соответствии с земельным балансом территория города на 2007 г. составляла 15 350 га (74% общей территории городского округа), территория поселка Ортъягун – 5 350 га (26%).

Наибольшую площадь территории города занимает природно-рекреационная зона – 7 865 га (51% территории города) (табл. 2). Территория транспортной и инженерной инфраструктуры занимает 9%, доля жилой зоны составляет 2%.

Таблица 2

Распределение площади территорий города Когалыма

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | В % к итогу | м2 на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 275 | 1,8 | 46,5 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 98 | 0,6 | 16,6 |
| 3 | Производственные и коммунальные зоны | 590 | 3,8 | 99,7 |
| 4 | Природно-рекреационная зона | 7 865 | 51,2 | 1 328,5 |
| 5 | Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры | 1 400 | 9,1 | 236,5 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 401 | 2,6 | 67,7 |
| 7 | Зоны специального назначения | 24 | 0,2 | 4,1 |
| 8 | Прочие территории (земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность) | 4 697 | 30,6 | 793,4 |
|  | Всего | 15 350 | 100 |  |

Источник: Генеральный план города Когалыма.

Сложившаяся структура территории города состоит из правобережного и левобережного жилых районов и северной и восточной промышленных зон. Основная жилая зона расположена на правом берегу реки и состоит из семи микрорайонов.

## 2.3 Население

Среднегодовая численность населения города Когалыма в 2008 г. составила 59,2 тыс. чел.,  или 4% от среднегодовой численности населения  в ХМАО – Югре  (табл. 3).

В течение 2006–2008 гг. численность населения города Когалыма увеличилась на 2%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Таблица 3

Численность населения города Когалыма

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 58,3 | 58,9 | 59,2 | 102 |

Источник:  Данные Администрации города Когалыма.

Естественный прирост населения в 2008 г. составил 677 чел. (табл. 4).                   В течение 2006–2008 гг. наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,5% от общей численности населения 2008 г. В период с 2006 по 2008 гг. динамика рождаемости ниже динамики естественной убыли населения города Когалыма. Темп роста рождаемости в данный период составил 118%, темп роста смертности – 121%.

Таблица 4

Естественное движение населения города Когалыма

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 779 | 858 | 916 | 118 |
| 2 | Число умерших | чел. | 198 | 207 | 239 | 121 |
| 3 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | чел. | 581 | 651 | 677 | 117 |

Источник: Доклад Главы города «О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Рост численности населения города обусловлен естественным приростом населения, который компенсирует миграционную убыль.

Миграционная убыль населения в 2008 г. составила 481 чел. (0,8% от общей численности населения города Когалыма) (табл. 5).

Таблица 5

Миграционное движение населения города Когалыма

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Среднее значение за период 2006 - 2008 гг. | Темп роста 2008/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибыло | чел. | 2 137 | 2 110 | 1 984 | 2 077 | 93 |
| 2 | Выбыло | чел. | 1 997 | 2 361 | 2 465 | 2 274 | 123 |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) | чел. | 140 | -251 | -481 | -197 | -344 |

Источники:

1. Демографический ежегодник (2004–2008): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2008 г., – 349 с.

2. Доклад Главы города «О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период».

В среднегодовом исчислении ежегодно из города выбывает 2 274 чел., прибывает 2 077 чел. Среднегодовая миграционная убыль в период с 2006                    по 2008 гг. составила 197 чел.

В течение 2006–2008 гг. произошло снижение численности приезжающего населения на 7% (на 153 чел.), численность выбывшего населения  увеличилась на 23% (на 486 чел.).

Миграционная ситуация в городе характеризуется неустойчивостью процессов передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями северных территорий.

Несмотря на постоянное увеличение естественного прироста населения, наблюдаемое в течение последних трех лет, складывается следующая ситуация: увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста, доля детей сокращается (рис. 2), что приводит к демографическому старению населения.

Рисунок 2. Распределение населения города Когалыма по возрасту

Источники:

1. Демографический ежегодник (2004–2008): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский  автономный округ–Югра. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2008 г., – 349 с.

2. Демографический ежегодник (2002–2006): стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский  автономный округ–Югра. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2006 г., – 323 с.

В городе на начало 2007 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 382 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 306 лиц моложе трудоспособного возраста и 76 чел. старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 3,2 тыс. чел., или 5,5% от общей численности населения. В период               с 2005 по 2007 гг. общая численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 30%.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 42,3 тыс. чел., или 72,4% от общей численности населения. В период с 2005 по 2007 гг. общая численность населения трудоспособного возраста увеличилась на 4%.

Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2007 г. составила 12,9 тыс. чел., или 22,1% от общей численности населения. В период с 2005 по 2007 гг. общая численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 5%.

В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста к 2025 г. составит 21,3%, доля населения в трудоспособном возрасте снизится до 66,9%, старше трудоспособного возраста – увеличится до 11,8%.

В соответствии с Генеральным планом города Когалыма предполагается рост численности населения города к 2025 г. до 60,0 тыс. чел.

## 2.4 Характеристика экономики города Когалыма

В 2008 г. на территории города Когалыма действовало 365 организаций, что на 19% больше, чем в 2006 г. В течение 2006–2008 гг. наблюдается стабильная тенденция роста количества предприятий.

Высокие темпы роста количества организаций наблюдается по следующим видам деятельности: транспорт и связь – в 2,3 раза, гостиницы и рестораны – на 40%. По сравнению с 2006 г. значительно увеличилось количество организаций в следующих отраслях экономики: транспорт и связь – на 25 ед., оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – на 14 ед.

Снижение количества организаций произошло в таких отраслях как здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 22%, образование – на 12%, строительство – на 6%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2008 г. занимают следующие отрасли экономики (табл. 6):

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,  мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 23%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 14%;

- транспорт и связь – 12%.

Таблица 6

Количество предприятий и организаций, действующих на территории города  Когалыма

| № п/п | Наименование видов деятельности | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % | Структура организаций в 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу, в т.ч.: | ед. | 308 | 339 | 365 | 119 | 100 |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | ед. | 13 | 14 | 16 | 123 | 4,4 |
| 2 | Обрабатывающие производства | ед. | 23 | 26 | 30 | 130 | 8,2 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 9 | 9 | 9 | 100 | 2,5 |
| 4 | Строительство | ед. | 36 | 36 | 34 | 94 | 9,3 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 68 | 83 | 82 | 121 | 22,5 |
| 6 | Гостиницы и рестораны | ед. | 5 | 6 | 7 | 140 | 1,9 |
| 7 | Транспорт и связь | ед. | 20 | 35 | 45 | 225 | 12,3 |
| 8 | Финансовая деятельность | ед. | 8 | 9 | 10 | 125 | 2,7 |
| 9 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 46 | 47 | 51 | 111 | 14,0 |
| 10 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 31 | 28 | 32 | 103 | 8,8 |
| 11 | Образование | ед. | 16 | 15 | 14 | 88 | 3,8 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 9 | 7 | 7 | 78 | 1,9 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 24 | 24 | 28 | 117 | 7,7 |

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Анализ промышленности города Когалыма

Объем отгруженной продукции в 2008 г. по крупным и средним предприятиям  составил 251 111,5 млн руб. Темп роста 2008/2006 гг. – 123% (табл. 7).

Добыча полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами занимает основную долю – 96%.

Рост объемов отгруженной продукции обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 166% и 164% соответственно.

Таблица 7

Структура отгруженных товаров на территории города  Когалыма в 2006–2008 гг.

| № п/п | Вид деятельности | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % | Доля в промышленном производстве в 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 197 376,2 | 229 663,5 | 240 438,1 | 122 | 95,8 |
| 2 | Обрабатывающие производства | млн руб. | 3 067,1 | 3 150,6 | 5 085,6 | 166 | 2,0 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 3 415,3 | 4 029,2 | 5 587,8 | 164 | 2,2 |
| 4 | Всего | млн руб. | 203 858,6 | 236 843,3 | 251 111,5 | 123 | 100 |

Источник:  Промышленное производство в Тюменской области (2004-2008): стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2009 . –  382 с.

Предприятия, вносящие наибольший вклад в объем отгруженной продукции города и представляющие социальную и экономическую значимость для города Когалыма:

- нефтедобыча – ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»;

- услуги по ремонту и обслуживанию промыслового и нефтяного оборудования – ЗАО «ЛУКОЙЛ - ЭПУ Сервис»;

- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий – ООО «Хлебопродукт».

Сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории города, повлечет за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг.

Среднегодовая численность работников

Уровень регистрируемой безработицы в городе Когалыме на 01.01.2009 составил 0,8%. Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2008 г. – 427 чел., что на 39% ниже уровня 2006 г., однако выше значения предыдущего года на 11%.

Численность занятых в экономике (с учетом работающих вахтовым методом) в 2008 г. составила 53,8 тыс. человек. В период с 2006 по 2008 гг. данный показатель увеличился на 2%.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций города Когалыма за период с 2006 по 2008 гг. увеличилась на 2% и составила 52,8 чел.

Значительное увеличение среднегодовой численности работников за период 2006–2008 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики (табл. 8):

- гостиницы и рестораны – в 4,6 раза;

- транспорт и связь – в 2,4 раза;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 55%;

- обрабатывающие производства  – на 31%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 30%;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – на 25%.

Наибольшее снижение численности работников отмечается в следующих областях экономики:

- добыча полезных ископаемых – на 35%;

- образование – на 7%.

Таблица 8

Динамика численности работников города Когалыма по отраслям экономики

| № п/п | Наименование видов деятельности | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % | Структура численности в 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу, в т.ч.: | чел. | 51 234 | 54 541 | 52 834 | 103 | 100 |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | чел. | 26 632 | 19 734 | 17 286 | 65 | 32,7 |
| 2 | Обрабатывающие производства | чел. | 3 228 | 3 760 | 4 213 | 131 | 8,0 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 1 731 | 2 248 | 2 254 | 130 | 4,3 |
| 4 | Строительство | чел. | 2 848 | 2 468 | 2 897 | 102 | 5,5 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 1 799 | 1 623 | 1 985 | 110 | 3,8 |
| 6 | Гостиницы и рестораны | чел. | 307 | 1 210 | 1 397 | 455 | 2,6 |
| 7 | Транспорт и связь | чел. | 4 178 | 10 659 | 10 030 | 240 | 19,0 |
| 8 | Финансовая деятельность | чел. | 285 | 329 | 321 | 113 | 0,6 |
| 9 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 3 925 | 6 204 | 6 086 | 155 | 11,5 |
| 10 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 1 485 | 1 491 | 1 464 | 99 | 2,8 |
| 11 | Образование | чел. | 2 145 | 2 058 | 1 995 | 93 | 3,8 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 1 602 | 1 558 | 1 571 | 98 | 3,0 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 1 069 | 1 199 | 1 335 | 125 | 2,5 |

Источник:  Данные Администрации города Когалыма.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики города по числу работающих в 2008 г. занимают следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых – 33%;

- транспорт и связь – 19%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 12%.

В течение 2006–2008 гг. наблюдается рост среднегодовой численности работающих на предприятиях и в организациях города Когалыма во многих отраслях экономики, в т.ч. на обрабатывающих производствах, что косвенно характеризует рост объемов производства и может привести к увеличению нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

Анализ  заработной платы работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника  по городу Когалыму в 2008 г. составила  41 845 руб. Темп роста 2008/2006 гг. – 136%.

За период 2006–2008 гг. увеличение среднемесячной заработной платы произошло во всех отраслях экономики, наибольший рост наблюдается в следующих отраслях (рис. 3):

- гостиницы и рестораны – 179%;

- оптовая и розничная торговля – 167%;

- предоставление прочих услуг – 166%;

- транспорт и связь – 162%;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 160%;

- строительство – 154%;

- государственное управление – 153%;

- образование – 151%;

- добыча полезных ископаемых – 144%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 144%;

- обрабатывающие производства – 129%.

Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата работающих по отраслям экономики                        города Когалыма в 2006–2008 гг.

Источник:  Данные Администрации города Когалыма

Размер заработной платы выше средней по городу Когалыму наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

- добыча полезных ископаемых – 52 043 руб. (33% от среднегодовой численности работающего населения города);

- транспорт и связь – 43 351 руб. (19%).

В остальных отраслях экономики в 2008 г. размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по городу:

- государственное управление –  41 176 руб. (3%);

- финансовая деятельность – 40 595 руб. (1%);

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 39 956 руб. (12%);

- обрабатывающие производства – 38 777 руб. (8%);

- строительство – 35 716 руб. (6%);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 34 692 руб. (4%);

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 28 752 руб. (3%);

- оптовая и розничная торговля – 27 661 руб. (4%);

- гостиницы и рестораны – 25 455 руб. (3%);

- образование – 25 439 руб. (4%);

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 22 928 руб. (3%).

По сравнению с Тюменской областью в 2008 г. среднемесячная заработная плата в городе Когалыме была:

- в 2,1 раза выше среднемесячной заработной платы по югу Тюменской области;

- на 12% выше среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- на 4% ниже среднемесячной заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Анализ инвестиционных вложений в основной капитал,  как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал по городу Когалыму в 2008 г. составила 16 409,1 млн руб., что в 2,7 раза превышает объем инвестиций в 2006 г. (табл. 9).

На долю крупных и средних предприятий приходится 93% общего объема инвестиций по городу (15 202,8 млн руб.), на долю малых предприятий – 7% (1 206,3 млн руб.).

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал  по видам экономической деятельности по городу Когалыму в 2006–2008 гг.

| № п/п | Наименование видов деятельности | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % | Структура инвестиций в 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по городу, в т.ч.: | млн руб. | 6 125,6 | 9 600,2 | 16 409,1 | 268 | 100 |
|  | Крупные и средние предприятия | млн руб. | 5 519,1 | 8 829,1 | 15 202,8 | 275 | 92,6 |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 3 505,6 | 5 467,1 | 9 738,3 | 278 | 64,1 |
| 2 | Обрабатывающие производства | млн руб. | 66,2 | 79,6 | 251,6 | 380 | 1,7 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 334,1 | 1 065,3 | 977,7 | 293 | 6,4 |
| 4 | Строительство | млн руб. | 259,3 | 168,1 | 482,7 | 186 | 3,2 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн руб. | 103,7 | 128,7 | 69,2 | 67 | 0,5 |
| 6 | Гостиницы и рестораны | млн руб. | 72,4 | 1,8 | 21,1 | 29 | 0,1 |
| 7 | Транспорт и связь | млн руб. | 268,3 | 343,5 | 432,1 | 161 | 2,8 |
| 8 | Финансовая деятельность | млн руб. | 17,8 | 8,8 | 8,6 | 48 | 0,1 |
| 9 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн руб. | 707,2 | 1 045,2 | 2 606,8 | 369 | 17,1 |
| 10 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | млн руб. | 49,9 | 241,3 | 291,8 | 585 | 1,9 |
| 11 | Образование | млн руб. | 25,5 | 31,5 | 27,6 | 108 | 0,2 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн руб. | 91,5 | 113,0 | 85,6 | 94 | 0,6 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | млн руб. | 17,6 | 134,4 | 209,8 | 1 192 | 1,4 |
|  | Малые предприятия | млн руб. | 606,5 | 771,1 | 1 206,3 | 199 | 7,4 |

Источник:  Данные Администрации города Когалыма.

Среди крупных и средних предприятий наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2008 г. занимают следующие отрасли:

- добыча полезных ископаемых – 64%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 17%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6%.

Следующие виды экономической деятельности имеют стабильный рост инвестиционных вложений в период с 2006 по 2008 гг.:

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – в 12 раз;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – в 6 раз;

- обрабатывающие производства – в 4 раза;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – в 4 раза;

- добыча полезных ископаемых – в 2,8 раза;

- транспорт и связь – на 61%.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников инвестиций в основной капитал предприятий (табл. 10).

Таблица 10

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования                                        города Когалыма в 2006–2008 гг.

| № п/п | Наименование источников инвестиций | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн руб. | % | млн руб. | % | млн руб. | % |  |
|  | Всего по городу (крупные и средние предприятия), в т.ч.: | 5 519,10 | 100 | 8 829,13 | 100 | 15 202,83 | 100 | 275 |
| 1 | Собственные средства предприятий | 4 888,42 | 88,6 | 7 518,22 | 85,2 | 13 801,33 | 90,8 | 282 |
| 1.1 | прибыль | 2 687,31 | 48,7 | 3 405,46 | 38,6 | 5 584,77 | 36,7 | 208 |
| 1.2 | амортизация | 2 201,11 | 39,9 | 4 112,76 | 46,6 | 8 216,56 | 54,0 | 373 |
| 2 | Привлеченные средства | 630,68 | 11,4 | 1 310,91 | 14,8 | 1 401,50 | 9,2 | 222 |
| 2.1 | кредиты банков | 0,00 | 0,0 | 38,60 | 0,4 | 89,96 | 0,6 | - |
| 2.2 | заемные средства других организаций | 50,84 | 0,9 | 60,63 | 0,7 | 56,96 | 0,4 | 112 |
| 2.3 | бюджетные средства, в т.ч.: | 455,80 | 8,3 | 952,92 | 10,8 | 1 008,60 | 6,6 | 221 |
|  | из федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | из бюджета субъекта федерации, в т.ч.: | 455,80 | 8,3 | 952,92 | 10,8 | 1 008,60 | 6,6 | 221 |
|  | из бюджета автономного округа | 140,10 | 2,5 | 823,83 | 9,3 | 350,50 | 2,3 | 250 |
|  | из бюджета муниципального образования | 315,70 | 5,7 | 129,09 | 1,5 | 658,10 | 4,3 | 208 |
| 2.4 | средства населения на индивидуальное жилищное строительство | 1,84 | 0,03 | 2,96 | 0,03 | 2,70 | 0,02 | 147 |
| 2.5 | средства внебюджетных фондов | 28,30 | 0,5 | 30,50 | 0,3 | 38,50 | 0,3 | 136 |
| 2.6 | прочие | 93,90 | 1,7 | 225,30 | 2,6 | 204,78 | 1,3 | 218 |

Источник:  Данные Администрации города Когалыма.

Основным источником инвестиций в 2008 г. являются собственные средства предприятия, на долю которых приходится 91% всего объема инвестиций (13 801,3 млн руб., темп роста 2008/2006 гг. – в 3 раза).

В течение рассматриваемого периода наблюдается значительный рост инвестиций за счет амортизации – в 4 раза. В период 2006-2008 гг. увеличилась и доля амортизации в структуре инвестиций – с 40% до 54%.

Среди привлеченных средств, на долю которых приходится 9% общего объема инвестиций, основную долю обеспечивают средства из бюджета муниципального образования (658,1 млн руб., 4% в общем объеме) и средства из бюджета автономного округа (350,5 млн руб., 2%).

В течение 2006–2008 гг. структура источников инвестиций не претерпела значительных изменений: сохранилась высокая доля собственных средств и низкая доля привлеченных средств при незначительных изменениях самих значений показателей. По всем источникам инвестиций наблюдается рост объема инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и воды могут стать одним из условий планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса до 2020 г.

Рост инвестиций во все сектора экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

## 2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального  хозяйства

### 2.5.1 Жилищный фонд

В течение 2006–2008 гг. общая площадь жилищного фонда города Когалыма увеличилась на 4% и в 2008 г. составила 967 тыс. м² (табл. 11), в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 217,5 тыс. м² (23% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 748,3 тыс. м² (77% от общей площади жилищного фонда).

Таблица 11

Характеристика жилищного фонда города Когалыма в 2006–2008 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темп роста 2008/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 930,0 | 957,0 | 967,0 | 104 |
|  | частный | тыс. м2 | 838,6 | 727,3 | 748,3 | 89 |
|  | государственный | тыс. м2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 86 |
|  | муниципальный | тыс. м2 | 90,0 | 228,3 | 217,5 | 242 |
|  | другой | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 9,7 | 23,9 | 22,5 | 232 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 30,0 | 31,4 | 27,1 | 90 |
| 4 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всём жилищном фонде | % | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 88 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | канализацией | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | отоплением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | газом | % | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 106 |
|  | горячим водоснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | напольными электроплитами | % | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 100 |

Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области  (2004-2008): Стат.сб. в 2-х томах. Т. 2. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2009. – 227 с.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города с 2006  по 2008 гг. снизилась на 10%  и в 2008 г. составила 3% от общей площади жилищного фонда (27,1 тыс. м²).

Благоустройство жилищного фонда города Когалыма характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением – 100% жилищного фонда (967 тыс. м²);

- оборудовано горячим водоснабжением – 100% жилищного фонда (967 тыс. м²);

- оборудовано холодным водоснабжением – 100% жилищного фонда (967 тыс. м²);

- оборудовано канализацией – 100% жилищного фонда (967 тыс. м²);

- оборудовано газом – 2% жилищного фонда (16,4 тыс. м²).

Средняя обеспеченность населения города жильем в 2008 г. составила                16,3 м2 на 1 жителя. Средняя обеспеченность населения жильем по городу Когалыму ниже аналогичного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (18,2 м2 на 1 жителя), ниже данного показателя по Ямало-Ненецкому автономному округу (18,0 м2 на 1 жителя), ниже данного показателя по РФ (22,0 м2 на 1 жителя). Согласно Генеральному плану города, средняя жилищная обеспеченность до 2025 года составит 25 м2 на человека.

Объем ввода жилых домов в 2007 г. по сравнению с 2003 г. увеличился в 4 раза (табл. 12).

Таблица 12

Ввод в действие жилых домов  в городе Когалыме в 2003–2007 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Темп роста 2007/2003 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, в т.ч.: | м2 | 4 653,0 | 14 184,0 | 8 961,0 | 3 313,0 | 20 620,0 | 443 |
|  | Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств | м2 | 999,0 | 1 507,0 | 146,0 | 363,0 | 1 031,0 | 103 |
|  | Организациями | м2 | 3 654,0 | 12 677,0 | 8 815,0 | 2 950,0 | 19 589,0 | 536 |
| 2 | Ввод в действие жилых домов на 1000 населения | м2 | 82,8 | 249,5 | 155,7 | 56,8 | 350,3 | 423 |

Источник: Строительство в Тюменской области (2003-2007): стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2008. – 235 с.

Согласно Генеральному плану, в городе Когалыме до 2025 г. планируется строительство 610–900 тыс. м2. Ввод жилья окажет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении. Предусматривается увеличение жилищного фонда в 2025 г. по сравнению с 2008 г. не менее чем на 50%.

### 2.5.2 Потребление услуг населением

Теплоснабжение

В структуре потребителей ООО «Городские Теплосети» население занимает большую долю – 64% от общего объема реализации тепловой энергии в 2009 г., что соответствует 381,1 тыс. Гкал.

Из общего объема реализации тепловой энергии населению 68% приходится на отопление, 32% - на горячее водоснабжение.

Водоснабжение

Основным потребителем услуг водоснабжения ООО «Горводоканал» является население – более 70%. В 2009 г. объем реализации воды  населению составил 4 143 тыс. м3, что составляет 73% от общего объема реализации воды.

Водоотведение

В структуре объема водоотведения на долю населения приходится 75% общего объема сточных вод – 4 087 тыс. м3 в 2009 г.

Утилизация (захоронение) ТБО

На долю населения приходится основной объем отходов, принимаемых ООО «Утильсырье» на полигон, – 39% от общего объема твердых отходов (82,6 тыс. м3 в 2009 г.). От населения на полигон поступают твердые бытовые отходы.

Электроснабжение

Население является основным потребителем электроэнергии, отпускаемой ОАО «ЮТЭК – Когалым». На долю населения приходится 41% полезного отпуска из сети – 72 420 тыс. кВт•ч в 2009 г.

Газоснабжение

Из общего объема попутного нефтяного газа, транспортируемого ОАО «Когалымгоргаз», на долю населения приходится 0,4% общего потребления (376 тыс. м3 в 2009 г.).

### 2.5.3 Прочие потребители

Теплоснабжение

В 2009 г. ООО «Городские Теплосети» реализовано 212,2 тыс. Гкал прочим потребителям (36% общего объема реализации тепловой энергии), из них:

- бюджетофинансируемым организациям – 72,9 тыс. Гкал (12%);

- прочим потребителям – 139,3 тыс. Гкал (24%).

Из общего объема реализованной тепловой энергии прочим потребителям 76% приходится на отопление, 24% - на горячее водоснабжение.

Водоснабжение

В 2009 г. 27% от общего объема реализованной ООО «Горводоканал» воды приходится на прочих потребителей (1 564,4 тыс. м3), в т.ч.:

- бюджетофинансируемые организации – 6% (322,0 тыс. м3);

- предприятия ЖКХ – 7% (419,1 тыс. м3);

- прочие сторонние организации – 14% (823,3 тыс. м3).

Водоотведение

В структуре объема водоотведения на долю прочих потребителей приходится 25% общего объема сточных вод (1 343,3 тыс. м3 в 2009 г.), в т.ч.:

- бюджетофинансируемые организации – 6% (313,5 тыс. м3);

- предприятия ЖКХ – 2% (85,4 тыс. м3);

- прочие сторонние организации – 17% (944,4 тыс. м3).

Утилизация (захоронение) ТБО

От прочих потребителей на полигон поступает 61% твердых отходов (129,5 тыс. м3 в 2009 г.), из них:

- от предприятий – 25% (53,8 тыс. м3);

- от КГ МУП «КСАТ» - 15% (32,1 тыс. м3);

- от ООО «ЛЗС «ТПП «Когалымнефтегаз» - 2% (3,6 тыс. м3);

- слом ветхого жилья и санитарная зачистка города – 19% (40,1 тыс. м3).

Из общего объема твердых отходов, поступающих от прочих потребителей, 78% приходится на твердые бытовые отходы, 22% - на твердые промышленные отходы.

Электроснабжение

В структуре отпуска электроэнергии на долю прочих потребителей приходится 59% общего полезного отпуска из сети (105 130 тыс. кВт•ч в 2009 г.), из них:

- промышленные потребители – 37% (65 280 тыс. кВт•ч);

- бюджетофинансируемые организации – 12% (21 080 тыс. кВт•ч);

- прочие потребители – 10% (18 770 тыс. кВт•ч).

Газоснабжение

В структуре потребления попутного нефтяного газа на долю прочих потребителей приходится 99,6% общего объема транспортируемого газа (101 600 тыс. м3 в 2009 г.), в т.ч.:

- предприятия ООО «Лукойл – Западная Сибирь» – 25,6% (25 984 тыс. м3);

- муниципальные котельные – 71,7% (72 886 тыс. м3);

- иные потребители – 2,3% (2 354 тыс. м3).

Природный газ получает 1 потребитель непроизводственного назначения, годовой объем потребления составляет 18 тыс. м3.

## 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

  - Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований           субъектов РФ».

  - Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

  - Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011гг.».

  - Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения города Когалыма                 на 2009 г. базируется на следующих показателях (табл. 13):

- среднедушевой доход населения за 2009 г. – 29 560,00 руб.;

- ожидаемая величина платежей по городу Когалыму за ЖКУ на 1 м2 площади – 102,70 руб. в месяц;

- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в ХМАО – Югре – 80,70 руб. в месяц;

- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади города Когалыма – 100,51 руб. в месяц.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

Ожидаемая величина платежей граждан города Когалыма в 2009 г. –        102,70 руб./м2 в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22

П пред. = ---------------- ,

100 х 18

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 – установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел., м2;

22 – средневзвешенный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

При сложившемся на территории города Когалыма среднедушевом доходе населения в месяц, предельно допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2009 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 361,29 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. не превысит предельного уровня платежей и составит 28% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО – Югре установлен  в размере 80,70 руб. (табл. 14).

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2009–2011 гг.».

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по городу Когалыму установлен в размере  100,51 руб. (региональный стандарт стоимости для города Когалыма составляет               1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2).

Основание:

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Закон ХМАО – Югры № 57–оз от 06.07.2005 «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

Таблица 13

Расчет предельной величины платежей населения города Когалыма на 2009 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» |
| 2 | Социальная норма площади | м2 | 18 | Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 29 560,00 | Прогнозные данные на 2009 г. Постановление Администрации города Когалыма от 17.04.2009 № 833 «О прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на 2009 г.» |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц | руб./м2 | 361,29 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. на 27% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 2% выше регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 14

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

города Когалыма на 2009 г.,  руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц

| Ожидаемая величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 102,70 | 361,29 | 80,70 | 100,51 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения города Когалыма на 2009 г. (ожидаемая величина платежей граждан за 1 м2 на 72% ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из среднедушевого дохода населения).

## 2.7 Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании  предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010–2011 гг. и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010–2011 гг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 гг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010–2011 гг. определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 г.        (п. 2.6).

При сложившихся на территории города Когалыма среднедушевом доходе населения в месяц, максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит                    555,79 руб./м2 в месяц, на 2011 г. – 626,94 руб./м2 в месяц (табл. 15).

Таблица 15

Расчет предельной величины платежей населения города Когалыма на 2010-2011 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» |
| 2 | Социальная норма площади | м2 | 18 | Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 г. | руб. | 45 474,00 | Прогнозные данные на 2010 г. Постановление Главы города Когалыма от 22.10.2008 № 2304 «О прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на 2009 г. и на период до 2011 г.» |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 г. | руб. | 51 295,00 | Прогнозные данные на 2011 г. Постановление Главы города Когалыма от 22.10.2008 № 2304 «О прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на 2009 г. и на период до 2011 г.» |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2010 г. | руб./м2 | 555,79 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2011 г. | руб./м2 | 626,94 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на    2010-2011 гг.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ                      на 1 м2 общей площади жилья в месяц по ХМАО – Югре установлен на 2010 г. в размере 90,20 руб., на 2011 г. - в размере 99,60 руб.

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011гг.».

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения города Когалыма на 2010–2011 гг. Предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц,  на 2010–2011 гг. в 6 раз выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади в месяц.

Доступность для потребителей

Теплоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг теплоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 02.10.2008     № 112-Э «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Когалымского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», город Когалым».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.09.2009      № 85-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети»,              г. Когалым».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 12.11.2009     № 99-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию».

- Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 № 444-ГД «Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2010 г.».

- Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 № 2401 «О введении нормативов потребления коммунальных услуг».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на тепловую энергию для потребителей на 2009 г. (с 01.01.2009 по 30.09.2009) –  769,00 руб./Гкал (без учета НДС), на 2010 г. – 807,00 руб./Гкал (без учета НДС);

- инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей на 2010 г. – 74,80 руб./Гкал (без учета НДС);

- норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилищном фонде – 0,028 Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП т/с

Д т/с = ---------------- ,

РСС жку

где:

РСРПт/с  – размер платы за услуги теплоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При установленном на территории города Когалыма тарифе на тепловую энергию в 2009 г., нормативе потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений, социальной норме площади жилого помещения на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 25%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСт/с = МДРСжку *  Дт/с = 6 821,10 * 25% = 1 724,29 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дт/с – доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСт/с       1 724,29

МРТт/с = ----------   = -----------  = 3 421,22 руб./Гкал (без НДС – 2 899,34 руб./Гкал),

Нт/с             0,504

где:

МДРСт/с – максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нт/с – норматив потребления услуг теплоснабжения в текущем периоде регулирования, Гкал/м2.

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги теплоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (881,80 руб./Гкал без учета НДС) ниже максимально допустимого  размера тарифа на услуги теплоснабжения на 70%.

Горячее водоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг горячего водоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 02.10.2008     № 112-Э «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Когалымского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», город Когалым».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 12.11.2009      № 99-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию».

- Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 № 444-ГД «Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию на 2010 г.».

- Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 № 445-ГД «Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению на        2010 г.».

- Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 № 2401 «О введении нормативов потребления коммунальных услуг».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги горячего водоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального горячего водоснабжения для потребителей на 2009 г. –  69,19 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. (с учетом инвестиционных надбавок) – 80,71 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив горячего водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения города Когалыма на 1 человека – 3,65 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП гвс

Д гвс = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПгвс  – размер платы за услуги горячего водоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма тарифе на горячее водоснабжение в 2009 г., нормативе потребления горячего водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 16%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСгвс = МДРСжку * Дгвс= 6 821,10 * 16% = 1 123,55 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дгвс – доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСгвс     1 123,55

МРТгвс = ----------  = ----------- = 307,82 руб./м3 (без НДС – 260,87 руб./м3),

Нгвс           3,65

где:

МДРСгвс – максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нгвс – норматив потребления услуг горячего водоснабжения в текущем периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги горячего водоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (80,71 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения на 69%.

Холодное водоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Решение Думы города Когалыма от 25.11.2009 № 445-ГД «Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению на        2010 г.».

- Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 № 2401 «О введении нормативов потребления коммунальных услуг».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги холодного водоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального холодного водоснабжения на 2009 г. –  18,59 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. – 20,33 руб./м3 (без учета НДС);

- инвестиционная надбавка к тарифу на услуги центрального холодного водоснабжения на 2010 г. – 2,36 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив холодного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения города Когалыма на 1 человека – 5,48 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП хвс

Д хвс = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПхвс  – размер платы за услуги холодного водоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на холодное водоснабжение в 2009 г., нормативе потребления холодного водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 7%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСхвс = МДРСжку * Дхвс= 6 821,10 * 7% = 453,23 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дхвс – доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСхвс        453,23

МРТхвс = ----------  = ----------- = 82,71 руб./м3 (без НДС – 70,09 руб./м3),

Нхвс           5,48

где:

МДРСхвс – максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нхвс – норматив потребления услуг холодного водоснабжения в текущем периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2010 г. с учетом инвестиционной надбавки (22,69 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения на 68%.

Водоотведение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг водоотведения организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Постановление Главы города Когалыма от 30.11.2007 № 2401 «О введении нормативов потребления коммунальных услуг».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги водоотведения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги центрального водоотведения на 2009 г. –  23,51 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. – 23,88 руб./м3 (без учета НДС);

- норматив водоотведения для населения города Когалыма на 1 человека – 9,13 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП в/о

Д в/о = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПв/о  – размер платы за услуги водоотведения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на услуги водоотведения в 2009 г., нормативе водоотведения на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 14%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСв/о = МДРСжку * Дв/о= 6 821,10 * 14% = 954,94 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дв/о – доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСв/о     954,94

МРТв/о = ----------  = ----------- = 104,59 руб./м3 (без НДС – 88,64 руб./м3),

Нв/о           9,13

где:

МДРСв/о – максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нв/о – норматив водоотведения в текущем периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по водоотведению организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги водоотведения на 2010 г. (23,88 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения на 73%.

Утилизация (захоронение) ТБО

Оценка критерия доступности для потребителей услуг утилизации (захоронения) ТБО организаций коммунального комплекса города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Постановление Администрации города Когалыма от 31.03.2009 № 627 «О внесении изменений в Постановление Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621».

- Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги утилизации (захоронения) ТБО для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на 2009 г. –  47,11 руб./м3 (без учета НДС), на 2010 г. – 47,11 руб./м3 (без учета НДС);

- норма накопления ТБО на территории города Когалыма на 1 человека – 0,125 м3 в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП тбо

Д тбо = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПтбо  – размер платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на услуги утилизации (захоронения) ТБО в 2009 г., норме накопления ТБО на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 0,4%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСтбо = МДРСжку * Дтбо= 6 821,10 * 0,4% = 26,20 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дтбо – доля платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСтбо          26,20

МРТтбо = ----------  = ----------- = 209,59 руб./м3 (без НДС – 177,62 руб./м3),

Нтбо           0,125

где:

МДРСтбо – максимально допустимый размер платы за услуги утилизации (захоронения) ТБО для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нтбо – норма накопления ТБО в текущем периоде регулирования, м3/чел.

Услуга по утилизации (захоронению) ТБО организации коммунального комплекса доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г. (47,11 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 73%.

Электроснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг электроснабжения города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Решение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО от 08.10.2008 № 311 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями потребителям Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО».

- Решение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО от 11.12.2009 № 350 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население, на территории Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 12.03.2007 № 61-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения ХМАО – Югры при отсутствии у потребителей приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах и жилых домах».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги электроснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленный тариф на услуги электроснабжения для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками на 2009 г. – 1,05 руб./кВт•ч (с учетом НДС), на 2010 г. – 1,17 руб./кВт•ч (с учетом НДС);

- норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения города Когалыма на 1 человека – 120 кВт•ч в месяц;

- максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%;

- региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП э/с

Д э/с = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПэ/с  – размер платы за услуги электроснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на услуги электроснабжения в 2009 г., нормативе потребления услуг по электроснабжению на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 7%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСэ/с = МДРСжку * Дэ/с= 6 821,10 * 7% = 475,05 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дэ/с – доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСэ/с     475,05

МРТэ/с = ----------  = ----------- = 3,96 руб./кВт•ч (без НДС – 3,35 руб./кВт•ч),

Нэ/с           120

где:

МДРСэ/с – максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нэ/с – норматив потребления услуг по электроснабжению в текущем периоде регулирования, кВт•ч/чел.

Услуга по электроснабжению доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2010 г. (0,99 руб./кВт•ч без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги электроснабжения на 70%.

Газоснабжение

Оценка критерия доступности для потребителей услуг газоснабжения города Когалыма осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Закон ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2008 № 246-п «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 07.08.2007 № 6  «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО – Югры».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 21.01.2009     № 1-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)».

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.12.2009     № 143-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 21.12.2006 № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

- Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 209-ГД «О порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса города Когалыма».

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на коммунальную услугу на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования.

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги газоснабжения для города Когалыма на 2010 г. базируется на следующих показателях:

- среднедушевой доход населения на 2010 г. – 45 474,00 руб.;

- установленная розничная цена на газ, реализуемый населению, на 2009 г. (с 01.10.2009) – 2 010 руб./1000 м3 (с учетом НДС), на 2010 г. (с 01.04.2010) – 2 430 руб./1000 м3 (с учетом НДС).

- Норматив потребления природного газа населением города Когалыма на 1 человека – 34,6 м3 в месяц.

- Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для города Когалыма  –  15%.

- Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Когалыма составляет 1 809,18 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади – 18 м2.

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП г/с

Д г/с = -------------- ,

РСС жку

где:

РСРПг/с  – размер платы за услуги газоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования, руб.

РССжку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования, руб./чел.

При сложившемся на территории города Когалыма установленном тарифе на услуги газоснабжения в 2009 г., нормативе потребления природного газа на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ города Когалыма на 2009 г. в месяц на  1 человека доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составила 4%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРСжку = СД2010 * МДДр = 45 474,00 * 15% = 6 821,10 руб.,

где:

СД2010 – среднедушевой доход населения в 2010 г., руб./чел.;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для стандартного потребителя определяется по следующей формуле:

МДРСг/с = МДРСжку * Дг/с= 6 821,10 * 4% = 262,21 руб./чел.,

где:

МДРСжку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Дг/с – доля платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, %.

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРСг/с          262,21

МРТг/с = ----------  = ----------- = 7,58 руб./м3 (без НДС – 6,42 руб./м3),

Нг/с           34,6

где:

МДРСг/с – максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования, руб.

Нг/с – норматив потребления природного газа населением в текущем периоде регулирования, руб./м3.

Услуга по газоснабжению доступна для потребителей города Когалыма, т.к. тариф на услуги газоснабжения на 2010 г. (6,42 руб./м3 без учета НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги газоснабжения на 68%.

# 3 Прогноз развития города Когалыма

## 3.1 Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения города Когалыма произведен в 2-х вариантах:

- минимальная оценка – прогноз в соответствии с учетом Генерального плана города Когалыма;

- максимальная оценка – прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 г. методом  построения линейных трендов.

По минимальной оценке с учетом развития северных городов ресурсодобывающих регионов прогнозная численность населения города Когалыма в 2015 г. достигнет 60,0 тыс. чел. и до 2025 г. останется на достигнутом уровне. По отношению к 2008 г. численность населения увеличится на 1%.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как в период 2003–2008 гг. (п. 2.3), прогнозная численность населения города Когалыма в 2020 г. составит 66,8 тыс. чел. и увеличится на 13% по отношению к уровню численности на 2008 г. (табл. 16).

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на период до 2020 г. принята численность населения города Когалыма на 2020 г. по минимальной оценке – 60,0 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом города Когалыма).

## 3.2 Анализ планов застройки города Когалыма

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010–2020 гг., к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования:

- Генеральный план города Когалыма.

В соответствии с Генеральным планом города Когалыма планируется достижение показателей (по первому варианту развития), указанных в табл. 17.

В соответствии с Генеральным планом изменение общей площади земель городского округа до 2025 г. не планируется. Основные изменения коснутся структуры площадей в границах города Когалыма. К расчетному сроку на 12% (555 га) сократится площадь земель, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность. За счет этого увеличится на 73% площадь жилой зоны и на 15% - зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (на 202 га и 210 га соответственно).

К 2025 г. планируется увеличение площади жилищного фонда на 53% до 1 500 тыс. м2. Таким образом, обеспеченность населения жильем увеличится на 50%.

Таблица 16

Анализ прогнозной численности населения города Когалыма на 2009-2020 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактическое значение | Прогнозное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 56,9 | 57,6 | 58,3 | 58,9 | 59,2 | 60,0 | 60,6 | 61,3 | 61,9 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 808 | 815 | 779 | 858 | 916 | 897 | 917 | 936 | 955 |
| 3 | Число умерших | чел. | 194 | 211 | 198 | 207 | 239 | 234 | 241 | 249 | 257 |
| 4 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 614 | 604 | 581 | 651 | 677 | 664 | 675 | 687 | 698 |
| 5 | Прибыло | чел. | 1 712 | 1 955 | 2 137 | 2 110 | 1 984 | 2 229 | 2 316 | 2 404 | 2 491 |
| 6 | Выбыло | чел. | 1 803 | 1 834 | 1 997 | 2 361 | 2 465 | 2 577 | 2 733 | 2 888 | 3 043 |
| 7 | Миграционный прирост, убыль (-) | чел. | -91 | 121 | 140 | -251 | -481 | -348 | -416 | -484 | -552 |

Продолжение таблицы 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение | Темп роста 2020/2008 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,4 | 65,0 | 65,6 | 66,2 | 66,8 | 113 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 974 | 994 | 1 013 | 1 032 | 1 051 | 1 071 | 1 090 | 1 109 | 121 |
| 3 | Число умерших | чел. | 265 | 272 | 280 | 288 | 296 | 303 | 311 | 319 | 133 |
| 4 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 710 | 721 | 733 | 744 | 756 | 767 | 779 | 790 | 117 |
| 5 | Прибыло | чел. | 2 578 | 2 665 | 2 752 | 2 839 | 2 927 | 3 014 | 3 101 | 3 188 | 161 |
| 6 | Выбыло | чел. | 3 198 | 3 353 | 3 509 | 3 664 | 3 819 | 3 974 | 4 129 | 4 285 | 174 |
| 7 | Миграционный прирост, убыль (-) | чел. | -620 | -688 | -756 | -824 | -892 | -960 | -1 029 | -1 097 | 228 |

Таблица 17

Технико-экономические показатели реализации Генерального плана

города Когалыма до 2025 г.

| № п/п | Функциональные зоны | Ед. изм. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс территорий города Когалыма |
| 1.1 | Площадь земель в границах города Когалыма | га | 15 350 | 15 350 | 15 350 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилые зоны |  | 275 | 313 | 476 |
|  | общественно-деловые зоны |  | 98 | 115 | 132 |
|  | производственные и коммунальные зоны |  | 590 | 613 | 633 |
|  | природно-рекреационная зона |  | 7 865 | 7 900 | 7 852 |
|  | зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  | 1 400 | 1 515 | 1 610 |
|  | земли сельскохозяйственного использования |  | 401 | 435 | 475 |
|  | зоны специального назначения |  | 24 | 27 | 30 |
|  | прочие территории (земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность) |  | 4 697 | 4 430 | 4 142 |
| 1.2 | Площадь земель в границах пос. Ортъягун | га | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| 1.3 | Общая площадь земель в границах городского округа | га | 20 700 | 20 700 | 20 700 |
| 2 | Демографические показатели |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 58,7 | 60,0 | 60,0 |
| 2.2 | Коэффициенты | чел. на 1 тыс. населения |  |  |  |
|  | - рождаемость |  | 13,6 | 14,9 | 11,7 |
|  | - смертность |  | 3,4 | 5,5 | 6,0 |
|  | - естественный прирост |  | 10,2 | 9,4 | 5,7 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста |  | 23,0 | 22,2 | 21,3 |
|  | - трудоспособного возраста |  | 72,2 | 68,7 | 66,9 |
|  | - старше трудоспособного возраста |  | 4,8 | 9,1 | 11,8 |
| 3 | Потребность в новом жилищном строительстве |
| 3.1 | Жилобеспеченность | м2/чел. | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| 3.2 | Жилфонд | тыс. м2 | 981 | 1 200 | 1 500 |
| 3.3 | Сносимый и реконструируемый жилфонд | тыс. м2 |  | 51 | 91 |
|  | - в т.ч. малоэтажный | тыс. м2 |  | 51 | 91 |
| 3.4 | Сохраняемый жилфонд | тыс. м2 |  | 930 | 890 |
| 3.5 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 270 | 610 |
|  | - малоэтажная застройка взамен сносимого и реконструируемого жилфонда на тех же территориях |  |  | 50 | 70 |
|  | - новое строительство на новых территориях |  |  | 220 | 540 |
| 3.6 | Новое строительство в среднем за год | тыс. м2 | 27 | 30 | 33 |

Источник: Генеральный план города Когалыма. Пояснительная записка.

Проектом реализации Генерального плана города Когалыма также предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания.

На основе проведенного анализа перечисленной выше документации были определены основные направления развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации ТБО, электроснабжения и газоснабжения города Когалыма, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры города.

## 3.3 Анализ производственных программ коммунальных предприятий

Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории города Когалыма оказывает ООО «Городские Теплосети».

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ энергоснабжающая организация не формирует  производственную программу.

Предприятия коммунального комплекса, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», в соответствии с которым  в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

Водоснабжение

Услуги водоснабжения на территории города Когалыма оказывает ООО «Горводоканал».

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Представленная производственная программа содержит в себе следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоснабжения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Водоотведение

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на территории города Когалыма оказывает ООО «Горводоканал».

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Представленная производственная программа содержит следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги водоотведения на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоотведению на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Производственная программа предприятия не предусматривает снижение объемов реализации услуг по сравнению с 2009 г.

Утилизация (захоронение) ТБО

Услуги утилизации (захоронения) ТБО на территории города Когалыма оказывает ООО «Утильсырье».

Анализ производственных программ организаций коммунального комплекса проводился в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Представленная производственная программа содержит в себе следующие сведения:

- расчет тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» производственная программа организации коммунального комплекса должна быть согласована с органом местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта РФ.

В производственной программе организации коммунального комплекса отсутствуют следующие данные:

- расчет тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г.;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг;

- обоснование обеспечения прогнозируемого качества предоставляемых коммунальных услуг;

- показатели производственной необходимости;

- виды мероприятий и сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;

- стоимость мероприятий;

- предполагаемые источники финансирования мероприятий;

- оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей;

- ожидаемые результаты выполнения производственной программы;

- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы по утилизации (захоронению) ТБО на 2010 г.;

- расчет эффективности.

Электроснабжение

Услуги электроснабжения на территории города Когалыма оказывает ОАО «ЮТЭК – Когалым».

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ, энергоснабжающая организация не формирует  производственную программу.

Предприятия, оказывающие услуги в сфере электроснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», в соответствии с которым  в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

Газоснабжение

Услуги газоснабжения на территории города Когалыма оказывает ОАО «Когалымгоргаз».

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», требования к производственным программам распространяются на организации коммунального комплекса, оказывающие услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ» и в связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке производственных программ, газоснабжающая организация не формирует  производственную программу.

Предприятия, осуществляющие транспортировку газа и оказывающие услуги в сфере газоснабжения, формируют тарифное дело на основании Приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 15.12.2009 № 411-э/7 «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям», в соответствии с которым  в тарифное дело не включается план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.

# 4 Комплексное развитие системы теплоснабжения

## 4.1 Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

### 4.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Основные технические данные

- Источники теплоснабжения – 9 котельных (табл. 18)

- Установленная мощность  – 445,5 Гкал/час

- Присоединенная нагрузка – 239,668 Гкал/час

- Оборудование – 42 котла

- Основной вид  топлива – попутный нефтяной газ (аварийное топливо - сырая нефть)

- Схема теплоснабжения – закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 125,1 км

- 100%  котельных  имеют  аварийный источник электроснабжения - энергопоезда

- 19 ЦТП

Система теплоснабжения города Когалыма централизованная.

ООО «Городские Теплосети» (далее - предприятие) обслуживает 2 изолированных тепловых района: Правобережный и Левобережный.

Правобережный тепловой район включает Центральный, Северный и Южный жилые районы, коммунальную зону, район малоэтажной застройки, очистные сооружения.

Левобережный тепловой район включает поселки Пионерный,  Фестивальный.

В настоящее время теплоснабжение города обеспечивают 9 котельных (42 котла) установленной мощностью 445,5 Гкал/час (котельная ДЕ-16/14 находится на консервации).

Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) обеспечивают теплоснабжением правобережный район города.

Котельные № 5, СУ-951, «Арочник», ПМК-177, СУ-78, КСАТ обеспечивают теплом потребителей левобережного района города.

Котельные отпускают тепловую энергию в виде горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласно утвержденным температурным графикам. На предприятии внедрен приборный учет.

Основное топливо котельных − попутный (нефтепромысловый) газ Южно-Ягунского месторождения. Аварийное топливо − нефть Южно-Ягунского месторождения.

Поставщиком топлива является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  Транспортировку топлива и обслуживание газового оборудования осуществляет ОАО «Когалымгоргаз». Котельные оборудованы узлами учета газа.

Аварийный режим работы котельных обеспечивается запасом нефти в топливных резервуарах и оборудованием  для ее подачи к котлам.

Поставщиком воды является ООО «Горводоканал». На котельных имеются емкости аварийного запаса воды. Котельные оборудованы узлами учета воды.

Электроснабжение котельных Правобережного теплового района осуществляется от п/ст «Южная», Левобережного теплового района – от п/ст № 30 и № 35.

Котельные относятся к потребителям 1 категории и обеспечиваются электроэнергией от 2-х фидеров. Котельные оборудованы узлами учета электроэнергии и имеют аварийные источники электроснабжения (энергопоезда).

Поставщиком электроэнергии являются Когалымские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго», а на правах покупателя-перепродавца – ОАО «ЮТЭК-Когалым».

Таблица 18

Технические показатели котельных ООО «Городские Теплосети»

| Наименование котельной | Марка установленных котлов | Кол-во котлов, шт. | Производительность котлов, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 5 | ВКГМ-4 | 6 | 24 | 49,68 |
|  | ВКГМ-2,5 | 1 | 2,5 |  |
| "Арочник" | ВКГМ-4 | 7 | 28 |  |
|  | ВКГМ-2,5 | 1 | 2,5 |  |
| СУ-951 | КВГМ-4 | 3 | 12 |  |
| ПМК-177 | ВКГМ-7,5 | 5 | 37,5 |  |
|  | КВГМ-4 | 1 | 4 |  |
| СУ-78 | ВКГМ-2,5 | 2 | 5 |  |
| КСАТ | КВСА- 3М | 4 | 10 |  |
| КВГМ-50 | КВГМ-50 | 4 | 200 | 189,988 |
| ДЕ-25/14 № 1 | ДЕ-25/14 ГМ | 4 | 60 |  |
| ДЕ-25/14 № 2 | ДЕ-25/14 ГМ | 4 | 60 |  |
| Итого: |  | 42 | 445,5 | 239,668 |

В настоящее время котлы и вспомогательное оборудование морально и физически устарели, выработали свой ресурс.

Состояние котельных левобережной части города не соответствует  современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- существующая схема теплоснабжения левобережной части города не позволяет произвести реконструкцию тепловых сетей и обеспечить качественную регулировку гидравлических режимов;

- низкий коэффициент полезного действия (КПД = 78%) котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии;

- высокий уровень износа оборудования (90%) (рис. 4).

Паровые котлы коммунальной зоны выработали ресурс – 12,5% от общего количества установленной мощности. Система автоматизации не соответствует современным требованиям качества ведения технологического режима и его безопасности.

Рисунок 4. Анализ срока эксплуатации котлов ООО «ГТС»

Проблемы:

- состояние котельных левобережной части города Когалыма не соответствует  современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- котлы эксплуатируются  более 20 лет (60% от общего количества  водогрейных котлов выработали свой ресурс);

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- отсутствует система водоподготовки;

- высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии;

- 12,5 %  паровых котлов требуют  замены в связи с выработкой ресурса;

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- нет возможности подключения к системе теплоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Требуемые мероприятия:

- строительство новой котельной  мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный;

- модернизация котельного оборудования;

- реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация;

- автоматизация системы химводоочистки на котельных КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ;

- внедрение химводоочистки на котельных ПМК-177, СУ-78;

- внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных  (АСУ ТП);

- внедрение автоматизации газового хозяйства на котельных КВГМ-50, ДЕ-25/14 ГМ.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение надежности, качества ведения технологического режима и его безопасности;

- увеличение КПД до 92%;

- снижение удельных расходов энергоресурсов:

- электрической энергии – 27%;

- водопотребления – 33%;

- топлива – 15%;

- сокращение численности обслуживающего персонала на 20 чел.

### 4.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет  250,2 км диаметром от 50 до 1000 мм (табл. 19):

- правобережный тепловой район – 123,9 км;

- левобережный тепловой район – 126,3 км.

Тепловые сети Правобережного района – кольцевые, с резервными перемычками, Левобережного – тупиковые, соединенные между собой резервными перемычками. Прокладка трубопроводов тепловых сетей Правобережного района бесканальная, изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуретан (ППУ изоляция), остальные – минеральная вата. Прокладка трубопроводов тепловых сетей Левобережного района, в основном, надземная. Изоляция – минеральная вата. Износ составляет – 65,4%

Системы теплоснабжения – закрытые.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – центральный качественный, по температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии: котельные Правобережного района – 130/70 0С, котельные Левобережного района – 95/70 0С.

Мощности источников тепла Правобережного района и диаметры магистральных тепловых сетей соответствуют присоединенным нагрузкам.

Планируется подключение потребителей, теплоснабжение которых в настоящее время осуществляется от котельной «Арочник», к тепловым сетям от объединенной котельной.

Таблица 19

Протяженность тепловых сетей предприятия

| Диаметр трубопровода, (усл.) мм | Длина трубопровода, м |
| --- | --- |
| 1000 | 220 |
| 500 | 3 313 |
| 400 | 3 251 |
| 350 | 0 |
| 300 | 3 699 |
| 250 | 6 901 |
| 200 | 8 499 |
| 150 | 16 694 |
| 125 | 0 |
| 100 | 36 419 |
| 80 | 13 855 |
| 70 | 14 761 |
| 50 | 17 044 |
| 40 | 147 |
| 32 | 197 |
| 25 | 100 |
| Итого | 125 100 |

Доля ежегодно заменяемых сетей за период 1997-2009 гг. составила 32,2% от общей протяженности, в 2009 году 1,1% (рис. 5). Общая протяженность тепловых сетей после реконструкции составила 26,9 км.

Рисунок 5. Замена тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции Правобережной части города Когалыма (в однотрубном исполнении)

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении города Когалыма в 2009 г. составила 125,1 км, при этом 30% сетей нуждается в замене. В течение 2003-2007 гг. наблюдается увеличение тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене (на 42%).

Технологические потери при передаче тепловой энергии на 2010 г. утверждены приказом Минпромэнерго России от 26.08.2009 № 383 в размере 93,955 тыс. Гкал.

Проблемы:

- коррозия подземных трубопроводов;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами - количество порывов за 2009 год – 278 ед.;

- износ тепловых сетей – 65%.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция внутриквартальных  тепловых сетей;

- установка АИТП.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- регулирование температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия людей – выходные дни, ночное время (для административных и производственных зданий) - 10–30% экономии;

- снятие вынужденных «перетопов» в межсезонные периоды (для всех типов зданий) -  30–40% экономии в межсезонные периоды и до 2–6% в годовом теплопотреблении;

- исключение влияния на потери тепла инерции тепловой сети – 3÷5% общего теплопотребления;

- учет при управлении температурой отопления бытовых тепловыделений - экономия до 7% общего теплопотребления;

- возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение - 1–3% экономии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий (2009-2015 гг.) ежегодно на 15-25% (на 10-20 шт.);

- полная ликвидация технологических порывов по результатам реализации мероприятий Программы.

### 4.1.3 Потребители

Основные группы потребителей – население, промышленные и бюджетные предприятия  города Когалыма.

В городе начат последовательный перевод систем теплопотребления на работу с оборудованием зданий индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). На данный момент ИТП установлено в 149 домах.

Потребители подключены к системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Присоединенная тепловая нагрузка  составляет Qтп =  239,668 Гкал/час, в том числе расчетная часовая тепловая отопительно-вентиляционная нагрузка Qот.р = 209,4 Гкал/час, средняя за неделю часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения  Qг.ср = 30,268 Гкал/час (табл. 20).

Основным потребителем тепловой энергии ООО «Городские Теплосети» является население - 64% полезного отпуска. Бюджетные потребители составляют 13% полезного отпуска, прочие потребители − 22% полезного отпуска  (рис. 6).

Рисунок 6. Структура  потребления тепловой энергии

### 4.1.4  Структура потребления энергоресурсов

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных и ЦТП;

- газоснабжения для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, ЦТП и вспомогательных объектов;

Выработка тепловой энергии и расход энергоресурсов предприятия за период 2007-2009 гг.  приведены в табл. 21.

Таблица 20

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки ООО «Городские Теплосети»

| Наиме-нование системы тепло-снаб- жения, населен-ного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час | Суммарные нагрузки (отоп.-вент., ГВС (ср.нед.)), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предшествующий базовому периоду 2007 г. | Базовый период 2008 г. | Утвержденный период 2009 г. | Период регулирования 2010 г. |  |
|  |  | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | Предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| Правобе-режная часть | горячая вода 130/70 0С | 138,78 | 21,85 | 48,07 | 134,19 | 22,673 | 49,88 | 132,9 | 22,7 | 49,949 | 163,7 | 22,704 | 49,949 | 160,63 | 156,86 | 155,571 | 189,988 |
| Левобе-режная часть | горячая вода 95/70 0С | 44,24 | 7,21 | 15,86 | 43,6 | 6,69 | 14,71 | 43,7 | 5,98 | 13,16 | 43,7 | 5,98 | 13,16 | 51,449 | 50,29 | 49,68 | 49,68 |
| Итого по предприятию | 183,02 | 29,06 | 63,93 | 177,79 | 29,36 | 64,59 | 176,6 | 28,68 | 63,11 | 207,4 | 28,68 | 63,11 | 212,08 | 207,15 | 205,25 | 239,668 |

Таблица 21

Структура расхода энергоносителей за 2007-2009 гг.

| Год | Выработка тепловой энергии, Гкал | Топливо, тыс.м3 | Электроэнергия, тыс. кВт·ч | Вода, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 745 732 | 75 815 | 27 317 | 554,4 |
| 2008 | 728 415 | 72 982 | 29 842 | 656,1 |
| 2009 | 728 635 | 72 886 | 23 381 | 620,6 |

Проведенный анализ фактического расхода ТЭР предприятием показал, что в стоимостной структуре энергоресурсов затраты на топливо составили 71%, на электроэнергию – 23%, на воду – 6%. (рис. 7).

Рисунок 7. Структура потребления энергоресурсов, % от затрат

### 4.1.5 Система учета

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии, природного газа, горячей воды, водяного пара и холодной воды.

На всех котельных установлены приборы учета газа, воды, электро- и теплоэнергии (табл. 22). Система учета тепла («Взлет») позволяет вычислять количество переданного или потреблённого тепла. Учет тепла производится при производстве тепла − для оценки общего объема произведенной тепловой энергии и массы теплоносителя, параметров для оценки технико-экономических показателей, а также при поставке тепла конкретным потребителям на границе балансовой принадлежности. Головной узел учета электроэнергии находится на ЦРП-3, тип - ЕА10RT - Pit-3 - 2 шт. Узлы учета газа ИМ-2300 установлены на каждой котельной.

Таблица 22

Приборы теплотехнического контроля ООО «Городские Теплосети»

| № | Наименование прибора | Наименование котельной | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взлет ТСР, Взлет МР | КВГМ-50, ДЕ-25(1), ДЕ-25(2), Кот.№ 5, Арочник, СУ-951, СУ-78, ПМК-177 | 18 |
| 2 | Термометр сопротивления (КТПТР) |  | 18 |
| 3 | Датчики давления (КРТ) |  | 18 |
| 4 | Датчики расхода (ППРЭ) |  | 18 |
| 5 | Датчики расхода (Взлет ЭР) |  | 9 |
| 6 | Датчики расхода (Метран-300) |  | 10 |
| 7 | Датчики расхода (ВСХН) |  | 3 |
| 8 | Узел учета газа |  | 8 |
| 9 | Термометры сопротивления (КТПТР) |  | 8 |
| 10 | Датчики давления (Метран-100) |  | 8 |
| 11 | Датчики перепада давления (Метран-100) |  | 8 |
| 12 | Сужающее устройство (Диафрагма) |  | 8 |
| 13 | Манометры (МТП) |  | 3200 |
| 14 | Датчики давления (Сапфир) |  | 15 |
| 15 | Теплоэнергоконтролер (ИМ 2300) |  | 9 |
| 16 | Датчики расхода врезные (ПЭА) |  | 18 |
| 17 | Теплоэнергоконтролер (MULTICAL) | Проливочный | 10 |
| 18 | Счетчик воды (KAMSTRUM) | КВГМ-50, ДЕ-25(1), ДЕ-25(2), Кот.№ 5, Арочник, СУ-951, СУ-78, ПМК | 10 |
| 19 | Датчики расхода (Прим) |  | 30 |
| 20 | Датчики расхода (ВСХН) |  | 15 |
| 21 | Датчики температуры (КТПТР) |  | 60 |
| 22 | Датчики расхода (Взлет ЭР) |  | 10 |
| 23 | Счетчики воды (UNIMAG) |  | 30 |
| 24 | Счетчики воды (СХВ-15, ВМХ-150, ПРИМ-50, СГВ-15 ВСТ – 40, ВМХ-80, СВМ – 25) |  | 15 |
|  | Итого |  | 3555 |

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правилами по метрологии, ПР 50.2.019 2006 года;

- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 07.05.1992 г.;

- Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;

- Методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;

- Методическими указаниями «Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 5-411-83»;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке»;

- МИ 2164-91 «ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке»;

- Постановлением Правительства РФ «Правила поставки газа» № 162 от 05.02.98;

- Правилами учета газа. Приказ Минтопэнерго РФ от 14.10.96.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета потребления природного газа удовлетворительное.

Метрологическое обеспечение учета электрической энергии удовлетворительное, т.к. все СИ находящиеся в эксплуатации, имеют действующие сроки поверки. МО производства и отпуска теплоносителя и тепловой энергии удовлетворительное.

Метрологическое обеспечение безопасной эксплуатации котельного оборудования и рационального сжигания топлива удовлетворительное, т.к. все СИ находящиеся в эксплуатации имеют действующие сроки поверки.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

### 4.1.6 Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды котельных, потерь в теплосетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2009 г. выработка тепловой энергии составила 728,635 тыс. Гкал (табл. 23).

Таблица 23

Фактические и плановые  параметры работы  котельных предприятия

| Показатели | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый, 2009 г. | утверждённый, 2010 г. | регулирование, 2011 г. |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 728,635 | 709,448 | 700,177 |
| Собственные нужды | тыс.Гкал | 16,619 | 16,619 | 18,756 |
| То же | % | 2,35 | 2,41 | 2,68 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 712,016 | 692,829 | 681,421 |
| Потери в сетях | тыс.Гкал | 96,381 | 96,381 | 93,955 |
| То же | % | 13,54 | 13,91 | 13,79 |
| Полезный отпуск, в том числе: | тыс.Гкал | 615,635 | 596,448 | 587,466 |
| -бюджетные | тыс.Гкал | 82,834 | 72,86 | 82,827 |
| -иные | тыс.Гкал | 137,887 | 139,295 | 117,991 |
| -собственное потребление | тыс.Гкал | 3,24 | 3,24 | 4,258 |
| -население | тыс.Гкал | 391,674 | 381,053 | 382,390 |
| Групповая норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 150,0 | 158,8 | 159,9 |
| Калорийный эквивалент, Э |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Групповая норма расхода натурального топлива | м3/Гкал. | 100,0 | 106,6 | 106,6 |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 72886 | 75105 | 74624 |

Технологические потери при передаче тепловой энергии составили                     96,381 тыс. Гкал (13,54%).

Удельные расходы энергоресурсов составили:

- удельный расход электроэнергии – 40,2 кВт∙ч/Гкал;

- удельный расход природного газа – 150,0 кг у.т./Гкал;

- удельный расход воды – 0,9 м3/Гкал.

## 4.2  Основные показатели эффективности системы теплоснабжения

Основными показателями эффективности работы системы теплоснабжения  за 2009 г. являются:

- установленная мощность – 445,5 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка  – 239,668 Гкал/час;

- резерв тепловой мощности – 47%;

- технологические потери в тепловых сетях – 13,54%;

- функциональные отказы – 1,1 количество повреждений на 1 км сетей в год.

### 4.2.1 Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы теплоснабжения достигается за счет сокращения расходов топлива по ликвидации перегрева систем теплопотребления; сокращения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды и возможного отключения излишних насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность в присоединении без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник теплоты; сокращения расхода тепловой энергии, связанной с уменьшением расхода подпиточной воды; сокращения расхода химически очищенной воды на подпитку.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

- увеличением пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

- улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения;

- для энергоснабжающей организации выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом ПТЭ электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения:

- модернизация котельных:

- система подготовки теплоносителя с встроенными функциями регулирования содержания железа;

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- установка аварийного источника питания;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- прокладка  новых  и   реконструкция   существующих   тепловых магистралей с использованием труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2–3 раза,  а также  труб  из полимерных материалов.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 	2009 г. – 40,2 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 25 кВт∙ч/Гкал;

- удельный расход топлива: 		2009 г. –150 – 158 кг у.т /Гкал;

2020 г. – 156 кг у.т /Гкал;

- удельный расход воды: 			2009 г. – 0,9 м3/Гкал;

2020 г. – 0,6 м3/Гкал.

### 4.2.2 Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Количество функциональных отказов на трубопроводах тепловой сети выросло с 182 в год в 2006 году до 278 в год в 2009 г. (табл. 7).  Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности системы транспорта теплоносителя. Большое количество отказов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя  и тепловой энергии.

Таблица 24

Количество функциональных отказов  на тепловых сетях

| № | Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Параметры надежности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество функциональных отказов | ед. | 182 | 318 | 314 | 278 |
| 1.2 | Повреждаемость тепловых сетей на 1 км тепловой сети | ед./км | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 1.3 | Наличие резервных источников электропитания | да/нет | да | да | да | да |
| 1.4 | Количество заявок в аварийных службах | заявок | - | 422 | 474 | 461 |
| 1.5 | Средняя продолжительность ликвидации одного инцидента | часов | - | 15,1 | 10,8 | 5,66 |
| 1.6 | Число отказов в работе котлов и оборудования котельных | отказов | - | 115 | 101 | 145 |

Динамика количества функциональных отказов  на тепловых сетях показывает рост в 2003 – 2009 гг. (рис. 8).

Рисунок 8. Динамика  функциональных отказов   на тепловых сетях предприятия  в период 2003-2009 гг.

Надежность обслуживания – количество  повреждений на 1 км сетей    в год:

- 2009 г. – 1,1 единицы;

- 2020 г. – 0,3 единицы.

### 4.2.3 Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

На предприятии разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов, который утвержден на срок с 10.10.2007 по 31.12.2011.

Разрешение  на выброс загрязняющих веществ в атмосферу выдано Сургутским управлением охраны окружающей среды Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры. Фактические выбросы загрязняющих веществ не превышают разрешенные показатели (табл. 25).

Таблица 25

Показатели выбросов  загрязняющих веществ котельными ООО «ГТС»

| Показатель | Ед. изм. | Объем загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
|  |  | норма | факт | норма | факт | норма | норма |
| Выброс в атмосферу загрязняющих веществ | т/год | 390,512 | 171,8 | 390,512 | 187,184 | 390,512 | 390,512 |

Фактический уровень предельно допустимых выбросов в атмосферу ниже разрешенных в 2 раза.

### 4.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг (табл. 26).

Таблица 26

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| Отопление |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

### 4.2.5 Себестоимость тепловой энергии

С 01.10.2009 тариф на тепловую энергию для центрального отопления и подогрева воды для потребителей составил 757,00 руб./Гкал (без учета НДС),  согласно приказу Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.09.2009   № 85-э, темп роста с 2008 г. составил 106%. В 2010 г. приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 12.11.2009 № 99-нп установлен тариф в размере 807 руб./Гкал (без учета НДС). Темп роста тарифа по сравнению с 2009 г. – 107%.

В ходе анализа использованы сметы расходов ООО «Городские Теплосети» на 2008–2010 гг.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат  произведен по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», в соответствии с Методикой расчета регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, за исключением электростанций, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  потребителям ХМАО – Югры, утвержденной Решением Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.05.2006 № 14-Э.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: производство и передача тепловой энергии. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 27):

- сырье;

- материалы;

- топливо;

- электроэнергия;

- оплата труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- прочие расходы.

За анализируемый период 2008–2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения:

- увеличилась доля амортизации с 7% в 2008 г. до 9% в 2010 г.;

- сократилась доля прочих затрат с 10% в 2008 г. до 7,5% в 2010 г.

Основными статьями затрат в 2010 году (рис.9) являются:

- расходы на топливо (33% от общего объема затрат);

- затраты на оплату труда (28%).

Рисунок 9. Структура затрат на теплоснабжение в 2008–2010 гг.

За рассматриваемый период 2008–2010 гг. себестоимость продукции увеличится на 26%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- амортизация – увеличение на 70%;

- расходы на топливо – увеличение на 49%;

- расходы на оплату труда – увеличение на 15%;

- расходы на электроэнергию – увеличение на 14%.

Таблица 27

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2008–2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Тариф на 2008 г. | Тариф на 2009 г. | Тариф на 2010 г. | Темп роста 2009/ 2008 гг., % | Темп роста 2010/ 2009 гг., % | Темп роста 2010/ 2008 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Сырье | тыс. руб. | 10 103 | 11 536 | 12 273 | 114 | 106 | 121 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Материалы | тыс. руб. | 10 598 | 11 319 | 11 319 | 107 | 100 | 107 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | Топливо (нефть, газ) | тыс. руб. | 100 629 | 118 679 | 149 627 | 118 | 126 | 149 | 27,9 | 27,9 | 32,9 |
| 4 | Электроэнергия | тыс. руб. | 37 572 | 38 290 | 42 891 | 102 | 112 | 114 | 10,4 | 9,0 | 9,4 |
| 5 | Оплата труда | тыс. руб. | 111 993 | 128 824 | 128 624 | 115 | 100 | 115 | 31,1 | 30,3 | 28,3 |
| 6 | ЕСН | тыс. руб. | 28 634 | 33 104 | 33 104 | 116 | 100 | 116 | 7,9 | 7,8 | 7,3 |
| 7 | Амортизация | тыс. руб. | 25 043 | 42 536 | 42 536 | 170 | 100 | 170 | 6,9 | 10,0 | 9,4 |
| 8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 35 867 | 40 655 | 34 106 | 113 | 84 | 95 | 10,0 | 9,6 | 7,5 |
| 9 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 360 439 | 424 943 | 454 480 | 118 | 107 | 126 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Производственная программа | Гкал | 610 208 | 596 450 | 596 448 | 98 | 100 | 98 |  |  |  |
| 11 | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 590,68 | 712,45 | 761,98 | 121 | 107 | 129 |  |  |  |
| 12 | Доходы | тыс. руб. | 433 858 | 451 514 | 481 588 | 104 | 107 | 111 |  |  |  |
| 13 | Сумма прибыли | тыс. руб. | 73 419 | 26 571 | 27 108 | 36 | 102 | 37 |  |  |  |
| 14 | Размер рентабельности | % | 20,4 | 6,3 | 6,0 | 31 | 95 | 29 |  |  |  |
| 15 | Тариф (без НДС) | руб./Гкал | 711,00 | 757,00 | 807,00 | 106 | 107 | 114 |  |  |  |

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость теплоснабжения увеличилась на 11%, полная себестоимость теплоснабжения возросла на 26%, произошло снижение прибыли на 63%, темп роста тарифа за данный период составил 114% (рис. 10).

Рисунок 10. Анализ затрат на теплоснабжение в 2008–2010 гг.

## 4.3	Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей

Мощность котельного оборудования определяется исходя из присоединенной тепловой нагрузки при расчетной температуре с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд. Котельные имеют резерв тепловой мощности, составляющий 35% от общей располагаемой мощности. Плотность тепловой нагрузки в городе Когалыме в пределах граничной величины 1,5–2,0 Гкал/ч/км, выше которой система централизованного теплоснабжения является экономически предпочтительной в сравнении с децентрализованными источниками теплоснабжения (табл. 28).

Таблица 28

Структура распределения тепловых мощностей по котельным

(данные предприятия за 2010 г.)

| Наиме-нование | Установленная мощность, Гкал/час | Присое- диненная нагрузка, Гкал/час | Нагрузка с учетом тепловых потерь, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности | Протяженность тепловой сети, км | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |  |  |
| Правобережная часть | 320 | 189,988 | 206,9 | 113,1 | 35,3 | 125,1 | 1,9 |
| Левобережная часть | 125,5 | 49,68 | 55,1 | 70,36 | 56,1 |  |  |
| Всего | 445,5 | 239,668 | 262,1 | 183,5 | 41,2 |  |  |

Таким образом, целесообразным направлением реконструкции рассматриваемой системы является сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения с крупными районными котельными.

Планы застройки города Когалыма определены  Генеральным планом города.

С учетом нового строительства были определены основные направления развития системы теплоснабжения города, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения города.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010–2020 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- место   расположения   объекта;

- характеристика    нагрузок    по    видам    потребления и  теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/час) по диаметру трубопровода и  температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки    проектирования,   строительства   и   ввода   в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

На  территории  микрорайонов  5,  11,  12, 14 предусмотрено  строительство культурно-развлекательного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-развлекательных комплексов, а так же многоэтажных жилых домов, в том числе жилых домов со встроено-пристроенными объектами обслуживания,  и  объектов  учебно-образовательного  назначения  (школ,  детских  садов, ПТУ).

В поселке Пионерном планируется строительство 1-3-х этажных жилых домов.  Ветхая деревянная застройка поселка Пионерного подлежит сносу.

С учетом ликвидации непригодного для проживания жилья (91 тыс. м2), и при условии ввода в эксплуатацию строящихся объектов в течение расчетного срока объем нового жилищного строительства должен составить не менее 1 500 тыс. м2. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании  норм  проектирования,  климатических  условий,  а  также  по  укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 29).

Таблица 29

Распределение тепловых нагрузок по строящимся объектам

| Площадки | Расчетный срок | в т.ч. первая очередь |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Население, тыс. чел. | Жил. фонд, тыс. м2 | Гкал/час | Население, тыс. чел. | Жил. фонд, тыс. м2 |
| 1. Многоэтажная застройка |
| мкр № 5 | 5,491 | 3,7 | 93 | 5,491 | 4,7 | 93 |
| мкр № 14 | 5,905 | 4 | 100 |  |  |  |
| мкр № 11 | 6,672 | 4,5 | 113 | 6,672 | 5,7 | 113 |
| мкр № 12 | 7,027 | 4,8 | 119 |  |  |  |
| Итого | 25,095 | 17 | 425 | 12,164 | 10,3 | 206 |
| 2. Малоэтажная секционная застройка |
| п. Пионерный | 12,074 | 4,6 | 185 | 4,177 | 0,6 | 64 |
| Всего по городу | 37,168 | 21,6 | 610 | 16,34 | 10,9 | 270 |

Генеральным  планом  предусматривается  сохранение  централизованного  теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения города Когалыма  от  существующих  газовых  котельных и новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в п. Пионерном. Новая котельная предназначается для отопления и горячего водоснабжения в левобережной части города Когалыма по закрытой системе теплоснабжения с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), центральными тепловыми пунктами (ЦТП). Планируется закрытие и консервация 4  котельных − № 5, СУ-951, «Арочник», ДСУ-12 (табл. 30).

Таблица 30

Тепловые нагрузки  города  Когалыма на 2020 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт, 2009 г. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность | Гкал/час | 239,668 | 252,678 | 270,898 |
| 1.1 | с учетом потерь и с/н | Гкал/час | 262,1 | 274 | 294 |
| 1.2 | новое строительство | Гкал/час |  | 16,34 | 37,17 |
| 1.3 | снос ветхого жилья | Гкал/час |  | 3,33 | 5,94 |
| 2 | Покрытие, в т.ч. | Гкал/час | 445,5 | 429 | 429 |
| 2.1 | Правобережная часть | Гкал/час | 320 | 320 | 320 |
| 2.2 | Левобережная часть | Гкал/час | 125,5 | 109 | 109 |
|  | - закрытие | Гкал/час |  | 69 | 69 |
|  | - строительство | Гкал/час |  | 52,5 | 52,5 |

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании  норм  проектирования,  климатических  условий,  а  также  по  укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 31).

Таблица 31

Распределение тепловых мощностей на 2020 г.

| Наименование котельной | Установ-ленная мощность Гкал/час | Присое- диненная тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка при расчетной температуре, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности | Протяженность тепловой сети, км | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |  |  |
| Источники | 429 | 270,9 | 294 | 135 | 32 | 132 | 2 |

Источники имеют резерв тепловой мощности, составляющий 32% от общей располагаемой мощности. Пропускная способность тепловых сетей достаточна для подключения новых объектов.

Таблица 32

Динамика теплопотребления города Когалыма на 2007–2020 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 Факт | 2008 Факт | 2009 Факт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выработка | Гкал | 745732 | 728415 | 728543 | 709448 | 700177 | 700918 | 701696 | 702511 | 703362 | 704249 | 705170 | 706125 | 707114 | 720408 |
| Собственные нужды dС.Н. | Гкал | 19917 | 19859 | 16619 | 16619 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 |
| Собственные нужды dС.Н. | % | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Отпуск тепловой энергии Qотп | Гкал | 725815 | 708556 | 691924 | 692829 | 681421 | 682162 | 682940 | 683755 | 684606 | 685493 | 686414 | 687369 | 688358 | 701652 |
| Потери в сетях Qпот | Гкал | 80553 | 98348 | 96381 | 96381 | 93955 | 92076 | 90234 | 88429 | 86660 | 84927 | 83228 | 81563 | 79932 | 78333 |
| Потери в сетях | % | 11,1 | 13,88 | 13,54 | 13,91 | 13,79 | 13,5 | 13,21 | 12,93 | 12,66 | 12,39 | 12,13 | 11,87 | 11,61 | 11,16 |
| Полезный отпуск Qполез, всего | Гкал | 645262 | 610208 | 615635 | 596448 | 587466 | 590086 | 592706 | 595326 | 597946 | 600566 | 603186 | 605806 | 608426 | 623319 |
| Групповая норма расхода условного топлива | кг.у.т./ Гкал | 156,3 | 158,8 | 150,0 | 158,8 | 159,9 | 158,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157 | 157 | 156,8 | 156,8 | 156 |
| Калорийный эквивалент | Э | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Групповая норма расхода нат. топлива | Нм3/ Гкал | 104,2 | 105,9 | 102,7 | 106,6 | 106,6 | 105,9 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 104,7 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,0 |
| Расход топлива | тыс. м3 | 75815 | 72 982 | 72886 | 75105 | 74624 | 74204 | 73818 | 73904 | 73994 | 73711 | 73808 | 73814 | 73917 | 74922 |
| Расход электроэнергии | млн кВт | 27,317 | 29,842 | 28,501 | 23,806 | 23,806 | 23,130 | 22,454 | 22,480 | 21,804 | 21,127 | 20,450 | 19,065 | 18,385 | 18,010 |
| уд. расход электроэнергии, | кВт ч /Гкал | 37 | 41 | 40 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| Расход исходной воды | тыс.м3 | 554 391 | 656 084 | 394 919 | 617 028 | 630 159 | 560 734 | 561 357 | 491 758 | 492 353 | 492 974 | 423 102 | 423 675 | 424 268 | 432 245 |
| уд. расход воды, | м3/ Гкал | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

При реализации разработанных мероприятий, в которые включены мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, по внедрению энергосберегающих технологий будут снижены удельные расходы энергоресурсов (табл. 32).

## 4.4 Программа развития системы теплоснабжения

### 4.4.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с установкой АИТП в 2, 3, 4, 7, 10, 13 микрорайонах;

- строительство новой котельной  мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный;

- строительство магистральных и подводящих сетей к объектам нового строительства;

- реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация;

- автоматизация системы химводоочистки на котельных коммунальной зоны;

- реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50;

- реконструкция аварийных источников электроснабжения ПЭ 6М, ДЭС 100, ПАЭС-2500;

- реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177, СУ-78;

- внедрение системы ХВО на котельных ПМК-177, СУ-78;

- модернизация котельного оборудования;

- модернизация нефтяного хозяйства РТС-2;

- внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных  (АСУ ТП).

### 4.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для проведения модернизации системы теплоснабжения города Когалыма необходимо выполнить следующие технические мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения (табл. 33).

Для проведения модернизации системы теплоснабжения города Когалыма необходимо выполнить технические мероприятия по подключению новых объектов строительства (табл. 34).

Таблица 33

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию

работы системы теплоснабжения города Когалыма (реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | п.м | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1. Источники |  | 292,37 | 22,80 | 29,25 | 39,50 | 11,82 | 22,00 | 22,00 | 145,00 |  |
| Котельные РТС-2 |  | 292,37 | 22,80 | 29,25 | 39,50 | 11,82 | 22,00 | 22,00 | 145,00 |  |
| 1 |  | Реконструкция аварийных источников электроснабжения | 7 | 13,65 |  | 5,15 | 1,50 | 1,00 | 6,00 |  |  | Обеспечение бесперебойности электроснабжения |
|  |  | - ПЭ 6М | 3 | 5,15 |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ДЭС 100 | 2 | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПАЭС 2500 | 2 | 7,00 |  |  |  | 1,00 | 6,00 |  |  |  |
| 2 |  | Внедрение автоматизации газового хозяйства на котельных | 4 | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |  |  | Обеспечение безопасности |
| 3 |  | Модернизация котельного оборудования | 24 | 208,60 | 7,70 | 15,60 | 18,30 |  |  | 22,00 | 145,00 |  |
| 4 |  | Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация | 1,0 | 8,10 | 8,10 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение расхода электроэнергии; повышение надежности электроснабжения |
|  |  | - монтаж электрооборудования |  | 8,10 | 8,10 |  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на выполнение ремонтных работ по содержанию оборудования |
| 5 |  | Автоматизация системы химводоотчистки на котельных коммунальной зоны | 1 | 11,20 |  |  | 11,20 |  |  |  |  | Увеличение срока службы котлов; сокращение численности обслуживающего персонала |
| 6 |  | Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50 | 1 | 4,30 |  | 4,30 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности |
| 7 | ул. Прибалтийская, 53/2 | Реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177 | 1 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойности в топливоподаче |
| 8 |  | Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2 | 1 | 13,00 |  | 2,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | Обеспечение бесперебойности в топливоподаче |
| 9 |  | Внедрение системы ХВО на котельных ПМК-177, СУ-78 | 3 | 8,32 |  |  | 3,50 | 4,82 |  |  |  |  |
| 10 |  | Внедрение частотнорегулируемых приводов на котельных ПМК-177, СУ-78 | 3 | 3,20 | 1,00 | 2,20 |  |  |  |  |  | Повышение качества теплоснабжения; уменьшение расхода электроэнергии |
| 11 |  | Внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ ТП) | 1 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  | Сокращение численности обслуживающего персонала |
| 2. Тепловые сети (РТС-1) |  | 405,80 | 98,90 | 107,00 | 82,80 | 41,00 | 40,00 | 36,10 | 0,00 |  |
| Правобережная часть города |  | 405,80 | 98,90 | 107,00 | 82,80 | 41,00 | 40,00 | 36,10 | 0,00 |  |
| 12 |  | Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП | 28,40 | 405,80 | 98,90 | 107,00 | 82,80 | 41,00 | 40,00 | 36,10 |  | Снижение тепловых потерь (использование «погодного» регулирования позволит до 30% снизить потребление тепла зданием); регулятор температуры на теплообменники экономит 15% тепла, идущего на нужды ГВС ; - обеспечение надежной работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды. |
| Итого: |  | 698,17 | 121,70 | 136,25 | 122,30 | 52,82 | 62,00 | 58,10 | 145,00 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 698,17 | 553,17 | 145,00 |  |

Таблица 34

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения города  Когалыма (строительство)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт., м3 | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1. Источник |  | 65,80 | 0,00 | 30,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пионерный |  | 65,80 | 0,00 | 30,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Строительство котельной мощностью 52,5 Гкал/час |  | 1 | 65,80 |  | 30,00 | 35,80 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии 3946 тыс. кВт/год; экономия водопотребления 130 тыс. м3/год; экономия газа 7232 тыс.м3/год |
|  | - строительство производственного здания из легковозводимых металлоконструкций |  | 1 | 65,80 |  | 30,00 | 35,80 |  |  |  |  | Сокращение численности обслуживающего персонала на 20 чел. |
| 2. Тепловые сети | 33,92 | 1 471,30 | 46,30 | 231,01 | 284,97 | 225,06 | 222,00 | 203,64 | 258,32 |  |
| 2.1. Магистральный трубопровод | 12,91 | 792,74 | 40,49 | 85,39 | 176,47 | 176,47 | 176,47 | 137,45 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство магистрального трубопровода в п. Пионерный | Строительство подводящих тепловых сетей к новым объектам | 12,21 | 771,04 | 40,49 | 63,69 | 176,47 | 176,47 | 176,47 | 137,45 |  |  |
| 3 | Строительство магистрального трубопровода в п. СМП, D-50 мм | Строительство подводящих тепловых сетей к новым объектам | 0,70 | 21,70 |  | 21,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Объекты социальной сферы | 1,69 | 54,56 | 0,97 | 30,02 | 0,00 | 7,10 | 1,94 | 14,53 | 0,00 |  |
| 1 мкр. | 0,12 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Культурно-развлекательный комплекс | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,12 | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 5 мкр. | 0,20 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |  |
| 5 | Торгово-развлекательные комплексы | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,20 | 6,46 |  |  |  |  |  | 6,46 |  |  |
| 7 мкр. | 0,95 | 30,67 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 |  |
| 6 | Детский сад на 320 мест | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,70 | 22,60 |  | 22,60 |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 7 | Общеобразовательная школа | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,25 | 8,07 |  |  |  |  |  | 8,07 |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| ул. Нефтяников | 0,23 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Автовокзал | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,15 | 4,84 |  | 4,84 |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 9 | Автосервисный комплекс | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,08 | 2,58 |  | 2,58 |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| ул. Прибалтийская | 0,10 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | ПТУ | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,10 | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| п. Пионерный | 0,09 | 2,91 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Детский сад на 320 мест | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,03 | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 12 | Столовая | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,06 | 1,94 |  |  |  |  | 1,94 |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 2.3. Жилые дома | 19,33 | 624,00 | 4,84 | 115,60 | 108,50 | 41,49 | 43,59 | 51,66 | 258,32 |  |
| 5 мкр. | 4,20 | 135,62 | 0,00 | 74,27 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Многоквартирные жилые дома, S общ. = 82 тыс. кв.м | Строительство подводящих тепловых сетей | 4,20 | 135,62 |  | 74,27 | 61,35 |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 11 мкр. | 4,23 | 136,59 | 0,00 | 32,29 | 38,75 | 22,12 | 21,31 | 22,12 | 0,00 |  |
| 14 | Крупнопанельный жилой дом 4 секционный, 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,06 | 1,94 |  |  |  |  |  | 1,94 |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 15 | Крупнопанельный жилой дом 3 секционный, 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,11 | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 16 | Крупнопанельный жилой дом 2 секционный, 5 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,10 | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 17 | Крупнопанельный жилой дом 2 секционный, 5 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,33 | 10,49 |  |  |  |  |  | 10,49 |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 18 | Крупнопанельный жилой дом 3 секционный, 5 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,46 | 14,85 |  |  |  |  | 14,85 |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 19 | Крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом, 2 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,25 | 8,07 |  |  |  | 8,07 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 20 | Крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 4 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,30 | 9,69 |  |  |  |  |  | 9,69 |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 21 | Крупнопанельный жилой дом 4 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 1,20 | 38,75 |  |  | 38,75 |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 22 | Крупнопанельный жилой дом 8 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,20 | 6,46 |  |  |  |  | 6,46 |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 23 | Крупнопанельный жилой дом 6 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,23 | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 24 | Крупнопанельный жилой дом 10 секционный 9 эт. | Строительство подводящих тепловых сетей | 1,00 | 32,29 |  | 32,29 |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 12 мкр. | 4,00 | 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,16 |  |
| 25 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство подводящих тепловых сетей | 4,00 | 129,16 |  |  |  |  |  |  | 129,16 | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 14 мкр. | 4,00 | 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,16 |  |
| 26 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство подводящих тепловых сетей | 4,00 | 129,16 |  |  |  |  |  |  | 129,16 | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| п. Пионерный | 2,90 | 93,47 | 4,84 | 9,04 | 8,40 | 19,37 | 22,28 | 29,54 | 0,00 |  |
| 27 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,28 | 9,04 |  | 9,04 |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 28 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,60 | 19,37 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 29 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,69 | 22,28 |  |  |  |  | 22,28 |  |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 30 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,12 | 3,71 |  |  |  |  |  | 3,71 |  | Инженерное обеспечение строящихся объектов |
| 31 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,80 | 25,83 |  |  |  |  |  | 25,83 |  |  |
| 32 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,26 | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  |  |  |  |
| 33 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,04 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих тепловых сетей | 0,11 | 3,55 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общегородского значения итого: |  | 1 537,10 | 46,30 | 261,01 | 320,77 | 225,06 | 222,00 | 203,64 | 258,32 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 1 537,10 | 1 278,78 | 258,32 |  |

### 4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность

2020 г. – 429 Гкал/час;

присоединенная нагрузка

2020 г. – 267,3 Гкал/час;

производство тепловой энергии

2020 г. – 720,4 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2020 г. – 701,7 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2020 г. – 78,3 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2020 г. – 623,3 тыс. Гкал.

### 4.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 2 235,27 млн руб., в т.ч.:

- в 2010 г. – 168,00  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 121,70 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 46,30 млн руб.;

- в 2011 г. – 397,26 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 136,25 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 261,01 млн руб.;

- в 2012 г.  – 443,07 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 122,30 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 320,77 млн руб.;

- в 2013 г. – 277,88 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 52,82 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 225,06 млн руб.;

- в 2014 г. – 284,00 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 62,00 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 222,00 млн руб.;

- в 2015 г. – 261,74 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 58,10 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 203,64 млн руб.;

- в 2016–2020 гг. –  403,32  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 145,00 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 258,32 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень функциональных отказов (с 1,1 до 0,3 повреждений на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, в основном за счет снижения расхода электроэнергии с 33,9 до 25 кВт•ч/Гкал. Уменьшение количества функциональных отказов до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что не менее важно, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и повреждений на 1 км сетей в год:

2009 г. – 1,1 единицы;

2020 г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов:

2009 г. – 65%;

2020 г. – 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2009 г. – 1,1%;

2020 г. – 5 %.

Уровень потерь:

2009 г. – 11,3%;

2020 г. – 9%.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии: 	2009 г. – 33,9 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 25 кВт∙ч/Гкал.

- удельный расход топлива: 		2009 г. –158÷182 кг у.т /Гкал;

2020 г. – 156 кг у.т /Гкал.

- удельный расход воды: 		2009 г. – 0,9 м3/Гкал;

2020 г. – 0,6 м3/Гкал.

# 5 Комплексное развитие системы водоснабжения

## 5.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

В городе Когалыме существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

- подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Основные технологические показатели

- артезианские скважины – 48 шт., в том числе:

  - Городской водозабор  – 46 шт.;

  - «Аэропорт»        –  2 шт.;

- насосная станция II подъема;

- очистные сооружения:

  - ВОС                    – Q = 60 тыс. м3/сут.;

  - ВОС «Аэропорт» – Q = 0,4 тыс. м3/сут.;

- резервуары чистой воды:

  - на ВОС                     – W =     8 тыс. м3   – 2 ед.;

– W = 0,46 тыс. м3   – 2 ед.;

  - на ВОС «Аэропорт» – W = 0,4 тыс. м3  – 1 ед.

– W = 0,2 тыс. м3  – 2 ед.

- протяженность водопроводных сетей – 124,31 км.

Износ основных фондов по водоподготовке составляет 7%, водозаборных сооружений - 44%.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Фактически задействованная производственная мощность подземного водозабора с учетом коэффициента часовой неравномерности 1,28  составляет – 26,4 тыс. м3/сут., проектная мощность согласно лицензии ХМН 02397 ВЭ составила 27,4 тыс. м3/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общей протяженности водоводов сети составляет 34%. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,03 аварии на 1 км сети. Имеют место неучтенные расходы (19,8%) от поданной воды в сеть.

### 5.1.1 Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды города Когалыма осуществляется за счет подземных вод Алтлым-Новомихайловского водоносного горизонта с утвержденными запасами  воды категории АВС1,  лицензия на недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения города Когалыма ХМН 02397 ВЭ от 21.07.2009, срок действия по 20.07.2024 с лимитом 10001,0 тыс.м3/год.  и для автономного водозабора на территории    аэропорта лицензия ХМН 02398 ВЭ от 21.07.2009, срок действия по 20.07.2024 с лимитом на 140,2 тыс.м3/год

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод  по Когалымскому месторождению  переоценены в 2000 г. и утверждены на срок 25 лет. Согласно  Протоколу № 635 ГКЗ от 23.03.2001 по участку Когалымского городского водозабора эксплуатационные запасы по всем категориям составляют 60,8 тыс. м3/сут. Эксплуатационные запасы утверждены с  перспективой  развития городского водозабора с учетом разбуривания площадок № 2, 3. Площадка № 4 является резервной в перспективе развития города.

Подземная вода гидрокарбонатного класса с общей минерализацией – 0,635-1,452 г/дм3.

Из установленных анализом металлов, нормируемых по органолептическому признаку вредности, железо в подземной воде находится в концентрации, в  13 раз превышающей предельно допустимую (<=0,3 мг/л).

Перманганатная окисляемость, интегрально характеризующая уровень загрязнения воды Red-формами минерального и органического происхождения, сравнительно невелика – до 4 мгО2/л, что практически на уровне нормы СанПиН – <=5,0 мгО2/л.

Органолептические показатели – цветность, ее значение до 60о стандартной шкалы завышено, не коррелируется с величиной окисляемости – 7 мгО2/л и обуславливается определением в пробе воды с гидролизованным и частично окисленным железом.

Артезианские скважины ООО «Горводоканал» – примерно одинаковой конструкции, глубина скважин до 200 м.

Скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами типа GRUNDFOS SP 30-16 и FLUGT F6 FX 42-12, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны. Все скважины оборудованы станциями управления с частотными преобразователями, что позволяет автоматически регулировать объем поднимаемой воды, и управляются с диспетчерского пульта. Постоянно в работе находится в зимний период 44 скважины, в летний период от 29 до 37 скважин, остальные -  в резерве.

Суммарная производительность водозабора фиксируется водомерным счетчиком на водоводе.

Таблица 35

Фактические данные по водозабору

| Показатель | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточное водопотребление | тыс.м3 | 20,5 |
| Среднемесячное водопотребление | тыс.м3 | 625,7 |

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд должны определяться по СанПиН 2.1.4.1074-01. Обоснование, характеристика, норма расхода для водопотребляющего оборудования должны определяться в соответствии с технологическими регламентами, паспортами по эксплуатации.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях города по представленному предварительному анализу соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого качества (табл. 36).

Таблица 36

Справка по химическому составу питьевой воды

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | ПДК для питьевой воды | Качественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сырая вода | Выход к потребителю |
| 1 | Температура | градусы |  | 1 | 1,8 |
| 2 | pH | единицы pH | в пределах 6 - 9 | 6,6 | 6,63 |
| 3 | Запах | баллы | 2 | 3/3 | 1/1 |
| 4 | Привкус | баллы | 2 | 22 | 1 |
| 5 | Цветность | градусы | 20 (35) <1> |  | 10 |
| 6 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | 2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1> | <0,58 | <0,58 |
| 7 | Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | - | 0,20 |
| 8 | Аммиак по N | мг/дм3 | 2 | 1,52 | 0,94 |
| 9 | Нитраты по NO3 | мг/дм3 | 45 | <0,1 | 0,421 |
| 10 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | <0,002 | 0,012 |
| 11 | Щелочность | мг-экв./л | 0,3 - 0,5 | 1,89 | 1,79 |
| 12 | Жесткость | мг-экв./л | 7 | 1,03 | 1,01 |
| 13 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 2,47 | 2,94 |
| 14 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 3,66 | 0,19 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | 3,99 | 3,33 |
| 16 | Магний | мг/дм3 | 20-85 | 6,38 | 6,16 |
| 17 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | <1,0 | <1.0 |
| 18 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| 19 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,1 | 0,08 |
| 20 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 139 | 127 |
| 21 | Фосфаты | мг/дм3 | 3,5 | 1,63 | 0,07 |
| 22 | Углекислота свободная | мг/дм3 | - | 43 | 38 |
| 23 | Кислород | мг/дм3 | - | - | 8,08 |
| 24 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | <0,1 | <0,1 |
| 25 | ОМЧ | число бактерий в 1 мл | <100 | 0 | 0 |
| 26 | Бактерии семейства Enterobakteriaceae | число бактерии в 100 мл | отс. | отс. | отс. |

Лабораторный контроль подземного и поверхностного источника проводится в рамках производственного контроля ООО «Горводоканал» (далее - предприятие).

На данный момент проблемы на водозаборе отсутствуют, имеющиеся мощности используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное водоснабжение города и промышленной зоны.

### 5.1.2 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Износ магистральных сетей составляет 51%, внутриквартальных 33%.Средний износ сетей  водоснабжения составляет 40%.

Вода подземного водозабора используется для целей питьевого водоснабжения с очисткой на современном «Комплексе по очистке питьевой воды города Когалыма» производительностью до 60,0 тыс.м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией и с использованием современных фильтрующих материалов.

Водоочистная станция ВОС

Водоочистные сооружения города Когалыма предназначены для подготовки и бесперебойного снабжения питьевой водой.

Вода со скважин под давлением насосов 1-го подъема поступает в аэрационно-дегазационные установки ГДТ для аэрации и удаления сопутствующих газов.

После ГДТ обогащенная кислородом воздуха вода поступает на фильтры первой ступени очистки в количестве 10 штук. В качестве загрузки фильтров применен кварцевый песок и гидроантрацит (Hydro-Antrazit N). Фильтры первой ступени выполняют функцию защитного префильтра, уменьшая содержание взвесей, фосфатов. Фильтроцикл фильтров 1-й ступени – 120 часов.

Далее вода поступает в контактные камеры кислорода для доокисления оставшегося двухвалентного железа, и равномерно распределяется по фильтрам второй ступени очистки в количестве 10 штук.

В качестве загрузки фильтров второй ступени применен кварцевый песок и Еверзит специальный (Everzit S). Фильтроцикл фильтров 2-й ступени составляет  72 часа.

Управление работой фильтров осуществляет автоматизированно. Промывка фильтров производится согласно алгоритму технологических карт.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Химико-аналитическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации № РОСС  RU. 0001.512126 до 30.09.2011.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» и МИ 2335-2003 ГСИ «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Обеззараживание очищенной воды производят комбинированным методом. Используется  0,8% гипохлорит натрия на двух установках (1 рабочая + 1 резервная) «OSEC LXplus» и четыре установки (2 рабочие + 2 резервные) ультрафиолетового излучения LBX-750EWL производительностью до 770 мЗ/час каждая. Применение пониженных концентраций гипохлорита натрия вызвано необходимостью постоянной обработки сооружений водоподготовки для устранения биологических обрастаний емкостных сооружений, трубопроводов, оборудования и является дополнительным барьером в распределительных сетях.

Очищенная вода из резервуаров чистой воды насосной станцией II подъема подается в город на нужды потребителей. Основной задачей управления насосными агрегатами 2-го подъема является стабилизация давления в контрольной точке распределительной сети при обеспечении необходимого для потребителей расхода.

Работа насосной станции автоматизирована, установленное оборудование – насосные агрегаты типа OMEGA 250-600 А и OMEGA 250-600 В (производительность – 1000 м3/час и 1100 м3/час; напор – 120 и 100 метров) в количестве 6 штук, из них три насоса оснащены частотными преобразователями. Подача насосных агрегатов 2-го подъема в каждый момент времени равна водопотреблению из сети.

Из них один насос работает постоянно (24 часа/сутки), а остальные находятся в резерве. При необходимости, в часы максимального водопотребления, включается в работу второй насосный агрегат.

Количество работающих насосов может быть и другим, в зависимости от среднего давления в контрольных точках города.

На данный момент на водоочистных сооружениях водоснабжения требуется реконструкция энергетического хозяйства, имеющиеся мощности водопроводов используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное водоснабжение города и промышленной зоны.

Протяженность сетей с износом 73% составляет – 43,15 км (табл. 37).

Таблица 37

Степень износа сетей водоснабжения

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети водоснабжения |
| 300 | 430 | сталь | 1983 | 83 |
| 300 | 640 | сталь | 1984 | 80 |
| 150 | 4091,4 | сталь | 1986 | 73 |
| 500 | 4494,6 | сталь | 1987 | 70 |
| 400 | 8916,4 | сталь | 1987 | 70 |
| 300 | 3479,4 | сталь | 1987 | 70 |
| 200 | 5306,7 | сталь | 1987 | 70 |
| 150 | 416 | сталь | 1987 | 70 |
| 500 | 1527,3 | сталь | 1988 | 67 |
| Изношено, км | 29,30 |  |  | 72,6 |
| Внутриквартальные сети водоснабжения |
| 150-200 | 94 | сталь | 1982 | 87 |
| 150-250 | 640 | сталь | 1983 | 83 |
| 150 | 43 | сталь | 1984 | 80 |
| 200 | 6 | сталь | 1985 | 77 |
| 50-200 | 2100,6 | сталь | 1986 | 73 |
| 50-200 | 1530 | сталь | 1987 | 70 |
| 50-200 | 392 | сталь | 1988 | 67 |
| 50-150 | 8358,2 | сталь | 1989 | 63 |
| Изношено, км | 13,85 |  |  | 73,3 |
| Средний износ | 43,15 |  |  | 72,8 |

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений», нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Когалыма характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,03 ед./км  при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 3,3% при норме 4-5%.

Проблемы

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов 19,8%;

- увеличение протяженности сетей с нарастающим % износа – 43 км.;

- отсутствие систем защиты стальных трубопроводов.

Требуемые мероприятия

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

- применение систем электрохимической защиты стальных трубопроводов.

### 5.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2009 г. являются:

- население –  59,40%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 4,26%;

- сторонние потребители – 12,35%;

- расход воды на собственные нужды – 5,19%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  19,8% от поданной в сеть.

### 5.1.4 Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения - для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2006-2009 гг. приведен в табл. 38.

Таблица 38

Структура расхода энергоносителей за 2006-2009 гг.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого по предприятию | тыс. кВт*час | 18403,6 | 17484,4 | 15887,1 | 14899,6 |
| 2 | Водоснабжение | тыс кВт*час | 10200 | 9051 | 8162,2 | 7352,4 |
|  |  | тыс м3 | 9242,5 | 8629 | 8404 | 7553,8 |
|  |  | кВт*час/ м3 | 1,10 | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| 3 | Водоотведение | тыс кВт*час | 8203,6 | 8433,4 | 7724,9 | 7547,2 |
|  |  | тыс м3 | 6754,9 | 6743,1 | 7150,9 | 6198,8 |
|  |  | кВт*час/ м3 | 1,21 | 1,25 | 1,08 | 1,22 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на систему водоснабжения – 49%, на систему водоотведения – 51% (рис. 11).

Рисунок 11. Структура потребления энергоресурсов

Таблица 39

Структура затрат электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2009 г., тыс. руб.

| Статья затрат | Вода |
| --- | --- |
|  | Вода всего | Подъем | Очистка | Транспортировка |
| Электроэнергия | 11181,7 | 4346,5 | 2270,4 | 4564,9 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на транспортировку – 41%, на подъем – 39% , на очистку – 20%, (рис. 12).

Рисунок 12. Доля затрат энергоресурсов

### 5.1.5 Система учета

В процессе деятельности предприятие осуществляет подъем, очистку и транспортировку очищенной воды на нужды потребителей. Весь технологический цикл автоматизирован и оснащен приборами учета и контроля технологическим процессом. Водозабор оснащен устройствами передачи информации в диспетчерскую через единую систему управления «Даматик». Ведется мониторинг по контролю давления воды в диктующих точках на разводящей водопроводной сети - 7 точек выведены на систему автоматики.

Все скважины оборудованы станциями управления с частотными преобразователями, что позволяет автоматически регулировать объём поднимаемой воды, и управляются с диспетчерского пульта. Также они  оснащены следующими контроллерами автоматики:

- электромагнитным индукционным расходомером «ROSEMOUNT»;

- датчиком температуры помещения;

- датчиком напора воды в водоводе;

- измерителем уровня воды в артезианской скважине (погружным датчиком давления).

На очистных сооружениях управление работой фильтров осуществляется автоматизировано, промывка фильтров - согласно алгоритма технологических карт.

Работа насосной станции автоматизирована. Задачей управления насосными агрегатами 2-го подъема является стабилизация давления в контрольной точке распределительной сети для обеспечения бесперебойного водоснабжения города,  необходимого расхода и поддержания оптимального давления.

На точках технологического учета и скважинах установлены электромагнитные приборы учета воды фирмы  «ROSEMAUNT» (табл. 40).

Таблица 40

Приборы  учета на объектах предприятия (на 01.01.2010 г.)

| № п/п | Наименование | Коммерческий учет |
| --- | --- | --- |
|  |  | тип прибора или метод измерения | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельно-печное топливо |  |  |
| 1.1 | Газообразное | ИМ2300М | 1 |
|  |  | ИМ2300М | 1 |
| 2 | Электроэнергия | Дельта Да№21ф2 | 53 |
|  |  | СА 4У-И672М |  |
|  |  | КNUM-2023 |  |
| 3 | Теплоэнергия |  |  |
| 3.1 | сторонний источник, | Взлет ТСР ИМ2300 | 2 |
| 3.2 | отпуск от собственной котельной на производств, нужды | Взлет ТСР ИМ2300М | 2 |
| 4 | Вода артезианские скважины | ROSEMOUNT модель 8732С | 77 |
| 5 | Сточная вода на КОС | «ВЗЛЕТ РС» (УРСВ-010М-001) | 1 |
| ИТОГО |  | 137 |

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов находятся в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правилами по метрологии ПР 50.2.019- 2006 года;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке»;

- МИ 2164-91 «ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке».

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

### 5.1.6 Материальный баланс системы (фактический)

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 41).

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2009 г. Q = 1411,7 тыс. м3/год, что к поданной  в сеть воде составило 19,8%.

Таблица 41

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | План 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | м3/год | 8 546 186 | 8 340 441 | 7 509 327 | 7 085 806 |
| 1.1 | из подземного источника | м3/год | 8 376 658 | 8 161 391 | 7 479 587 | 7 085 806 |
| 1.2 | из поверхностного источника | м3/год | 169 528 | 179 050 | 29 740 | 0 |
| 2 | Пропущено через ОС | м3/год | 8 376 658 | 8 161 391 | 7 479 587 | 7 085 806 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | м3/год | 577 971 | 527 517 | 389 521 | 437 741 |
| 3.1 | из городского водозабора | м3/год | 408 443 | 348 467 | 359 781 | 437 741 |
| 3.2 | из поверхностного источника технической воды | м3/год | 169 528 | 179 050 | 29 740 | 0 |
| 4 | Подано воды в сеть | м3/год | 7 968 215 | 7 812 924 | 7 119 806 | 6 648 065 |
| 5 | Полезный отпуск | м3/год | 7 182 877 | 7 097 688 | 6 097 627 | 6 441 641 |
| 6 | Реализация воды | м3/год | 6 604 906 | 6 570 171 | 5 708 106 | 6 003 900 |
| 6.1 | население | м3/год | 5 112 688 | 4 904 460 | 4 460 594 | 4 644 422 |
| 6.2 | бюджетофинансируемые | м3/год | 323 876 | 351 092 | 320 220 | 335 063 |
| 6.3 | сторонние | м3/год | 1 168 342 | 1 314 619 | 927 292 | 1 024 415 |
| 7 | Утечки и неучтенный расход воды | м3/год | 1 363 309 | 1 242 753 | 1 411 700 | 644 165 |

Объем водопотребления населением имеет тенденцию к снижению за период 2007-2009 гг. В 2009 г. всем потребителям отпущено 4460,59 тыс.м3/год (темп снижения 2009/2008 гг. – 9%).

## 5.2 Основные показатели эффективности системы водоснабжения

Работа системы водоснабжения города Когалыма по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на  1 км сетей в год – 0,03 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности –  3,3%;

- уровень потерь от поданной в сеть – 19,8%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии – 0,97 кВт·ч/м3.

### 5.2.1 Энергоэффективность

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы водоснабжения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды за счет снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность присоединения без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник водоснабжения; сокращения расхода воды на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоснабжения при увеличении нагрузки при новом строительстве, что приводит к оптимизации свободных напоров в сети и снижению аварийности на сетях водоснабжения.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии:

2009 г. – 0,97 кВт·ч/м3;

2020 г. – 0,8  кВт·ч/м3.

### 5.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,03 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 3,3%.

### 5.2.3 Экологичность

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия, учитывающие экологические требования программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- программой предусмотрена реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод (фильтрат не соответствует  целевым показателям качества воды в водных объектах).

Необходимо внедрение энергоинформационных технологий водоподготовки для улучшения методов обработки воды, связанных с изменением ее структурных особенностей и биологической активности. Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных трубопроводов с применением передовых технологий. Высокие требования к качеству питьевой воды диктуют регулярность проведения мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического и технического состояния действующего водозабора, сооружений водоподготовки, резервуаров и водопроводных сетей.

### 5.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, соответствие стандартам и нормативам воды.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100%.

Таблица 42

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показа-тели нарушения (снижения) пара-метров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установ-ленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установ-ленному нормативу |

### 5.2.5 Себестоимость услуг водоснабжения

Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма» в 2009 г. был установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 18,59 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. – 125%. Согласно Постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма», тариф на услуги водоснабжения для потребителей города в 2010 г. составит 20,33 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста тарифа в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – 109%.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах                            ООО «Горводоканал» за 2008–2009 гг., сметы расходов на 2010 г.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведен по статьям калькуляции на основании «Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО – Югре», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.05.2005        № 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: подъем, очистка и транспортирование воды. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 43):

- Прямые расходы:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

- Прочие расходы:

- налоги, относимые на расходы.

За анализируемый период 2008–2010 гг. структура издержек не претерпела значительных изменений (рис. 13). Как и в предыдущие годы основными статьями затрат в 2010 г. являются:

- оплата труда (35% от общего объема затрат);

- амортизация (20%);

- электроэнергия (14%).

Рисунок 13. Структура затрат на водоснабжение в 2008–2010 гг.

За рассматриваемый период (2008–2010 гг.) себестоимость услуг увеличится на 25%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- расходы на оплату труда – увеличение на 21%;

- амортизация – увеличение на 37%;

- электроэнергия – увеличение на 49%.

Наибольшие темпы роста наблюдаются по статье «Материалы» - в 3,4 раза.

Таблица 43

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения  за 2008–2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Факт по данным организации за 2008 г. | Факт по данным организации за 2009 г. | План на период регулиро-вания 2010 г. | Темп роста 2009/ 2008 гг., % | Темп роста 2010/ 2009 гг., % | Темп роста 2010/ 2008 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Материалы | тыс. руб. | 201 | 500 | 674 | 249 | 135 | 336 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 10 972 | 12 645 | 16 349 | 115 | 129 | 149 | 11,8 | 11,4 | 14,1 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 17 230 | 20 090 | 23 551 | 117 | 117 | 137 | 18,5 | 18,2 | 20,3 |
| 4 | Затраты на ремонт и ТО | тыс. руб. | 11 041 | 11 368 | 11 528 | 103 | 101 | 104 | 11,9 | 10,3 | 9,9 |
| 5 | Оплата труда | тыс. руб. | 33 883 | 41 855 | 40 953 | 124 | 98 | 121 | 36,4 | 37,8 | 35,2 |
| 6 | ЕСН | тыс. руб. | 7 713 | 8 894 | 9 423 | 115 | 106 | 122 | 8,3 | 8,0 | 8,1 |
| 7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 8 421 | 11 263 | 9 502 | 134 | 84 | 113 | 9,1 | 10,2 | 8,2 |
| 8 | Налоги в себестоимости | тыс. руб. | 3 568 | 3 987 | 4 318 | 112 | 108 | 121 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
| 9 | Итого себестоимость | тыс. руб. | 93 028 | 110 602 | 116 298 | 119 | 105 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 6 570,2 | 5 708,1 | 6 003,9 | 87 | 105 | 91 |  |  |  |
| 11 | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 14,16 | 19,38 | 19,37 | 137 | 100 | 137 |  |  |  |
| 12 | Доходы | тыс. руб. | 98 044 | 106 125 | 122 059 | 108 | 115 | 124 |  |  |  |
| 13 | Сумма прибыли | тыс. руб. | 5 016 | -4 477 | 5 761 | - | - | 115 |  |  |  |
| 14 | Размер рентабельности | % | 5,39 | - | 4,95 | - | - | 92 |  |  |  |
| 15 | Тариф (без НДС) | руб./м3 | 14,92 | 18,59 | 20,33 | 125 | 109 | 136 |  |  |  |

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость водоснабжения увеличилась на 24%, полная себестоимость водоснабжения возросла на 25%, прибыль увеличилась на 15%, темп роста тарифа за данный период составил 136% (рис. 14).

Рисунок 14. Анализ затрат на водоснабжение в 2008–2010 гг.

## 5.3 Возможность обеспечения существующей системы водоснабжения новых потребителей

Прогноз динамики численности населения составляет 60 тыс. чел. в 2015 г. В связи с этим ожидается увеличение потребления услуг водоснабжения населением на 576,4 м3/сут. (13%) (табл. 44).

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается в размере 210 л/сут., с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*. При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на потери и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84.

При расчете общего водопотребления удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принималось 50 л/сут. в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,28.

Таблица 44

Прогнозное водопотребление города  Когалыма

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма потребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут. max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 58200 | 60000 | 210 | 12600 | 16128 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 60000 | 50 | 3000 | 3000 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы | - | - | - | 2441 | 2441 |
| Итого по населенному пункту | 18041 | 21569 |

Водопотребление города на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок составит 18041 м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

С учетом данных планов застройки были определены основные направления развития системы водоснабжения города Когалым, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоснабжения города.

Планы застройки города Когалыма утверждены следующими нормативными правовыми актами:

- Генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города от 25.07.2008 № 275 ГД;

- Проект планировки территории 11-го микрорайона в городе Когалыме;

- Проект планировки поселка Пионерный в городе Когалыме.

Таблица 45

Прогнозная характеристика водопотребления города Когалыма в 2007–2020 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 8546,2 | 8340,4 | 7509,3 | 7085,8 | 6381,0 | 6507,5 | 6641,3 | 6772,3 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 |
| 1.1.1. | из подземного источника | тыс.м3/год | 8376,7 | 8161,4 | 7479,6 | 7085,8 | 6381,0 | 6507,5 | 6641,3 | 6772,3 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 |
| 1.1.2. | из поверхностного источника | тыс.м3/год | 169,5 | 179,1 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Пропущено ч/з ОС | тыс.м3/год | 8376,7 | 8161,4 | 7479,6 | 7085,8 | 6381,0 | 6507,5 | 6641,3 | 6772,3 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 | 6909,6 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 578,0 | 527,5 | 389,5 | 437,7 | 419,7 | 420,3 | 422,1 | 423,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
| 3.1. | из городского водозабора | тыс.м3/год | 408,4 | 348,5 | 359,8 | 437,7 | 419,7 | 420,3 | 422,1 | 423,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
| 3.2. | из поверхностного источника технической воды | тыс.м3/год | 169,5 | 179,1 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 7968,2 | 7812,9 | 7119,8 | 6648,1 | 5961,3 | 6087,2 | 6219,2 | 6349,2 | 6481,5 | 6481,5 | 6481,5 | 6481,5 | 6481,5 | 6481,5 |
| 5. | Реализация вода | тыс.м3/год | 6604,9 | 6570,2 | 5708,1 | 6003,9 | 5381,2 | 5499,2 | 5617,2 | 5735,2 | 5855,5 | 5855,5 | 5855,5 | 5855,5 | 5855,5 | 5855,5 |
| 5.1. | Население | тыс.м3/год | 5112,7 | 4904,5 | 4460,6 | 4644,4 | 4124,7 | 4242,7 | 4360,7 | 4478,7 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 |
| 5.2. | Бюджет финансируемые | тыс.м3/год | 323,9 | 351,1 | 320,2 | 335,1 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
| 5.3. | Сторонние | тыс.м3/год | 1168,3 | 1314,6 | 927,3 | 1024,4 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 |
| 6. | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 1363,3 | 1242,8 | 1411,7 | 644,2 | 580,1 | 588,0 | 602,0 | 614,0 | 626,0 | 626,0 | 626,0 | 626,0 | 626,0 | 626,0 |
| 6.1. | в % от поданной в сеть | % | 17,1% | 15,9% | 19,8% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% |

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010–2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

Гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения составляет 25 м.в.ст. При недостаточности гарантийного напора и при отсутствии достаточного количества воды в наружном водопроводе и при неравномерном потреблении воды в течение суток для обеспечения водоснабжения отдельные многоэтажных здания необходимо оборудовать локальными насосными установками для повышения напора воды.

С учетом объема водопотребления населением расчетный суммарный объем водопотребления составит 18907,4 м3/сут.

У водозабора подземных вод,  используемого для хозяйственно питьевого водоснабжения города, отсутствует дефицит мощности для планируемого водопотребления.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества новых объектов строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

      - На первую очередь предусмотрено:

– строительство водоводов из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, 5 мкр., протяженностью 4,2 км;

– строительство водоводов из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, 11 мкр., протяженностью 4,91 км;

– строительство водоводов из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, п. Пионерный, протяженностью 9,46 км;

      - На расчетный срок предусмотрено:

– строительство магистральных водопроводных сетей полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, от ВОС до ул. Градостроителей, d = 500 мм протяженностью 3,6 км;

– строительство магистральных водопроводных сетей полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, от ВОС до ул. Геофизиков, d = 200 мм протяженностью 1,5 км;

– строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, 13, 15 мкр.     d -200 мм протяженностью 4,7 км;

– замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, на новые из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, а также закольцовка магистральных сетей для повышения надежности системы водоснабжения.

Нормативный срок службы полиэтиленовых  трубопроводов превышает стальные в 2-3 раза, снижение сроков и объемов земляных работ при прокладки методом горизонтального бурения, отсутствие коррозионной активности с транспортируемой средой, низкая шероховатость и как следствие меньше гидравлические сопротивление.

## 5.4 Программа развития системы водоснабжения

### 5.4.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Когалыма показывает, что действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Работающее оборудование водоподъемных и очистных сооружений прошло модернизацию, включающую в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Дальнейшая модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение новейших систем телемеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосных агрегатов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии;

- применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов;

- установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления;

- установка приборов учета расхода воды на входах объектов водопотребления;

- установка технологических приборов учета на проблемных ответвлениях;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

### 5.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной системы водоснабжения в сроки, определенные Генеральным планом, проектом планировки города Когалым, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, необходимо следующее:

- для проведения модернизации системы водоснабжения города Когалыма реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. 46);

- для проведения модернизации системы водоснабжения города Когалыма реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. 47).

Таблица 46

Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции системы водоснабжения города Когалыма

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1. Сети города |  | 135,76 | 22,16 | 23,66 | 24,86 | 24,46 | 21,36 | 18,46 | 0,80 |  |
| 1 |  | Реконструкция водопроводных сетей города открытым способом | 22,50 | 134,00 | 22,00 | 23,50 | 24,70 | 24,30 | 21,20 | 18,30 |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
| 2 |  | Ежегодная ревизия и ремонт ПГ на сетях водоснабжения | 160,00 | 1,76 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,80 |  |
| 2. Производственно коммунальная зона |  | 223,39 |  | 4,50 | 12,50 | 14,00 | 10,00 | 11,00 | 174,89 |  |
| 3 |  | Реконструкция ВОС "Аэропорт" с заменой фильтрационной установки очистки воды 400м3/сут. на блочно-модульную производительностью 200м3/час. (ПСД, монтаж, пуско-наладка) |  | 3,5 |  |  | 0,5 | 3,0 |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция, модернизация, обновление основных средств объектов ВОС |  | 74,50 |  | 4,50 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 26,00 | Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
| 5 |  | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение нормативных показателей перекладки 4-5% , 5-6 км сетей водоснабжения | 25,00 | 148,89 |  |  |  |  |  |  | 148,89 |  |
| Итого: |  | 362,65 | 22,16 | 28,16 | 37,36 | 38,46 | 31,36 | 29,46 | 175,69 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 362,65 | 186,96 | 175,69 |  |

Таблица 47

Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству системы водоснабжения города Когалым

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1. Магистральные трубопроводы | 12,66 | 460,08 | 20,00 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 46,18 | 129,18 |  |
| 1 |  | Строительство разводящих сетей водоснабжения п. Пионерный, d = 150 - 100 мм | 9,46 | 330,90 | 20,00 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 46,18 |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
| 2 |  | Строительство магистральных сетей водоснабжения мкр. 15, d = 200 мм | 3,20 | 129,18 |  |  |  |  |  |  | 129,18 |  |
| 2. Объекты социальной сферы | 1,69 | 43,78 | 0,77 | 24,02 |  | 5,81 | 1,55 | 11,63 |  |  |
| мкр. 1 | 0,12 | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |
| 3 | Культурно-развлекательный комплекс | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 100 мм | 0,12 | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 5 | 0,20 | 5,17 |  |  |  |  |  | 5,17 |  |  |
| 4 | Торгово-развлекательные комплексы | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,20 | 5,17 |  |  |  |  |  | 5,17 |  |  |
| мкр. 7 | 0,95 | 24,54 |  | 18,08 |  |  |  | 6,46 |  |  |
| 5 | Детский сад на 320 мест | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,70 | 18,08 |  | 18,08 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 6 | Общеобразовательная школа | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,25 | 6,46 |  |  |  |  |  | 6,46 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| ул. Нефтяников | 0,23 | 5,94 |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автовокзал | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,15 | 3,87 |  | 3,87 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 8 | Автосервисный комплекс | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,08 | 2,07 |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Прибалтийская | 0,10 | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |
| 9 | ПТУ | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,10 | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| п. Пионерный | 0,09 | 2,32 | 0,77 |  |  |  | 1,55 |  |  |  |
| 10 | Детский сад на 320 мест | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,03 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 11 | Столовая | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,06 | 1,55 |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |
| 3. Жилые дома | 21,13 | 688,23 | 3,87 | 126,99 | 115,71 | 33,74 | 43,08 | 41,88 | 322,96 |  |
| мкр. 5 | 4,20 | 169,55 |  | 92,85 | 76,70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирные жилые дома, S общ. = 82 тыс. кв.м | Строительство подводящих сетей водоснабжения микрорайона d = 200 - 100 мм | 4,20 | 169,55 |  | 92,85 | 76,70 |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 11 | 4,23 | 113,20 |  | 26,91 | 32,29 | 18,24 | 17,51 | 18,25 |  |  |
| 13 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 0,06 | 1,61 |  |  |  |  |  | 1,61 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 14 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 0,11 | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |
| 15 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство водопроводной сети d = 80 мм | 0,10 | 2,64 |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |
| 16 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство водопроводной сети d = 80 мм | 0,33 | 8,57 |  |  |  |  |  | 8,57 |  |  |
| 17 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 5 эт. | Строительство водопроводной сети d = 80 мм | 0,46 | 12,13 |  |  |  |  | 12,13 |  |  |  |
| 18 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 2 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 80 мм | 0,25 | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  |  |
| 19 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 4 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 0,30 | 8,07 |  |  |  |  |  | 8,07 |  |  |
| 20 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 1,20 | 32,29 |  |  | 32,29 |  |  |  |  |  |
| 21 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 8 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 0,20 | 5,38 |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  |
| 22 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 6 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 0,23 | 6,05 |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 10 секц. 9 эт. | Строительство водопроводной сети d = 100 мм | 1,00 | 26,91 |  | 26,91 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 12 | 4,00 | 161,48 |  |  |  |  |  |  | 161,48 |  |
| 24 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство подводящих сетей водоснабжения микрорайона d = 200 - 100 мм | 4,00 | 161,48 |  |  |  |  |  |  | 161,48 | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 14 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 161,48 |  |
| 25 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство подводящих сетей водоснабжения микрорайона d = 200 - 100 мм | 4,00 | 161,48 |  |  |  |  |  |  | 161,48 | Обеспечение объектов нового строительстваа |
| п. Пионерный | 2,90 | 74,77 | 3,87 | 7,23 | 6,72 | 15,50 | 17,82 | 23,63 |  |  |
| 26 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,28 | 7,23 |  | 7,23 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 27 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,60 | 15,50 |  |  |  | 15,50 |  |  |  |  |
| 28 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,69 | 17,82 |  |  |  |  | 17,82 |  |  |  |
| 29 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,12 | 2,97 |  |  |  |  |  | 2,97 |  |  |
| 30 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,80 | 20,66 |  |  |  |  |  | 20,66 |  |  |
| 31 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,26 | 6,72 |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  |
| 32 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,04 | 1,03 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3-этажные жилые дома | Строительство подводящих сетей водоснабжения d = 60 мм | 0,11 | 2,84 | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. ИЖС | 1,80 | 7,75 |  |  |  |  | 7,75 |  |  |  |
| 34 |  | Строительство разводящих сетей водоснабжения п. ИЖС d = 60 мм | 1,80 |  |  |  |  |  | 7,75 |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 4. ВОС |  | 15,81 | 3,00 | 3,96 | 4,26 | 4,59 |  |  |  |  |
| 35 |  | Строительство ограждений санитарной зоны по периметру ВОС | 1,30 | 15,81 | 3,00 | 3,96 | 4,26 | 4,59 |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
| Итого: |  | 1 207,90 | 27,64 | 221,15 | 186,15 | 110,32 | 110,81 | 99,69 | 452,14 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 1 207,90 | 755,76 | 452,14 |  |

### 5.4.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

- доведение качества в распределительной сети до требований                      СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, оптимизация работы сети, увеличение энергоэффективности;

- оказание услуг водоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2020 г. –    6909,6 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2020 г. – 428,1 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. – 5855,5 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. –  626 тыс. м3/год.

### 5.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 1 570,55 млн руб., в т.ч.:

- в 2010 г. – 49,80 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 22,16 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 27,64 млн руб.;

- в 2011 г. – 249,31 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 28,16 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 221,15 млн руб.;

- в 2012 г.  – 223,51 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 37,36 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 186,15 млн руб.;

- в 2013 г. – 148,78 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 38,46 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 110,32 млн руб.;

- в 2014 г. – 142,17 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 31,36 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 110,81 млн руб.;

- в 2015 г. – 129,15 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 29,46 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 99,69 млн руб.;

- в 2016 – 2020 гг. –  627,83  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 175,69 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 452,14 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 5.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально- экономическим развитием города Когалыма. При реализации мероприятий по  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет: к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2009 г. –  3,3%;

2020 г. –  4%.

Уровень потерь:

2009 г. – 19,8%;

2020 г. – 9,7%.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:

2008 г. – 0%;

2020 г. – 0 %.

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям:

2008 г. – 0%;

2020 г. – 0 %.

6 Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод

## 6.1 Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования

В муниципальном образовании город Когалым  существует полная раздельная система канализации. Водоотведение города Когалыма представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор  и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей –  103,27 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 55,8 км;

  - уличная канализационная сеть – 32,4  км;

  - внутриквартальная и внутридворовая сеть – 15,07 км.

- Канализационные насосные станции – 30 шт.

- Установленная проектная ∑ Q  КНС = 273 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения проектная  ∑ Q = 15,4 тыс. м3/сут:

  - КОС – 400      Q = 0,4тыс. м3/сут;

  - КОС  – 19000  Q = 15 тыс. м3/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- средний износ сетей составляет до 51%.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- дефицит мощности очистных сооружений до 40%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

### 6.1.1 Самотечные и напорные коллекторы

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 103,27 км, в т. ч. уличная канализация 32,4 км.

Таблица 48

Характеристика сети водоотведения муниципального образования город Когалым

| № п/п | Район | Участок | Тип трубопровода | Длина в две нитки, м | Кол во труб | Год ввода | Матери-ал | срок служ-бы | Сте-пень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город маг.кол. | ГКНС | напорный кол. | 5505,2 | 2 | 1986 | сталь | 30 | 77 |
| 2 | город маг.кол. | КНС-1 | напорный кол. | 1620 | 2 | 1982 | сталь | 30 | 90 |
| 3 | город маг.кол. | КНС-2 | напорный кол. | 392,4 | 2 | 1982 | сталь | 30 | 90 |
| 4 | город маг.кол. | КНС-3 | напорный кол. | 115,4 | 2 | 1986 | сталь | 30 | 77 |
| 5 | город маг.кол. | КНС-4 | напорный кол. | 796 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 6 | город маг.кол. | КНС-8 | напорный кол. | 1790,2 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 7 | л.ч.г. маг.кол. | КНС-1 | напорный кол. | 1374 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 8 | л.ч.г. маг.кол. | КНС-2 | напорный кол. | 1968 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 9 | л.ч.г. маг.кол. | КГ(КНС-2) - КНС-7 | самотечный кол. | 123 | 1 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 10 | л.ч.г. маг.кол. | КНС-3 | напорный кол. | 850 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 11 | л.ч.г. маг.кол. | КНС-4 | напорный кол. | 1222 | 2 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 12 | город 3 | ККК "Янтарь" | самотечный кол. | 90,8 | 1 | 1988 | сталь | 30 | 70 |
| 13 | п. Пионерный | Пионерный | самотечный кол. | 2925,6 | 1 | 1984 | сталь | 30 | 78 |
| Итого |  |  | 18772,6 |  |  |  |  | 77 |

Протяженность сетей со средним износом 77% составила – 18,77 км (18% от общей протяженности).

Проектная  характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 49.

Таблица 49

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Объект | Наименование | Тип | Напор, кг/см2 | Q, м3/ч | Мощ-ность, кВт | Время работы, час | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКНС | Основной насос №1 | Flygt 3231 | 20 | 900 | 105 | 24 | 36 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3301 | 20 | 450 | 55 |  |  |
|  |  | Основной насос №3 | Иртышь ПФ2.150/315 | 20 | 500 | 75 |  |  |
|  |  | Основной насос №4 | Flygt 3231 | 20 | 900 | 105 |  |  |
| 2 | КНС №1 | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 120 | 9 | 16 | 16 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 120 | 9 |  |  |
| 3 | КНС №2 | Основной насос №1 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 13,5 | 6 | 36 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 13,5 |  |  |
| 4 | КНС №3 | Основной насос №1 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 22 | 14 | 36 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 22 |  |  |
| 5 | КНС №4 | Основной насос №1 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 22 | 20 | 28 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3171 | 20 | 200 | 18,5 |  |  |
| 6 | КНС №5 | Основной насос №1 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 22 | 6 | 32 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 22 |  |  |
| 7 | КНС №6 | Основной насос №1 | Flygt 3171 | 20 | 200 | 13,5 | 24 |  |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3171 | 20 | 200 | 13,5 |  |  |
|  |  | Основной насос №3 | Сарлин S2554AM | 20 | 600 | 58 |  |  |
| 8 | КНС №7 | Основной насос №1 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 13,5 | 4 | 32 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 13,5 |  |  |
| 9 | КНС №8 | Основной насос №1 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 | 8 | 28 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 |  |  |
| 10 | КНС №10 | Основной насос №1 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 18,5 | 7 | 24 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3170 | 20 | 250 | 18,5 |  |  |
| 11 | КНС Восточная промзона | Основной насос №1 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 | 4 | 24 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 |  |  |
| 12 | КНС УНИР | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 60 | 4,7 | 2 | 36 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 60 | 4,7 |  |  |
| 13 | КНС Дружба Частный сектор | Основной насос №1 | СМ100-65-200 | 40 | 125 | 37 | 2 | 64 |
|  |  | Основной насос №2 | СМ100-65-200 | 40 | 125 | 45 |  |  |
| 14 | КНС №1 Северная промзона | Основной насос №1 | НФ1.65/160.132-3 | 20 | 25 | 3 | 4 | 44 |
| 15 | КНС №2 Северная промзона | Основной насос №1 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 | 6 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3171 | 20 | 250 | 18,5 |  |  |
| 16 | КНС №3 Северная промзона | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 100 | 9 | 4 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 100 | 9 |  |  |
| 17 | КНС Ледовый дворец | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 60 | 4,7 | 1 | 36 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 60 | 4,7 |  |  |
| 18 | КНС Ливневая канализация | Основной насос №1 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 9 |  |  |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3152 | 20 | 200 | 9 |  |  |
| 19 | КНС Мечеть | Основной насос №1 | НФ1.65/160.132-3 | 20 | 25 | 3 | 2 | 48 |
| 20 | КНС №1п | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 | 16 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 |  |  |
| 21 | КНС №2п | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 | 16 | 12 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 |  |  |
| 22 | КНС №3п | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 | 16 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 |  |  |
| 23 | КНС №4п | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 | 10 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 |  |  |
| 24 | КНС №5п | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 | 3 | 4 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 |  |  |
| 25 | КНС №6п | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 | 3 | 8 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 4,7 |  |  |
| 26 | КНС №7п | Основной насос №1 | Flygt 3300 | 20 | 500 | 50 | 22 | 20 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3300 | 20 | 500 | 50 |  |  |
| 27 | КНС №8п | Основной насос №1 | СМ100-65-200 | 20 | 60 | 18,5 | 2 | 56 |
|  |  | Основной насос №2 | СМ100-65-200 | 20 | 60 | 11 |  |  |
| 28 | КНС №9п | Основной насос №1 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 | 16 | 16 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3153 | 20 | 200 | 9 |  |  |
| 29 | КНС №10п | Основной насос №1 | Flygt 3102 | 20 | 200 | 3,1 | 1 | 16 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3103 | 20 | 200 | 3,1 |  |  |
| 30 | КНС №11п | Основной насос №1 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 18,5 | 3 | 16 |
|  |  | Основной насос №2 | Flygt 3127 | 20 | 120 | 18,5 |  |  |
| Всего: |  |  | 10683 | 1196 |  | 27,4 |

В 2009 г. проектная производительность КНС составила   273тыс. м3/сут.,  фактическая - 16,62 тыс. м3/сут, запас резерва производительности составил 95%. Средний износ по КНС - 27%.

Повышение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2008 по 2009 гг. составило  8,3%. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод - 0,39 кВт·ч/м3.

Проблемы

- Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 77% что составило 18,8 км.

- аварийность на трубопроводах – 0,01 ед./км,  при норме  0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,48%, при норме 4-5%.

Требуемые мероприятия

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

- Проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков.

- Продолжение реконструкции существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое  и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

### 6.1.2 Очистные сооружения

В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются предприятием, которое выполняет муниципальный заказ Администрации муниципального образования город Когалым  по очистке сточных вод.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН  4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл. 50-52.

Таблица 50

Эффективность работы очистных сооружений

| № п/п | Наименование | КОС - 15000 | КУ - 400 | Степень очистки % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входящая концентрация г/м3 | После очистки концентрация г/м3 | Степень очистки, % | Входящая концентрация г/м3 | После очистки концентрация г/м3 |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 110,8 | 9,40 | 92 | 66,90 | 8,80 | 85 |
| 2 | БПК | 111,7 | 3,89 | 97 | 39,73 | 4,52 | 88 |
| 3 | Сухой остаток | 343 | 304,12 | 11 | 240 | 224 | 5 |
| 4 | Фосфаты (Р) | 3,08 | 2,53 | 17 | 1,00 | 0,61 | 30 |
| 5 | Хлориды | 41 | 39,20 | 0 | 24,70 | 33,40 | 0 |
| 6 | Нитрит-анион | 0,41 | 0,43 | 0 | 0,36 | 0,80 | 0 |
| 7 | Нитрат-анион | 0,64 | 52,9 | 0 | 2,20 | 23,00 | 0 |
| 8 | Аммоний-ион | 29,4 | 5,28 | 81 | 22,3 | 12,90 | 32 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,72 | 0,06 | 89 | 0,47 | 0,10 | 60 |
| 10 | СПАВ | 1,16 | 0,28 | 76 | 0,33 | 0,10 | 55 |
| 11 | Железо | 2,32 | 0,36 | 84 | 3,56 | 1,20 | 62 |

Таблица 51

Эффективность очистных сооружений

| № п/п | Наименование | КОС - 19000 | КУ - 400 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | р. Кирилл-Высь-Ягун | р.Ингу-Ягун |
|  |  | После очистки | ПДК | После очистки | ПДК |
| 1 | Взвешенные вещ. | 9,4 | 12,4 | 8,8 | 12,26 |
| 2 | БПК | 3,89 | 5,41 | 4,52 | 4,46 |
| 3 | Хлориды | 39,2 | 42 | 33,4 | 17 |
| 4 | Железо | 0,36 | 0,57 | 1,2 | 1,96 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 2,53 | 1,9 | 0,61 | 0,39 |
| 6 | СПАВ | 0,28 | 1,5 | 0,1 | 0,12 |
| 7 | Азот аммонийный | 4,03 | 3,6 | 10 | 1,09 |
| 8 | Азот нитритный | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,11 |
| 9 | Азот нитратный | 11,9 | 9 | 5,2 | 1,29 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,05 |
| 11 | Сухой остаток | 304 | 1000 | 214 | 1000 |

Таблица 52

Превышение сброса

| № п/п | Наименование | Превышение ПДС в водные объекты |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС - 19000 | КУ - 400 |
| 1 | Взвешенные вещ. | 0,76 | 0,72 |
| 2 | БПК полн. | 0,72 | 1,01 |
| 3 | Хлориды | 0,93 | 1,96 |
| 4 | Железо | 0,63 | 0,61 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 1,33 | 1,56 |
| 6 | СПАВ | 0,19 | 0,83 |
| 7 | Азот аммонийный | 1,12 | 9,17 |
| 8 | Азот нитритный | 0,81 | 2,18 |
| 9 | Азот нитратный | 1,32 | 4,03 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,86 | 2,00 |
| 11 | Сухой остаток | 0,30 | 0,21 |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Кирилл-Высь-Ягун КОС -19000:

- биогенные (фосфаты) - превышение ПДС - в 1,33 раза;

- биогенные (азот аммонийный) - превышение ПДС- в 1,12 раза;

- биогенные (азот нитратный) -  превышение ПДС- в 1,32 раза.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Ингу-Ягун КОС -400:

- БПК полн. - превышение ПДС - в 0,72 раза;

- биогенные (фосфаты) - в среднем превышение ПДС - в 1,56 раза;

- биогенные (азот аммонийный) - в среднем превышение ПДС- в 9,17 раза;

- биогенные (азот нитратный) -  превышение ПДС- в 4,03 раза;

- нефтепродукты - превышение ПДС- в 2,14 раза.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- дефицит мощности существующих очистных;

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Когалыма  в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства г. Когалыма  – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых в р. Кирилл-Высь-Ягун, р. Ингу-Ягун к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей расширение КОС до 30 тыс. м3/сут. с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2–2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

### 6.1.3 Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

Состав сооружений КОС-19000

Существующая технология очистки сточных вод включает:

- резервуар усреднитель потока;

- задержание песка на тангенциальных песколовках;

- биологическую очистку в аэротенках;

- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

- доочистка на барабанных сетках;

- доочистка на открытых горизонтальных фильтрах;

- обеззараживание  очищенных сточных вод  гипохлоритом  натрия  в контактных резервуарах.

Состав сооружений КОС-400

- аэрируемая песколовка;

- аэротенк с пневматической аэрацией;

- вторичный отстойник;

- фильтры очистки;

- контактный резервуар.

Схема очистки

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией города в резервуар-усреднитель (камера - гаситель напора), затем поступает в тангенциальные песколовки, в которых происходит отделение нерастворенных минеральных примесей. Далее стоки  попадают  в аэротенки с пневматической аэрацией, где происходит окисление активным илом  загрязнений. Через переливные окна  вода с содержащимся в ней илом попадает во вторичные горизонтальные отстойники, в которых происходит процесс осветления, отделения ила от очищенной сточной жидкости. Из вторичных отстойников через переливные лотки  вода подается по трубопроводу на барабанные сетки для удаления взвеси. Пройдя барабанные сетки, вода поступает на фильтры доочистки для удаления более мелкой взвеси. После фильтров доочистки очищенная вода направляется в контактный резервуар для обеспечения нужного времени контакта воды с хлором. После контактных резервуаров обеззараженная, очищенная сточная вода через выпуск поступает в реку Кирилл Высь-Ягун.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для внедрения систем механической очистки, расширения до требуемой производительности 30 тыс.м3/сут. и модернизации в целях снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК.

Проектная  характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл. 53.

Таблица 53

Характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Наим-е, тип оборудова-ния и характерис-тики | Кол-во | Локализа-ция | Производ-сть оборудования | Напор НС оборудования | Устан. мощ-ность, кВт | Объём соору-жений, м3 | Состояние оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | Произво-дит. | ед. изм. | напор |  |  |  |
| 1 | Тангенциаль-ные песколовки | 5 | КОС 19000 | м3/сут | 3000 | - | - | - | - | не рабочее |
| 2 | Аэротенки с пневматичес-кой аэрацией | 5 | КОС 19000 | м3/сут | 3000 | - | - | - | 2500 | - |
| 3 | Вторичные отстойники горизонталь-ные | 5 | КОС 19000 | м3/сут | 3000 | - | - | - | 440 | - |
| 4 | Барабанные сетки | 3 | КОС 19000 | м3/час | 840 | - | - | - |  | - |
| 5 | Фильтры доочистки (открытые, с песчаной загрузкой) | 8 | КОС 19000 | м3/час | 90 | - | - | - | 54 | - |
| 6 | Установка электролизная Osec-LC | 2 | КОС 19000 | кг а.х./сут | 24 | - | - | - | - | - |
| 7 | Насос дозатор №1, 2 GA170H6Q2 | 2 | КОС 19000 | - | 0,17 | кг/см2 | - | 0,18 | - | - |
| 8 | Вентилятор №1, 2 Leister | 2 | КОС 19000 | - | - | кг/см2 | - | 0,25 | - | - |
| 9 | Водонагрева-тель Polaris | 1 | КОС 19000 | - | - | кг/см2 | - | 5,5 | - | - |
| 10 | Емкости накопители | 2 | КОС 19000 | м3 | 5000 |  | - | - | 5000 | - |
| 11 | Контактные резервуары | 3 | КОС 19000 | м3 | 70 |  | - | - | 100 | - |
| 12 | Основные насосы № 1, 2, 3, 4 СМ150-125-315 | 4 | Зал фильтров | - | 200 | кг/см2 | 50 | 45 | - | - |
| 13 | Повыситель-ный К100-65-250 №5 | 1 |  | - | 100 | кг/см2 | 80 | 37 | - | - |
| 14 | Компрессор №1 ВК-50 | 1 | Зал воздуходув-ных агрегатов | - | 290 | - | - | 37 | - | - |
|  | Нагнетатель №2 DT100/802 | 1 |  | - | 5687 | - | - | 250 | - | - |
|  | Нагнетатель №3 DT100/550 | 1 |  | - | 4450 | - | - | 200 | - | - |
| 15 | Редуктор №1,2,3 РЦД-250 | 3 | Зал барабанных сеток | - | - | - | - | 2,2 | - | - |

В 2009 г. проектная производительность КОС составила  15,0 тыс. м3/сут., средне фактическая – 16,9 тыс. м3/сут. с коэффициентом часовой неравномерности 1,28 фактическая производительность составила – 21,6 тыс. м3/сут. Дефицит мощности составил 44%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил   0,83 кВт·ч/м3.

Проблемы

- Дефицит мощности существующих очистных сооружений.

- Использование в технологии обеззараживания опасного вещества – хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

- высокая токсичность хлора;

- недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

- Отсутствие АСУ ТП на очистных сооружениях.

Требуемые мероприятия

- Реконструкция и модернизация очистных сооружений КОС – 19000 с расширением до 30 тыс.м3/сут.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

- Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

### 6.1.4 Потребители

Основными потребителями услуг водоотведения за 2009 г. являются:

- население –  71,43%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 5,06%;

- сторонние потребители – 11,58%;

- неучтенный объем стоков – 5,63%;

Объем стока воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

### 6.1.5 Структура потребления энергоресурсов

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии. На всех объектах установлены приборы учета электроэнергии. Учет производится на каждом технологическом цикле - для оценки технико-экономических показателей.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенной для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд;

- водоотведения для обеспечения работы КНС и КОС;

- водоснабжения, предназначенной для подъема, очистки и транспортировки потребителю.

Расход энергоресурсов предприятия за период 2006-2009 гг. приведены в табл. 54.

Таблица 54

Структура расхода энергоносителей за 2006-2009 гг.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого по предприятию | тыс. кВт*час | 18403,6 | 17484,4 | 15887,1 | 14899,6 |
| 2 | Водоснабжение | тыс кВт*час | 10200 | 9051 | 8162,2 | 7352,4 |
|  |  | тыс м3 | 9242,5 | 8629 | 8404 | 7553,8 |
|  |  | кВт*час/ м3 | 1,10 | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| 3 | Водоотведение | тыс кВт*час | 8203,6 | 8433,4 | 7724,9 | 7547,2 |
|  |  | тыс м3 | 6754,9 | 6743,1 | 7150,9 | 6198,8 |
|  |  | кВт*час/ м3 | 1,21 | 1,25 | 1,08 | 1,22 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на систему водоснабжения – 49%, на систему водоотведения – 51% (рис. 15).

Рисунок 15. Структура потребления энергоресурсов

Таблица 55

Структура затрат электроэнергии по стадиям технологического процесса за 2009 г., тыс. руб.

| Статья затрат | Стоки |
| --- | --- |
|  | Стоки всего | Перекачка | Очистка | Транспортировка |
| Электроэнергия | 12517,2 | 3980,6 | 8317,5 | 219,2 |

Проведенный анализ фактического расхода электроэнергии предприятием показал, что в общей структуре энергоресурсов затраты составили на транспортировку – 2%, на перекачку – 32% , на очистку – 66%, (рис. 16).

Рисунок 16. Доля затрат энергоресурсов

### 6.1.6 Система учета

В процессе деятельности предприятие осуществляет сбор, транспортировку, очистку и сброс очищенных сточных вод от жилой застройки. Канализационные насосные станции работают локально в автоматическом режиме без обслуживающего персонала и не зависят от диспетчерского пункта. Контроль за состоянием объектов осуществляется с помощью телеметрии «Омь». В качестве канала связи используется радиоканал, КОС не обеспечена устройствами сбора и передачи информации.

Измеряемые и контролируемые параметры:

- доступ на объект;

- доступ к шкафу телеметрии;

- ток нагрузки;

- включение и выключение электродвигателей;

- переполнение резервуара;

- авария электродвигателей.

Таблица 56

Приборы учета на объектах ООО «Горводоканал» на 01.01.2010 г.

| № п/п | Наименование | Коммерческий учет |
| --- | --- | --- |
|  |  | тип прибора или метод измерения | кол-во |
| 1 | Котельно-печное топливо |  |  |
| 1.1 | Газообразное | ИМ2300М | 1 |
|  |  | ИМ2300М | 1 |
| 2 | Электроэнергия | Дельта Да№21ф2 | 53 |
|  |  | СА 4У-И672М |  |
|  |  | КNUM-2023 |  |
| 3 | Теплоэнергия |  |  |
| 3.1 | сторонний источник | Взлет ТСР ИМ2300 | 2 |
| 3.2 | отпуск от собственной котельной на производственные нужды | Взлет ТСР ИМ2300М | 2 |
| 4 | Вода, артезианские скважины | ROSEMOUNT модель 8732С | 77 |
| 5 | Сточная вода на КОС | «ВЗЛЕТ РС» (УРСВ-010М-001) | 1 |
| ИТОГО |  | 137 |

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правила по метрологии ПР 50.2.019-2006 года;

- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

- МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке»;

- МИ 2164-91 «ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке».

Метрологическое обеспечение коммерческого учета поступающей холодной воды удовлетворительное.

### 6.1.7 Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (табл. 57).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2009 г. оценивается следующим образом:

- Пропущено через очистные сооружения -  Q = 16894,6 м3/сут.

- Объем реализации составил Q = 14878,35 м3/сут.

- Неучтенный объем стоков составил Q = 950,95 м3/сут.

Таблица 57

Основные показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков на КОС | тыс.м3/год | 6679,43 | 7099,56 | 6166,53 | 6066,34 |
| 1.1.1. | на КОС-19000 | тыс.м3/год | 6580,93 | 7099,56 | 6166,53 | 6066,34 |
| 1.1.2. | на БИО-600 | тыс.м3/год | 98,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 500,51 | 525,82 | 388,83 | 437,16 |
| 3. | Реализация Стоки | тыс.м3/год | 6178,92 | 5999,92 | 5430,60 | 5629,18 |
| 3.1. | Население | тыс.м3/год | 5093,27 | 4898,67 | 4404,56 | 4641,39 |
| 3.1.1. | ЖКХ | тыс.м3/год | 4771,54 | 4577,55 | 4087,31 | 4312,41 |
| 3.1.2. | Прочие | тыс.м3/год | 321,73 | 321,11 | 317,25 | 328,98 |
| 3.2. | Бюджетофинансируемые | тыс.м3/год | 319,30 | 340,68 | 311,74 | 324,32 |
| 3.3. | Сторонние | тыс.м3/год | 766,35 | 760,57 | 714,30 | 663,47 |
| 3.3.1. | ЖКХ | тыс.м3/год | 111,16 | 81,44 | 78,60 | 74,17 |
| 3.3.2. | Прочие | тыс.м3/год | 655,19 | 679,13 | 635,70 | 589,30 |
| 4. | Неучтенный объем стоков | тыс.м3/год | 0,00 | 573,83 | 347,10 | 0,00 |

## 6.2 Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод

Работа системы водоотведения города Когалыма по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на  1 км сетей в год – 0,01 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности –  0,48%;

- неучтенный объем стоков – 5%;

- ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии – 1,2 кВт·ч/м3.

### 6.2.1 Энергоэффективность

Оптимизации режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии:

2009 г. – 1,2 кВт·ч/м3;

2020 г. – 0,8 кВт·ч/м3.

### 6.2.2  Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 77%;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,01 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,48 ед./км.

### 6.2.3 Экологичность

От предприятия в поверхностные водоемы поступает около 2,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется  по трем выпускам.

1 выпуск - сточные воды с КОС-19000 м3/сут.  в р. Кирилл-Высь-Ягун 13 км от устья реки.

2 выпуск - сточные воды с КУ- 400 м3/сут.  в р. Ингу-Ягун 89 км от устья реки.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия учитывающие экологические требования программы:

- модернизация и реконструкция очистных сооружений с расширением до 30 тыс.м3/сут.

Строительство и введение в эксплуатацию сооружений промывных вод позволит снизить массу сброса загрязняющих веществ в водный объект. Требуется создать систему повторного использования промывных вод и решить проблему сгущения и утилизации осадка. Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных трубопроводов с применением передовых технологий.

Таблица 58

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты

| № п/п | Наименование | КОС - 19000 | КУ - 400 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | р. Кирилл-Высь-Ягун | р.Ингу-Ягун |
| 1 | Взвешенные вещ. | 9,4 | 12,4 | 8,8 | 12,26 |
| 2 | БПК | 3,89 | 5,41 | 4,52 | 4,46 |
| 3 | Хлориды | 39,2 | 42 | 33,4 | 17 |
| 4 | Железо | 0,36 | 0,57 | 1,2 | 1,96 |
| 5 | Фосфаты (по Р) | 2,53 | 1,9 | 0,61 | 0,39 |
| 6 | СПАВ | 0,28 | 1,5 | 0,1 | 0,12 |
| 7 | Азот аммонийный | 4,03 | 3,6 | 10 | 1,09 |
| 8 | Азот нитритный | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,11 |
| 9 | Азот нитратный | 11,9 | 9 | 5,2 | 1,29 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,05 |
| 11 | Сухой остаток | 304 | 1000 | 214 | 1000 |

Требуется создать систему автоматизации систем управления технологическим процессом с внедрением новейших технологий обеззараживания. При внедрении локальных очистных сооружений и оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях можно прогнозировать к 2020 г. снижение объема сброса неочищенных сточных вод и снижение концентрации по основным показателям на 80%.

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 86%;

- доля стоков, подвергающихся очистке – 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция очистных сооружений КОС–19000 с расширением до 30 тыс.м3/сут. Существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую объем и степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

### 6.2.4 Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Таблица 59

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

### 6.2.5 Себестоимость услуг водоотведения

Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма» в 2009 г. был установлен тариф на услуги водоотведения в размере 23,51 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. – 108%. Согласно Постановлению Администрации города Когалыма от 24.11.2009 № 2464 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма», тариф на услуги водоотведения для потребителей города в 2010 г. составит 23,88 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста тарифа в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – 102%.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах                            ООО «Горводоканал» за 2008–2009 гг., сметы расходов на 2010 г.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведен по статьям калькуляции на основании «Методики по вопросам регулирования и формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в ХМАО – Югре», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.05.2005        № 91-п.

Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: перекачка, очистка и транспортирование стоков. Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 60):

- Прямые расходы:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

- Прочие расходы:

- налоги, относимые на расходы.

Основными статьями затрат в 2010 г. являются:

- оплата труда (48% от общего объема затрат);

- электроэнергия (12%).

За анализируемый период 2008–2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения (рис. 17):

- сократилась доля затрат на ремонт и техническое обслуживание с 11% в 2008 г. до 6% в 2010 г.;

- увеличилась доля затрат на электроэнергию с 10% в 2008 г. до 12% в 2010 г.

Рисунок 17. Структура затрат на водоотведение в 2008–2010 гг.

За рассматриваемый период 2008–2010 гг. себестоимость услуг увеличится на 6%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- расходы оплату труда – увеличение на 8%;

- электроэнергия – увеличение на 35%;

- прочие расходы – увеличение на 23%.

В период 2008–20010 гг. затраты на ремонт и техническое обслуживание сократились в 2 раза.

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость водоотведения увеличилась на 3%, полная себестоимость водоотведения возросла на 6%, прибыль сократилась на 37%, темп роста тарифа за данный период составил 109% (рис. 18).

Таблица 60

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2008–2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Факт по данным организации за 2008 г. | Факт по данным организации за 2009 г. | План на период регулиро-вания 2010 г. | Темп роста 2009/ 2008 гг., % | Темп роста 2010/ 2009 гг., % | Темп роста 2010/ 2008 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Материалы | тыс. руб. | 680 | 356 | 665 | 52 | 187 | 98 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 11 772 | 14 401 | 15 883 | 122 | 110 | 135 | 9,7 | 11,1 | 12,4 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 10 954 | 11 111 | 11 562 | 101 | 104 | 106 | 9,1 | 8,6 | 9,0 |
| 4 | Затраты на ремонт и ТО | тыс. руб. | 13 573 | 8 997 | 7 327 | 66 | 81 | 54 | 11,2 | 6,9 | 5,7 |
| 5 | Оплата труда | тыс. руб. | 56 583 | 62 555 | 61 162 | 111 | 98 | 108 | 46,8 | 48,2 | 47,8 |
| 6 | ЕСН | тыс. руб. | 12 859 | 13 463 | 14 067 | 105 | 104 | 109 | 10,6 | 10,4 | 11,0 |
| 7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 10 946 | 14 611 | 13 411 | 133 | 92 | 123 | 9,1 | 11,3 | 10,5 |
| 8 | Налоги в себестоимости | тыс. руб. | 3 552 | 4 181 | 3 993 | 118 | 95 | 112 | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
| 9 | Итого себестоимость | тыс. руб. | 120 920 | 129 676 | 128 070 | 107 | 99 | 106 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Объем реализуемых услуг | тыс. м3 | 5 999,9 | 5 430,6 | 5 629,2 | 91 | 104 | 94 |  |  |  |
| 11 | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 20,15 | 23,88 | 22,75 | 118 | 95 | 113 |  |  |  |
| 12 | Доходы | тыс. руб. | 130 981 | 127 669 | 134 425 | 97 | 105 | 103 |  |  |  |
| 13 | Сумма прибыли | тыс. руб. | 10 061 | -2 007 | 6 355 | - | - | 63 |  |  |  |
| 14 | Размер рентабельности | % | 8,32 | - | 4,96 | - | - | 60 |  |  |  |
| 15 | Тариф (без НДС) | руб./м3 | 21,83 | 23,51 | 23,88 | 108 | 102 | 109 |  |  |  |

Рисунок 18. Анализ затрат на водоотведение в 2008 – 2010 гг.

## 6.3 Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений канализации

Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод ООО «Горводоканал» в 2009 г. составил 16894,6 м3/сут. с учетом коэффициента часовой неравномерности 1,28 максимальный суточный объем составил 21625,1 м3/сут.

Приемниками сточных вод являются реки, протекающие по территории городского округа.

Мощность существующих биологических сооружений ООО «Горводоканал» составляет 15000 м3/сут, дефицит мощности составил 44%.

Сточные воды многих предприятий, сбрасывающих свои стоки в канализацию, не имеют эффективной локальной очистки, что осложняет работу городских очистных сооружений и делает ее неэффективной, приводящей к загрязнению водоемов.

Другим источником загрязнения водоемов является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод с территорий жилой и промышленной застройки.

Общий объем учтенных загрязняющих веществ по организованным выпускам в 2009 г. составляет 2,6 тыс.т./год, в том числе:

- БПК – 24,23 тонн;

- нефтепродукты – 0,375 тонн;

- взвешенные вещества – 58,44 тонн;

- хлориды – 243,55 тонн;

- фосфор –15,63 тонны;

- азот аммонийный – 33,26 тонн;

- нитраты  – 327,26 тонны;

- СПАВ  – 1,73 тонны;

- железо – 2,28 тонны;

- нитриты –  2,69 тонн.

Антропогенную нагрузку на водоемы, кроме сбросов, создает хозяйственная деятельность на водосборных площадях без соблюдения водоохранных мероприятий, размещение несанкционированных свалок мусора на берегах рек и других объектов.

## 6.4 Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей

С учетом планов застройки были определены основные направления развития системы водоотведения города Когалыма, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоотведения города.

Планы застройки города Когалыма утверждены следующими нормативными правовыми актами:

- Генеральный план города Когалыма, утверждённый решением Думы города от 25.07.2008 № 275 ГД;

- Проект планировки территории 11-микрорайона в городе Когалыме;

- Проект планировки поселка «Пионерный» в городе Когалыме.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,28.

Таблица 61

Прогнозный объем водоотведения от жилой застройки города Когалыма

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут·чел. | Количество потребляемой воды, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчет-ный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 58700 | 60000 | 210 | 12600 | 16128 |
| 2 | Местное производство и неучтенные расходы | - | - | - | 2441 | 2441 |
| Итого по населенному пункту | 15041 | 18569 |

Объем сточных вод, отводимых с территории города Когалыма, на расчетный срок составит 15,04 тыс.м3/сут. Максимальный суточный расход составит 18,57 тыс.м3/сут. с 20% запасом мощности общий объем составит 22,3 тыс.м3/сут. В связи с этим предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 тыс.м3/сут. Качество очищенных сточных вод должно соответствовать ПДК. Мощность КОС принята в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточная норма водоотведения принята равной среднесуточной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Сброс очищенных сточных вод осуществляется по существующей схеме. Канализационные очистные сооружения необходимо оснастить резервными источниками энергоснабжения. Замена существующих сетей по мере их физического износа должна осуществляться своевременно.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к вводу в 2010-2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих отведение необходимого объема.

- Максимальный объем водоотведения (м3/час) объекта капитального строительства.

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Год ввода в эксплуатацию.

- Подключенная нагрузка (л/сек).

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

С учетом объема водопотребления населением на расчетный суммарный среднесуточный объем водоотведения от жилой застройки составит 17093,9 м3/сут.

Основной объем стоков также будет поступать от населения.

При условии реализации мероприятий программы и достижения нормативных значений реконструируемых сетей 4–5 % от общей протяженности, планируется снижение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды.

Таблица 62

Прогнозная характеристика водоотведения города Когалыма в 2007–2020 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков на КОС | тыс.м3/год | 6580,93 | 7099,56 | 6166,53 | 6066,34 | 5726,8 | 5842,0 | 5956,9 | 6069,8 | 6197,4 | 6196,9 | 6196,4 | 6195,9 | 6195,4 | 6194,9 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 500,51 | 525,82 | 388,83 | 437,16 | 419,20 | 418,70 | 418,20 | 417,70 | 417,20 | 416,70 | 416,20 | 415,70 | 415,20 | 414,70 |
| 3. | Реализация Стоки | тыс.м3/год | 6178,92 | 5999,92 | 5430,60 | 5629,18 | 5034,90 | 5143,30 | 5252,70 | 5362,10 | 5482,16 | 5482,16 | 5482,16 | 5482,16 | 5482,16 | 5482,16 |
| 3.1. | Население | тыс.м3/год | 5093,27 | 4898,67 | 4404,56 | 4641,39 | 4123,7 | 4242,1 | 4360,5 | 4478,9 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 |
| 3.1.1. | ЖКХ | тыс.м3/год | 4771,54 | 4577,55 | 4087,31 | 4312,41 | 3956,3 | 4065,3 | 4174,3 | 4283,3 | 4394,0 | 4394,0 | 4394,0 | 4394,0 | 4394,0 | 4394,0 |
| 3.1.2. | Прочие | тыс.м3/год | 321,73 | 321,11 | 317,25 | 328,98 | 167,44 | 176,84 | 186,24 | 195,64 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 3.2. | Бюджет | тыс.м3/год | 319,30 | 340,68 | 311,74 | 324,32 | 291,10 | 281,10 | 272,10 | 263,10 | 263,10 | 263,10 | 263,10 | 263,10 | 263,10 | 263,10 |
| 3.3. | Сторонние | тыс.м3/год | 766,35 | 760,57 | 714,30 | 663,47 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 | 620,06 |
| 3.3.1. | ЖКХ | тыс.м3/год | 111,16 | 81,44 | 78,60 | 74,17 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 | 87,58 |
| 3.3.2. | Прочие | тыс.м3/год | 655,19 | 679,13 | 635,70 | 589,30 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 | 532,48 |
| 4. | Неучтенный объем стоков | тыс.м3/год | 0,00 | 573,83 | 347,10 | 320 | 273 | 280 | 286 | 290 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что на данный момент существует дефицит мощности очистных сооружений порядка 44% и дополнительно требуется увеличение производительности очистных сооружений до 30 тыс.м3/сут. для обеспечения прогнозного объема водоотведения города и требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых нагрузок.

Реконструкция и модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

## 6.5 Программа развития системы водоотведения

### 6.5.1 Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод

Основные направления программы предусматривают следующие мероприятия:

- На первую очередь предусмотрено:

– реконструкция канализационных очистных сооружений с пропускной способностью очистных сооружений до 30000 м3/сут. с доведением качества очищенных сточных вод до ПДК;

– строительство ливневой системы канализации протяженностью 8 км с учетом развития города;

–  строительство локальных очистных сооружений дождевых вод 3 ед.;

– реконструкция магистральных и самотечных коллекторов общей протяженностью 25,61 км с учетом развития города;

– строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием) общей протяженностью 17,62 км.

- На расчетный срок предусмотрено:

– реконструкция и модернизация объектов КНС с учетом развития города;

– строительство напорных и безнапорных канализационных сетей, общей протяженностью 4,0 км;

– строительство ливневой системы канализации протяженностью 5,2 км с учетом развития города;

– строительство локальных очистных сооружений дождевых вод, 2 ед.;

– замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, для повышения надежности системы водоотведения.

Для обеспечения надежности работы комплекса очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

– использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистных сооружений и канализационных насосных станций. Предусматриваемый уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь:

- обеспечение нормативной степени очистки;

- это достигается за счет реконструкции с расширением очистных сооружений канализации до 30 тыс.м3/сут.,

- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

### 6.5.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной системы водоотведения в сроки, определенные Генеральным планом, проектом планировки города Когалыма, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, необходимо следующее:

- для проведения модернизации системы водоотведения города Когалыма реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. 63);

- для проведения модернизации системы водоотведения города Когалыма реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. 64).

Таблица 63

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения МО город Когалым

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1. Магистральные коллектора | 1,15 | 174,64 |  |  |  |  |  |  | 174,64 |  |
| Самотечные коллектора | 1,15 | 174,64 |  |  |  |  |  |  | 174,64 |  |
| 1 | ул. Мира | Реконструкция бестраншейным способом самотечного коллектора d = 600 | 0,40 | 61,94 |  |  |  |  |  |  | 61,94 | Увеличение степени надежности в водоотведении города |
| 2 | ул. Мира | Реконструкция бестраншейным способом самотечного коллектора d = 800 | 0,25 | 55,92 |  |  |  |  |  |  | 55,92 |  |
| 3 | ул. Молодежная (между 1 и 2 мкр-нами на КНС-3) | Реконструкция бестраншейным способом самотечного коллектора d = 500 | 0,50 | 56,78 |  |  |  |  |  |  | 56,78 |  |
| 2. Производственно-коммунальная зона |  | 1 109,00 | 27,00 | 26,10 | 96,00 | 161,38 | 172,58 | 183,82 | 442,12 |  |
| 4 |  | Реконструкция с расширением КОС - 19000 до 30 тыс. м3/сут. С внедрением на I - очередь системы механической очистки |  | 587,28 |  |  | 77,40 | 141,78 | 151,98 | 164,22 | 51,90 |  |
| 5 |  | Реконструкция и модернизация объектов, обновление основных средств объектов КОС, КНС |  | 283,50 | 27,00 | 26,10 | 18,60 | 19,60 | 20,60 | 19,60 | 152,00 |  |
| 6 |  | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение нормативных показателей перекладки 4-5% , 4-5 км сетей водоотведения | 20,00 | 238,22 |  |  |  |  |  |  | 238,22 |  |
| Итого: |  | 1 283,64 | 27,00 | 26,10 | 96,00 | 161,38 | 172,58 | 183,82 | 616,76 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 1 283,64 | 666,88 | 616,76 |  |

Таблица 64

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения МО город Когалым

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1. Магистральные трубопроводы | 3,20 | 186,53 |  |  |  |  |  | 166,53 | 20,0 |  |
| 1 |  | Строительство отводящих сетей водоотведения п. Пионерный, d=300-200 мм | 3,20 | 166,53 |  |  |  |  |  | 166,53 |  | Увеличение степени надежности в водоотведении города |
| 2 |  | Строительство новой канализационной установки Аэропорт КУ-400 - ориентировочно (ПСД, монтаж, пуско-наладка) | 1 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
| 2. Объекты социальной сферы | 1,69 | 69,44 | 1,23 | 38,21 |  | 9,04 | 2,47 | 18,49 |  |  |
| мкр. 1 | 0,12 | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  |
| 3 | Культурно-развлекательный комплекс | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,12 | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 5 | 0,20 | 8,22 |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |
| 4 | Торгово-развлекательные комплексы | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,20 | 8,22 |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |
| мкр. 7 | 0,95 | 39,03 |  | 28,76 |  |  |  | 10,27 |  |  |
| 5 | Детский сад на 320 мест | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,70 | 28,76 |  | 28,76 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 6 | Общеобразовательная школа | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,25 | 10,27 |  |  |  |  |  | 10,27 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| ул. Нефтяников | 0,23 | 9,45 |  | 9,45 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автовокзал | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,15 | 6,16 |  | 6,16 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 8 | Автосервисный комплекс | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,08 | 3,29 |  | 3,29 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Прибалтийская | 0,10 | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |
| 9 | ПТУ | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,10 | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| п. Пионерный | 0,09 | 3,70 | 1,23 |  |  |  | 2,47 |  |  |  |
| 10 | Детский сад на 320 мест | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,03 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 11 | Cтоловая | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,06 | 2,47 |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |
| 3. Жилые дома | 16,63 | 649,03 | 6,16 | 145,45 | 59,99 | 52,80 | 55,47 | 65,75 | 263,41 |  |
| мкр. 5 | 2,30 | 92,85 |  | 92,85 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирные жилые дома, S общ. = 82 тыс. кв.м | Строительство отводящих сетей водоотведения микрорайона d = 300 - 200 мм | 2,30 | 92,85 |  | 92,85 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 11 | 4,23 | 173,82 |  | 41,09 | 49,31 | 28,15 | 27,12 | 28,15 |  |  |
| 13 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,06 | 2,47 |  |  |  |  |  | 2,47 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 14 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,11 | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  |
| 15 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,10 | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |
| 16 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,33 | 13,35 |  |  |  |  |  | 13,35 |  |  |
| 17 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 5 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,46 | 18,90 |  |  |  |  | 18,90 |  |  |  |
| 18 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 2 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,25 | 10,27 |  |  |  | 10,27 |  |  |  |  |
| 19 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 4 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,30 | 12,33 |  |  |  |  |  | 12,33 |  |  |
| 20 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 1,20 | 49,31 |  |  | 49,31 |  |  |  |  |  |
| 21 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 8 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,20 | 8,22 |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |
| 22 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 6 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,23 | 9,25 |  |  |  | 9,25 |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 10 секц. 9 эт. | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 1,00 | 41,09 |  | 41,09 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 12 | 2,20 | 114,49 |  |  |  |  |  |  | 114,49 |  |
| 24 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство отводящих сетей водоотведения мкр. d = 200 - 300 | 2,20 | 114,49 |  |  |  |  |  |  | 114,49 | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 14 | 1,80 | 93,67 |  |  |  |  |  |  | 93,67 |  |
| 25 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство отводящих сетей водоотведения мкр. d = 200 - 300 | 1,80 | 93,67 |  |  |  |  |  |  | 93,67 | Обеспечение объектов нового строительстваа |
| п. Пионерный | 4,90 | 149,00 | 6,16 | 11,51 | 10,68 | 24,65 | 28,35 | 37,60 | 30,05 |  |
| 26 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,28 | 11,51 |  | 11,51 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 27 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,60 | 24,65 |  |  |  | 24,65 |  |  |  |  |
| 28 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,69 | 28,35 |  |  |  |  | 28,35 |  |  |  |
| 29 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,12 | 4,73 |  |  |  |  |  | 4,73 |  |  |
| 30 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,80 | 32,87 |  |  |  |  |  | 32,87 |  |  |
| 31 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,26 | 10,68 |  |  | 10,68 |  |  |  |  |  |
| 32 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,04 | 1,64 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3-этажные жилые дома | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 0,11 | 4,52 | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ДСУ 12 | Строительство отводящих сетей водоотведения d = 200 | 2,00 | 30,05 |  |  |  |  |  |  | 30,05 |  |
| п. ИЖС | 1,20 | 25,20 |  |  |  |  |  |  | 25,20 |  |
| 35 |  | Строительство отводящих сетей водоотведения п. ИЖС d = 200 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  | 25,20 | Обеспечение объектов нового строительстваа |
| 4. Ливневая канализация |  | 131,20 |  |  |  |  |  |  | 131,20 |  |
| 36 |  | Строительство ливневой системы канализации с закрытыми водостоками | 3,00 | 86,40 |  |  |  |  |  |  | 86,40 | Увеличение степени надежности в водоотведении города |
| 37 |  | Строительство ЛОС в местах выпуска ливневых стоков | 2,00 | 44,80 |  |  |  |  |  |  | 44,80 |  |
| Итого: |  | 1 036,20 | 7,39 | 183,66 | 59,99 | 61,84 | 57,94 | 250,77 | 414,61 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 1 036,20 | 621,59 | 414,61 |  |

### 6.5.3 Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод

2020 г. – 6194,9 тыс. м3/год;

население

2020 г. – 4599 тыс. м3/год;

объем реализации

2020 г. – 5482,16 тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации;

- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения;

- регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки;

- сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию;

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей;

- реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки;

- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных  предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

### 6.5.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 2 319,84 млн руб., в т.ч.:

- в 2010 г. – 34,39 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 27,00 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 7,39 млн руб.;

- в 2011 г. – 209,76 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 26,10 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 183,66 млн руб.;

- в 2012 г.  – 155,99 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 96,00 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 59,99 млн руб.;

- в 2013 г. – 223,22 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 161,38 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 61,84 млн руб.;

- в 2014 г. – 230,52 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 172,58 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 57,94 млн руб.;

- в 2015 г. – 434,59 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 183,82 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 250,77 млн руб.;

- в 2016–2020 гг. –  1 031,37 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 616,76 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 414,61 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 6.5.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием муниципального образования город Когалым.

При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей            в год

2009 г. – 0,01ед./км;

2020 г. – 0,01ед./км.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. – 0,48%;

2020 г. –  4%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2009 г. – 1,2 кВт∙ч/м3;

2020 г. – 0,8 кВт∙ч/м3.

# 7 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

## Инженерно-технический анализ существующей организации объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы муниципального образования город Когалым вывозятся для захоронения на санкционированную свалку, расположенную на отметке 99/100 км железной дороги Сургут – Новый Уренгой между рекой Тлунг-Ягун и  автомобильной дорогой Когалым -  КС-2 (пос. Ортъягун) Ортъягунской ЛПУ МГ, севернее подстанции «апрельская», на территории отработанного карьера. Место расположения земельного участка под строительство полигона согласовано Распоряжением Администрации города Когалыма от 18.04.1997 № 328-р, отвод земли под строительство осуществлен в соответствии с заключением Когалымского комитета по охране природы от 14.08.1992 № 14. В связи с ужесточением требований природоохранного законодательства, с 2007 г. объект является несанкционированной свалкой. Рабочий проект объекта, используемого для утилизации (захоронения) ТБО, отсутствует.

Свалка предназначена для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов IV и V классов опасности. На свалку принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов. Также на полигон принимаются трупы павших животных и медицинские отходы, которые уничтожаются при помощи установки «Эчуто-150.03».

Эксплуатацию свалки осуществляет ООО «Утильсырье». На предприятии отсутствуют внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок эксплуатации свалки:

- инструкция по приему на полигон ТБО;

- технология эксплуатации полигона;

- инструкция по обращению с опасными отходами;

- режимная карта работы установки «Эчуто-150.03»;

- график эксплуатации полигона.

### Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Санкционированная свалка  ТБО эксплуатируется с 1993 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России 02.11.96 г..

В соответствии с Инструкцией укладка следующего слоя ТБО на изолирующий слой из снега недопустима.

Для изоляции отходов используется грунт, полученный в результате строительства площадки складирования и захоронения ТБО.

На свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов.

Свалка  состоит из взаимосвязанных территориальных частей:

- территория, занятая под складирование ТБО,

- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов;

- территория для размещения установки ЭЧУТО-150.03;

- санитарно-защитная зона;

- подъездная дорога.

Водоснабжение свалки предусмотрено привозной водой, которая используется для:

-хозяйственно-питьевых целей;

-увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1м3 ТБО);

-наружного пожаротушения.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 0,25 м.

На полигоне используется следующая техника: бульдозер Б-170М – 2 ед.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» санитарно-защитная зона полигонов ТБО должна составлять 500 м.

Организация работ на  полигоне должна определяться технологической схемой эксплуатации, которая представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием номеров карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

### Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По состоянию на 31.12.2009 г. проектная вместимость полигона заполнена на 80%. В течение 2007–2009 гг. среднегодовое накопление отходов  составило  244 тыс. м3. При сохранении существующей тенденции накопления твердых бытовых отходов в городе Когалыме, проектная мощность полигона будет исчерпана через 2 года (к концу 2011 г.). Таким образом, в городе Когалыме возникает проблема с размещением объектов, используемых для  утилизации (захоронения) ТБО. Необходима разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации объекта утилизации (захоронения) отходов.

Таблица 65

Характеристика объекта, используемого для утилизации (захоронения) ТБО

| Место расположения объекта | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, тыс. м3 | Площадь полигона, Га | Высота складирования отходов, м | Факт. накоплено за весь период, тыс. м3 | Коэффициент использования мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория бывшего карьера в районе отметки 99/100 железной дороги Сургут – Н. Уренгой между рекой Тлунг-Ягун и автомобильной дорогой Когалым – КС-2 «Ортьягунская» | 1993 | 2095 | 18,2 | 5,5 | 1 669 | 79,7% |

### Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов в 2009 г. являются предприятия (61%) и население (39%), организации различных форм собственности.

Планируется изменение структуры потребителей услуги по утилизации (захоронению) ТБО на ближайшую перспективу (2010 г.) – по сравнению с 2007 г. доля населения снизится с 41% до 39,5%.

Объем  твердых бытовых отходов, принятых на городской полигон в 2009г., снизился по сравнению с предыдущим периодом на 14% (212,05 тыс. м3), что связано с  увеличением объема принятых отходов от бюджетных и прочих потребителей.

Таблица 66

Производственная программа по утилизации (захоронению) ТБО

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г., план | Темп роста, 2010/2007, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Площадь мест обезвреживания отходов | га | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 100 |
| 2 | Объем обезвреженных отходов, в т.ч.: | тыс. м3 | 184621 | 271107 | 184621 | 247811 | 208350 | 212050 | 208817 | 77,02 |
|  | население |  | 75711 | 80150 | 80790 | 80790 | 82084 | 82551 | 82551 | 103,00 |
|  | организации |  | 85777 | 166698 | 80698 | 134223 | 92614 | 97429 | 92614 | 55,56 |
|  | сторонние организации через КГ МУП "КСАТ" |  | 23133 | 24259 | 23133 | 32798 | 33652 | 32070 | 33652 | 138,72 |
| 3 | Структура потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
|  | население |  | 41,0 | 29,6 | 43,8 | 32,6 | 39,4 | 38,9 | 39,5 | 133,72 |
|  | организации |  | 46,5 | 61,5 | 43,7 | 54,2 | 44,5 | 45,9 | 44,4 | 72,13 |
|  | сторонние организации через КГ МУП "КСАТ" |  | 12,5 | 8,9 | 12,5 | 13,2 | 16,2 | 15,1 | 16,1 | 180,10 |

### Система учета

Учет принимаемых на свалку отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в «Журнале приема ТБО».

Режим работы свалки – 6 дней в неделю. Прием отходов осуществляется     с 08-00 до 18-00 час.

### Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Нормы накопления твердых бытовых отходов, установленные для населения Ямало-Ненецкого автономного округа, являются одними из наиболее низких в России (табл. 67).

Таблица 67

Нормы накопления ТБО, установленные в различных городах и регионах РФ

| Наименование муниципального образования | Норматив накопления, м3 с человека в год |
| --- | --- |
|  | благоустроенное жилье | неблагоустроенное жилье | введен в действие |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| г. Ханты-Мансийск | 1,76 | 2,05 | 01.01.2007 |
| г. Белоярский | 1,20 |  | 01.03.2001 |
| г. Когалым | 1,50 |  | 01.01.2008 |
| г. Мегион | 1,24 |  | 01.02.2007 |
| г. Нефтеюганск | 1,83 |  | 01.01.2008 |
| г. Нижневартовск | 1,50 |  | 01.01.2007 |
| г. Покачи | 2,10 |  | 01.11.2006 |
| г. Пыть-Ях | 1,24 |  | 01.01.2003 |
| г. Радужный | 1,38 |  | 01.01.2008 |
| г. Сургут | 1,44 |  | 07.03.2004 |
| г. Урай | 2,00 |  | 01.01.2001 |
| г. Югорск | 1,46 |  | 01.01.2005 |
| Кондинский район | 1,42 |  | 01.01.2002 |
| Нефтеюганский район | 1,39 |  | 19.11.2007 |
| Октябрьский район | 1,68 |  | 01.01.2003 |
| Советский район | 1,20 |  | 01.01.2004 |
| Сургутский район | 2,11 | 2,69 | 17.01.2008 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Города с численностью населения до 50 тыс. чел. | 1 | 1,1 | Постановление Губернатора ЯНАО от 17.12.2004 N 443 «О нормах потребления жилищных и коммунальных услуг населением ЯНАО» |
| Города с численностью населения от 51 до 100 тыс. чел. | 1,01 | 1,11 |  |
| Города с численностью населения от 101 до 250 тыс. чел. | 1,02 | 1,13 |  |
| Уральский федеральный округ |
| г. Екатеринбург | 1,4 | 2 | 13.06.2006 |
| г. Тюмень | 2,64 | 15.12.2006 |
| г. Тобольск | 1,45 |  |  |
| п. Рефтинский | 1 |  | 01.08.2000 |
| г. Каменск-Уральский | 1,34 | 1,84 | 01.03.1995 |
|  |  | частный сектор 2,47 |  |
| г. Челябинск | 1,46 |  | 01.01.2002 |
| Центральный федеральный округ |
| г. Москва | 1,45 |  | 01.01.2005 |
| г. Саратов | 2 | 3 | 19.01.1994 |
| г. Великий Новгород | 2,2 | 2004 |
| г. Ярославль | 1,17 | 1,05 | 2000 |
| г. Дубна | 1,71 | 1,84 | 01.01.2006 |
| Сибирский федеральный округ |
| г. Иркутск | 1,1 |  | 1996 |
| г. Красноярск | 1,746 |  | 01.01.2007 |
| г. Томск | 1,76 |  | 1998 |
| Приволжский федеральный округ |
| г. Ижевск | 1,53 |  | 21.11.2006 |
| г. Нижний Новгород | 1,3 |  | 14.12.2005 |

Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшая норма накопления твердых бытовых отходов установлена в г. Тюмени (2,64 м3/чел. в год). Из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наибольшая норма накопления установлена в Сургутском районе  (2,11 м3/чел. в год), г. Покачи (2,1 м3/чел. в год), г. Урай (2,0 м3/чел. в год) (рис. 19).

В муниципальном образовании город Когалым необходимо провести анализ морфологического состава твердых бытовых отходов, а также регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) проводить пересмотр норм накопления ТБО.

Примерный морфологический состав ТБО в северных регионах Российской Федерации приведен в табл. 68.

Органические, в т.ч. пищевые отходы составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%).

Рисунок 19. Нормативы накопления ТБО по ХМАО-Югре

Вторая по величине категория твердых бытовых отходов в России – бумага и картон (до 35%). Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их морфологический состав, особенно в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Таблица 68

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов в Российской Федерации

| Компонент | Ед. изм. | Северная климатическая зона |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | % % | 32...39 |
| Бумага, картон |  | 26...35 |
| Дерево |  | 2...5 |
| Черный металлолом |  | 3...4 |
| Цветной металлолом |  | 0,5...1,5 |
| Текстиль |  | 4...6 |
| Кости |  | 1...2 |
| Стекло |  | 4...6 |
| Кожа, резина |  | 2...3 |
| Камни, штукатурка |  | 1...3 |
| Пластмасса |  | 3...4 |
| Прочее |  | 1...2 |
| Отсев (менее 15 мм) |  | 4...6 |

## Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным, предоставленным предприятием на 2008–2009 гг., в табл. 69 представлены фактические (за 2007–2008 гг.) и планируемые 
(на 2009 г.) показатели производственной деятельности.

Таблица 69

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2008 г., факт | 2009 г., факт | 2010 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТБО, в т.ч. | м3 | 247811 | 212050 | 208817 |
| от населения | м3 | 80790 | 82551 | 82551 |
| от предприятий | м3 | 167021 | 129499 | 126266 |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 18 | 19 | 20 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 18 | 19 | 20 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 8343,59 | 8612,97 | 8281,05 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3750,48 | 2995,68 | 1556,33 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 12094,07 | 11608,65 | 9837,38 |

### Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 6 дней в неделю, при односменном режиме работы, значение данного показателя составит 3129 час.;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне – данные отсутствуют;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам - данные отсутствуют;

- количество замененного оборудования – 0 ед.;

- накопленный объем захороненных ТБО – 1669 тыс. м3.

### Экологичность

В соответствии с санитарно-экологическими требованиями на полигонах ТБО должна быть внедрена система мониторинга окружающей среды, включающая в себя:

- мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);

- мониторинг поверхностных вод;

- мониторинг почвенного покрова.

Данные о фактическом проведении мониторинга отсутствуют.

### 7.2.3 Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО

В основе расчета тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного кубического метра ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию ТБО включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) ТБО приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне города Когалыма.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

- учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

- установка переносного ограждения;

- мойка контейнеров в летний период;

- укладка ТБО слоями на карте;

- послойное уплотнение;

- увлажнение ТБО в пожароопасный период;

- укладка  промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- разработка на месте грунта для  изоляции ТБО;

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

- доставка материала для изоляции ТБО;

- контроль и анализы грунтовых вод;

- засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

С 01.01.2009 для населения города Когалыма был введен тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, утвержденный Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма», в размере 47,11 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста 2009/2008 гг. – 111% (тариф в 2008 г. – 42,58 руб. м3 без учета НДС). В 2010 г. рост тарифа по сравнению с 2009 г. не планируется.

В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на 2009–2010 гг., данные о фактических затратах ООО «Утильсырье» за 2009 г.

Комплексная статья затрат на утилизацию (захоронение) ТБО включает затраты на (табл. 70):

- оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- транспортные расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

Основными статьями затрат в 2009 г. (рис.20) являются:

- общеэксплуатационные расходы (43%);

- цеховые расходы (22%);

- транспортные расходы (18%).

За анализируемый период структура издержек не претерпела значительных изменений. В 2010 г. планируется снижение доли транспортных расходов до 18%, рост доли цеховых и общеэксплуатационных расходов на 3% и 4% соответственно.

Рисунок 20. Структура затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009–2010 гг.

Таблица 70

Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО на полигоне города Когалыма

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | План на период регулиро-вания 2009 г. | Факт по данным организа-ции за 2009 г. | План на период регулиро-вания 2010 г. | Темп роста факт 2009/ план 2009 гг., % | Темп роста план 2010/ факт 2009 гг., % | Темп роста план 2010/ план 2009 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план 2009 г. | факт 2009 г. | план 2010 г. |
| 1 | ФОТ рабочих Полигона | тыс. руб. | 1 164,48 | 1 165,84 | 1 222,70 | 100 | 105 | 105 | 13,9 | 13,5 | 14,8 |
| 2 | Отчисления от ФОТ 14,3% | тыс. руб. | 166,52 | 166,72 | 174,85 | 100 | 105 | 105 | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| 3 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 2 212,80 | 2 098,69 | 1 515,92 | 95 | 72 | 69 | 26,4 | 24,4 | 18,3 |
| 4 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 603,67 | 1 636,74 | 1 785,00 | 102 | 109 | 111 | 19,1 | 19,0 | 21,6 |
|  | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 5 147,47 | 5 068,00 | 4 698,47 | 98 | 93 | 91 | 61,4 | 58,8 | 56,7 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3 233,86 | 3 544,98 | 3 582,58 | 110 | 101 | 111 | 38,6 | 41,2 | 43,3 |
| 6 | Себестоимость | тыс. руб. | 8 381,33 | 8 612,97 | 8 281,05 | 103 | 96 | 99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 1 434,00 | 2 995,68 | 1 556,33 | 209 | 52 | 109 |  |  |  |
| 8 | Предполагаемый доход | тыс. руб. | 9 815,33 | 11 608,65 | 9 837,38 | 118 | 85 | 100 |  |  |  |
|  | в т.ч. от населения | тыс. руб. | 3 866,77 | 3 888,98 | 3 888,98 | 101 | 100 | 101 |  |  |  |
| 9 | Объем принимаемых отходов | тыс. м3 | 208,35 | 212,05 | 208,82 | 102 | 98 | 100 |  |  |  |
|  | в т.ч. от населения | тыс. м3 | 82,08 | 82,55 | 82,55 | 101 | 100 | 101 |  |  |  |
| 10 | Тариф 1м3 | руб./м3 | 47,11 | 54,74 | 47,11 | 116 | 86 | 100 |  |  |  |
| 11 | Тариф 1м3 для населения | руб./м3 | 47,11 | 47,11 | 47,11 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

За рассматриваемый период (2009–2010 гг.) планируется уменьшение себестоимости продукции на 4%. Основными статьями сокращения затрат являются транспортные расходы – уменьшение на 31%.

Динамика полной стоимости утилизации (захоронения) ТБО представлена на рис. 21. По итогам в 2009 г. произошел рост полной стоимости  услуги (темп роста факт 2009/план 2009 гг. – 118%), обусловленный увеличением прибыли в 2 раза за счет промышленных потребителей.

Рисунок 21. Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009–2010 гг.

## Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания  и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

  - ликвидационные;

  - утилизационные;

- по технологическому принципу:

  - биологические;

  - термические;

  - химические;

  - механические;

  - смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование  и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

По состоянию на  январь 2010 г. в городе Когалыме в области обращения с отходами действуют целевые городские программы:

- Городская целевая программа «Строительство полигона ТБО с биотермической ямой», утв. Решением Думы города Когалыма от 11.09.2007 № 144-ГД. Срок реализации данной программы – 2008–2010 гг., объем финансирования 148,2 млн руб. (в т.ч. из бюджет ХМАО-Югры – 36,0 млн руб.).

- Городская целевая программа «Рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО на 2009–2011 гг.», утв. Решением Думы города Когалыма от 24.03.2008 № 223-ГД. Срок реализации данной программы – 2009 - 2011 гг., объем финансирования 60,0 млн руб.

Программа «Строительство полигона ТБО с биотермической ямой» предусматривает строительство полигона твердых бытовых отходов с биотермической ямой в районе 9 км автодороги Когалым - Сургут.

Общая площадь полигона составит 19,6 га и будет включать в себя следующие здания и сооружения:

- хозяйственные постройки;

- электрокотельная;

- противопожарная насосная станция и пожарный резервуар емкостью 100 м3;

- наземное хранилище топлива емкостью 10 м3;

- трансформаторная подстанция;

- водонапорная башня и дренажная насосная станция.

Для переработки бытовых отходов предусматривается установка инсинератора - комплекса для термической утилизации отходов различного происхождения: твердых бытовых, жидких и твердых нефтесодержащих, биоорганических и медицинских. Отходы в инсинераторах сжигаются при температуре 850-900 градусов, а отходящие газы дожигаются не менее 2 секунд при температуре 1100 - 1200 градусов, что обеспечивает полное разложение сложных органических соединений до простейших компонентов.

Ввиду сложной эпизоотологической обстановки для предотвращения реальной угрозы возникновения и распространения опасных заболеваний как человека так и животных, в целях усиления государственного ветеринарного надзора за утилизацией биологических отходов и охраны окружающей среды, возникла острая необходимость строительства биотермической ямы для уничтожения биологических отходов.

Биотермическая яма предназначается для централизованного сбора и захоронения биологических отходов. Яма представляет собой заглубленное сооружение в виде цилиндрического резервуара объемом 90 м3 (выложенного кирпичом или металлическая емкость), диаметром 3 м, глубиной 10 м.

В настоящее время действие Программы приостановлено.

В целях снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду и надежного захоронения всего объема складированных отходов программой «Рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО на 2009–2011 гг.» предусматривается рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО.

Рекультивацию существующей свалки предусмотрено проводить в 2 этапа: технический и биологический.

1. Технический этап.

Работы по рекультивации выполняются по окончании эксплуатации санкционированной свалки ТБО и заключаются в следующем:

- уплотнение верхнего слоя ТБО;

- создание откосов с нормативным углом наклона;

- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;

- планировка поверхности;

- укладка и планировка плодородного слоя.

Верхний слой отходов до их укрытия многофункциональным покрытием должен быть выровнен и спланирован с приданием уклона 3-5% в сторону понижения рельефа, затем тщательно уплотнен до плотности не менее 750 кг/м3.

На уплотненный слой ТБО укладывается слой песка толщиной 0,25 м (элемент системы отведения биогаза).

На слой песка толщиной 0,25 м укладывается геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная в один слой (противофильтрационный экран) и укрывается слоем песчаного грунта толщиной 0,60 м.

Верхний рекультивационный слой состоит из насыпного слоя торфяного питательного грунта толщиной 0,15 м.

2. Биологический этап.

Для предотвращения смыва почвы, улучшения вида формируемого ландшафта и уменьшения просачивания воды выполняется биологический этап рекультивации.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Биологический этап рекультивации включает следующие работы: подготовку почвы, подбор ассортимента многолетних трав, посев и уход за посевами.

Необходима пролонгация данной Программы на 2 года, поскольку в соответствие с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», утв. Министерством строительства РФ 02.11.1996, продолжительность биологического этапа рекультивации составляет 4 года.

### Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО  может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

- Проведение агитационной кампании среди населения и прочих потребителей

Данное мероприятие является организационным и направлено на проведение работы с населением по пропаганде раздельного сбора отходов.

- Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым, в связи с уменьшением объема поступающих отходов, достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

- Приобретение установки по утилизации ртутных ламп

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ на территории Российской Федерации с 01.01.2011 запрещаются к обороту лампы накаливания. Таким образом, планируется массовая эксплуатация натриевых и ртутных ламп, ненадлежащее использование которых может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде.

- Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами  и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз, в зависимости от типа отходов.

- Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

- Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3-4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70-75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

### 7.3.2 Перечень мероприятий до 2020 года

В целях реализации Генерального плана города Когалыма в части утилизации (захоронения) ТБО, модернизация объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- разработка проекта полигона твердых бытовых отходов;

- строительство полигона твердых бытовых отходов;

- строительство  биотермической ямы;

- приобретение инсинераторов;

- рекультивация существующей санкционированной свалки;

- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы;

- приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья;

- приобретение установки по утилизации ртутных ламп.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере утилизации (захоронения) ТБО  включает в себя мероприятия по приобретению и монтажу оборудования полигона (табл. 71).

### 7.3.3 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

-  сокращение принимаемых на полигон отходов, за счет внедрения селективного сбора отходов (50% от общего объема отходов);

- увеличение вместимости полигона за счет сжигания отходов (в 6 раз).

2. Социально-экономических результатов:

-   повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций города Когалыма.

Таблица 71

Мероприятия по совершенствованию объектов системы  утилизации (захоронения) ТБО города Когалыма  на период до 2020 г.

| № п/п | Технические мероприятия | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
|  | Строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проведение агитационной кампании среди населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья |
| 3 | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья | 0,70 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья | 25,60 |  | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |  |  |
| 5 | Окончание строительства полигона ТБО с биотермической ямой | 99,01 |  | 57,57 | 41,44 |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности |
|  | Реконструкция, модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 108,00 |  |  | 1,50 | 10,50 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | Восстановление земель |
| 7 | Приобретение установки по утилизации ртутных ламп | 3,20 |  |  | 3,20 |  |  |  |  | Увеличение мощности полигона, обеспечение экологической безопасности |
| 8 | Приобретение измельчителей, сортировочного оборудования | 15,50 |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11,00 |  |
| 9 | Приобретение инсинератора | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 256,80 | 0,00 | 63,38 | 51,26 | 21,92 | 54,62 | 30,62 | 35,00 |  |
|  | строительство объектов | 125,30 | 0,00 | 63,38 | 46,56 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 0,00 |  |
|  | реконструкция, модернизация | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 16,80 | 49,50 | 25,50 | 35,00 |  |

### 7.3.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются    за    счет   средств  окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса и внебюджетных источников  и   составят за  период реализации  Программы  в  части утилизации (захоронения) ТБО   256,8  млн руб., в т.ч.:

- в 2011 г. -  63,38 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 63,38 млн руб.;

- в 2012 г.  -   51,26 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 4,70 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 46,56 млн руб.;

- в 2013 г. – 21,92 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 16,80 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 5,12 млн руб.;

- в 2014 г. – 54,62 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 49,5 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 5,12 млн руб.;

- в 2015 г. – 30,62 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 25,50 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 5,12 млн руб.;

- в 2016 – 2020 гг. -  35,00  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 35,00 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом города Когалыма.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 7.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется экономический эффект за счет следующих основных мероприятий:

- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы (автомобильные шины, масла и т.д.).

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО города Когалыма направлены на достижение социально- значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Оценка социального эффекта реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Приобретение инсинераторов и  сортировочного оборудования обеспечит увеличение вместимости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов).

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается:

- в улучшении экологической обстановки на территории города;

- в обеспечении необходимого объема и качества услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- в улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территории города Когалыма.

# Комплексное развитие системы электроснабжения

## Инженерно-технический анализ существующей организации системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

### Источники электроснабжения

Источниками электроснабжения города  Когалыма являются ПС 110/35/10 кВ «Южная» и ПС 110/35/10 кВ «Инга», подключенных  к магистральным сетям ОАО «Тюменьэнерго». Обслуживание ПС «Южная» и ПС «Инга» осуществляет филиал «Когалымские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго».

Источником электроснабжения городского водозабора является «ПС-21», подключенная к линиям 35кВ «В. Ягун-1» и «В Ягун-2». Обслуживание ПС-35/10 №21 «Водозабор» осуществляет  ОАО «ЮТЭК-Когалым».

### Электрические сети

Передачу и распределение электроэнергии в городе Когалым осуществляют:

- ОАО «ЮТЭК-Когалым» на классах напряжения СН1 – 35 кВ, СН2 – 10(6) кВ и НН – 0,4 кВ;

- ООО «Лукойл-Энергосети» на классе напряжения СН1 – 35 кВ.

Основными потребителями являются промышленные предприятия, жилые здания, объекты соцкультбыта.

### Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Основные технологические показатели:

- количество обслуживаемых ПС  35/10кВ – 2 ед.;

- количество обслуживаемых ПС 35/6кВ – 2 ед.;

- количество обслуживаемых ЦРП, ТП, КТП – 131 ед.;

- количество трансформаторов установленных в ПС, ЦРП, ТП, КТП – 218 шт.;

- суммарная установленная мощность ПС 35/10(6) кВ – 45,6 МВА;

- суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в ЦРП, ТП, КТП –  118,629 МВА.

Техническое состояние оборудования на 01.01.2010 г.:

- количество РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации более 25 лет,  эксплуатируемых ОАО «ЮТЭК-Когалым» – 28 шт. (21%);

- количество ПС, РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации от 6 до 24 лет, эксплуатируемых ОАО «ЮТЭК-Когалым» – 101 шт. (74%);

- количество РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет, эксплуатируемых ОАО «ЮТЭК-Когалым» – 6 шт. (5%).

Техническое состояние источников электроэнергии города Когалыма удовлетворительное (рис. 22).

Рисунок 22. Срок эксплуатации силовых трансформаторов города Когалыма

Основной проблемой эксплуатации источников электроснабжения города является высокая степень износа основного оборудования ПС, РП, ТП, КТП (21% от общего количества), вследствие  превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и новых районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- замена изношенных и отработавших нормативный срок РП, ТП, КТП;

- реконструкция существующих ТП и ЦРП;

- строительство новых РП и ТП для питания объектов нового строительства.

Техническое состояние электрических сетей:

Общая протяженность воздушных линий 35 кВ, 10(6) кВ и 0,4 кВ составляет 107,85 км (табл. 72).

Таблица 72

Протяженность воздушных линий электропередачи по классам напряжения

| Наименование | Класс напряжения воздушной линии электропередачи |
| --- | --- |
|  | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | Всего |
| Протяженность линии, км | 33,2 | 37,81 | 14,29 | 22,55 | 107,85 |
| Протяженность от общего количества, % | 31 | 35 | 13 | 21 | 100 |

Общая протяженность кабельных линий 10(6) кВ, 0,4 кВ составляет 259,2 км (табл. 73).

Таблица 73

Протяженность кабельных линий электропередачи по классам напряжения

| Наименование | Класс напряжения кабельной линии электропередачи |
| --- | --- |
|  | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | Всего |
| Протяженность линии, км | 103,17 | 22,63 | 133,4 | 259,2 |
| Протяженность от общего количества, % | 40 | 9 | 51 | 100 |

Электрические  сети  муниципального  образования  города  Когалыма  характеризуются  преобладанием  протяженности  кабельных  линий  над протяженностью  воздушных  линий (в 2,4 раза).

Доля сетей 35 кВ, 10(6) кВ, 0,4 кВ, нуждающихся в замене (по состоянию на начало 2010 года) составляет 176,33 км (48,04%).

Линии ВЛ-35 кВ выполнены на стальных двухцепных опорах. Линии ВЛ-10(6) кВ и ВЛ-0,4кВ выполнены на железобетонных опорах.

Кабельные линии 10(6) кВ, 0,4 кВ проложены в земле в траншеях, в наземных железобетонных лотках, по эстакадам.

Основной проблемой эксплуатации электрических сетей города Когалыма является значительная степень износа сетей (48% от общей протяженности) вследствие  превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- замена ВЛ-0,4 кВ с проводом АС на ВЛИ-0,4 кВ с проводом СИП;

- замена ВЛ-6 кВ на ВЛИ-6 кВ;

- реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ (замена фарфоровых изоляторов на полимерные);

- строительство новых КЛ-0,4 кВ к объектам нового строительства.

### Потребители

Потребителями электрической энергии города Когалыма являются (рис. 23):

- население (40%),

- промышленные предприятия (37%),

- бюджетные организации (12%),

- прочие потребители (10%).

Рисунок 23. Распределение электрической энергии по потребителям

Электроснабжение потребителей осуществляется на напряжении 10(6) кВ и 0,4 кВ. Суммарное потребление города Когалыма в 2009 году составило:

- электрической мощности 27,71 МВт;

- электрической энергии 176,96 млн кВт•ч.

### Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения города Когалыма на 2009 – 2011 гг. структурирована в порядке, отраженном на рис. 24, 25, 26.

Рисунок 24. Структурная схема поставки электроэнергии в 2009 году

Рисунок 25. Структурная схема поставки электроэнергии в 2010 году

Рисунок 26. Структурная схема поставки электроэнергии в 2011 году

Электроснабжение городской системы осуществляется:

- по стороне высокого напряжения ВН – 110 кВ – до опорных центров питания ПС 110/35/10 кВ «Южная» и ПС 110/35/10 кВ «Инга», обслуживаемых филиалом «Когалымские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго», подключенных к магистральным электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго»;

- по стороне среднего напряжения СН1 – 35 кВ – от ПС 35/6 кВ  «№30», «№35», «№36», обслуживаемых ОАО «ЮТЭК-Когалым», подключенных по воздушным линиям электропередач к фидерам «Аэропорт-1» и «Аэропорт-2»;

- по стороне среднего напряжения СН1 – 35 кВ к «ПС-21» по воздушным линиям электропередач, обслуживаемых ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» от фидеров «Ягун-1» и «Ягун-2»;

- по стороне среднего напряжения СН2 – 10(6) кВ – от ЦРП, ТП, КТП по воздушным и кабельным линиям электропередач, обслуживаемых ОАО «ЮТЭК-Когалым»;

- по стороне низкого напряжения НН – 0,4 кВ – от ЦРП и ТП по воздушным и кабельным линиям электропередач, обслуживаемых ОАО «ЮТЭК-Когалым» к потребителям города;

Электроснабжение городского водозабора осуществляется по фидерам 10 кВ от «ПС-21». Распределение и передачу электроэнергии потребителям города осуществляет ОАО «ЮТЭК-Когалым» по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжениях 10(6) кВ, 0,4 кВ.

### Материальный баланс системы  (фактический)

Балансы электрической энергии и электрической мощности на 2009 – 2011 гг. представлены в табл. 74, 75.

В 2009 г. фактический отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составил 196,61 млн. кВт•ч (мощности - 30,65 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составил 176,96 млн. кВт•ч (мощности - 27,71 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составило 0,60 млн. кВт•ч (мощности - 0,13 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. составили 19,05 млн. кВт•ч (мощности - 2,81 тыс. кВт).

В 2010 г. утвержденный отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составит 199,73 млн. кВт•ч (мощности - 29,38 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 179,67 млн. кВт•ч (мощности - 28,73 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составит 0,60 млн. кВт•ч (мощности - 0,15 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. составят 19,37 млн. кВт•ч (мощности - 2,24 тыс. кВт).

В 2011 г. планируемый отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Когалыма составит 200,00 млн. кВт•ч (мощности -29,76 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 180,00 млн. кВт•ч (мощности - 27,21 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составит 0,60 млн. кВт•ч (мощности - 0,12 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2011 г. составят 19,40 млн. кВт•ч (мощности - 2,43 тыс. кВт).

Таблица 74

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2009 г., факт | 2010 г. утверждено | 2011 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть ВСЕГО | МкВт·ч | 196,61 | 186,72 | 193,34 | 193,30 | 131,27 | 199,73 | 188,99 | 196,0 | 196,40 | 133,75 | 200,00 | 188,99 | 196,27 | 196,64 | 133,75 |
| 1.1 | из смежной сети, всего | МкВт·ч |  | 0,00 | 186,72 | 190,03 | 131,27 |  | 0,00 | 188,99 | 192,67 | 133,75 |  | 0,00 | 188,99 | 192,91 | 133,75 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МкВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МкВт·ч |  |  | 186,72 |  |  |  |  | 188,99 |  |  |  |  | 188,99 |  |  |
|  | СН1 | МкВт·ч |  |  |  | 190,03 |  |  |  |  | 192,67 |  |  |  |  | 192,91 |  |
|  | СН2 | МкВт·ч |  |  |  |  | 131,27 |  |  |  |  | 133,75 |  |  |  |  | 133,75 |
| 1.2 | от электростанций ПЭ | МкВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МкВт·ч | 186,72 | 186,72 |  |  |  | 188,99 | 188,99 |  |  |  |  | 188,99 | 188,99 |  |  |
| 1.4 | поступление эл. энергии от других организаций | МкВт·ч | 9,89 |  | 6,62 | 3,27 |  | 10,74 |  | 7,01 | 3,73 |  | 11,01 |  | 7,28 | 3,73 |  |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | МкВт·ч | 19,05 |  | 3,31 | 6,63 | 9,22 | 19,37 |  | 3,33 | 6,84 | 9,20 | 19,40 |  | 3,36 | 6,84 | 9,20 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) |  | 9,69 | 0,00 | 1,71 | 3,43 | 6,94 | 9,70 | 0,00 | 1,70 | 3,48 | 6,88 | 9,70 | 0,00 | 1,71 | 3,48 | 6,88 |
| 3 | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | МкВт·ч | 0,60 |  |  |  | 0,60 | 0,60 |  |  |  | 0,60 | 0,60 |  |  |  | 0,60 |
| 4 | Полезный отпуск из сети | МкВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в т.ч. собственным потребителям | МкВт·ч | 176,96 |  |  | 55,4 | 121,56 | 179,76 |  |  | 55,81 | 123,95 | 180,00 |  |  | 56,05 | 123,95 |
|  | Из них: | МкВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МкВт·ч | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МкВт·ч | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | потребителям оптового рынка | МкВт·ч | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | сальдо переток в другие организации | МкВт·ч | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | МкВт·ч | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

Таблица 75

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2009 г., факт | 2010 г. утверждено | 2011 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть ВСЕГО | МВт | 30,65 | 29,05 | 30,12 | 30,16 | 21,62 | 31,12 | 29,38 | 30,52 | 30,73 | 21,84 | 29,76 | 28,07 | 29,19 | 29,34 | 20,28 |
| 1.1 | из смежной сети, всего | МВт |  | 0,00 | 29,05 | 29,63 | 21,62 |  | 0,00 | 29,38 | 30,13 | 21,84 |  | 0,00 | 28,07 | 28,77 | 20,28 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МВт |  |  | 29,05 |  |  |  |  | 29,38 |  |  |  |  | 28,07 |  |  |
|  | СН1 | МВт |  |  |  | 29,63 |  |  |  |  | 30,13 |  |  |  |  | 28,77 |  |
|  | СН2 | МВт |  |  |  |  | 21,62 |  |  |  |  | 21,84 |  |  |  |  | 20,28 |
| 1.2 | от электростанций ПЭ | МВт | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВт | 29,05 | 29,05 |  |  |  | 29,38 | 29,38 |  |  |  |  | 28,07 | 28,07 |  |  |
| 1.4 | поступление эл. энергии от других организаций | МВт | 1,60 |  | 1,07 | 0,53 |  | 1,74 |  | 1,14 | 0,60 |  | 1,69 |  | 1,12 | 0,57 |  |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | МВт | 2,81 |  | 0,49 | 0,97 | 1,35 | 2,24 |  | 0,39 | 0,79 | 1,06 | 2,43 |  | 0,42 | 0,86 | 1,15 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | % |  | 0,00 | 1,63 | 3,22 | 6,24 |  | 0,00 | 1,28 | 2,57 | 4,85 |  | 0,00 | 1,44 | 2,93 | 5,67 |
| 3 | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | МВт | 0,13 |  |  |  | 0,13 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | 0,12 |  |  |  | 0,12 |
| 4 | Полезный отпуск из сети | МВт | 108,01 | 29,05 | 29,63 | 29,19 | 20,14 | 110,08 | 29,38 | 30,13 | 29,94 | 20,63 | 104,33 | 28,07 | 28,77 | 28,48 | 19,01 |
| 4.1 | в т.ч. собственным потребителям | МВт | 27,71 |  |  | 7,57 | 20,14 | 28,73 |  |  | 8,10 | 20,63 | 27,21 |  |  | 8,20 | 19,01 |
|  | Из них: | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МВт | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВт | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | потребителям оптового рынка | МВт | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | сальдо переток в другие организации | МВт | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | МВт | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

## Основные показатели эффективности системы электроснабжения

Основными показателями эффективности системы электроснабжения являются:

- необходимое гарантированное количество электрической энергии;

- обеспечение электроэнергией отвечающей стандартам качества;

- обеспечение резервирования системы электроснабжения.

Большая часть потребителей города Когалыма относится ко II категории по надежности электроснабжения. Надежность электроснабжения достигается за счет установки на большинстве подстанций и ЦРП двух трансформаторов, обеспечивающих достаточный уровень резервирования системы электроснабжения. Резерв мощности существующих ЦРП, ТП, КТП составляет 41%.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждается специализированным органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5.2 (в части предельно допустимых значений) 5.6) по результатам инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

### Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Схема построения питающих сетей ВН 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей ВН 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности электроснабжения в городе.

Схема построения распределительных сетей СН-1 35 кВ и СН-2 10(6) кВ, параметры ПС, ЦРП, ТП соответствуют ПУЭ и РД.34.20.185-94 по уровню надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленной и жилой зон города.

По итогам 2008 г. основными причинами отказов оборудования явились:

- физический износ оборудования – 39%;

- воздействие посторонних лиц и организаций (обрывы в кабельных линиях, обрывы проводов и разрушение опор воздушных линий электропередачи) – 16%;

- климатические воздействия – 28%;

- другие причины – 17%.

Информация об отказах и классификации инцидентов в работе электрических сетей, в 2008 г. приведена в табл. 76.

Таблица 76

Информация об отказах в работе электрических сетей за 2008 год

| № п/п | Число инцидентов (отказов) | Нарастающий итог, с начала года |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 18 |
| 1 | Классификация инцидентов по причинам | Климатические воздействия | 5 |
| 2 |  | Неисправность или отключение приборов безопасности предохранительных КИП и А | 0 |
| 3 |  | Дефекты ремонта | 0 |
| 4 |  | Дефекты изготовления | 0 |
| 5 |  | Дефекты монтажа | 0 |
| 6 |  | Исчерпание ресурса | 7 |
| 7 |  | Воздействия посторонних лиц и организаций | 3 |
| 8 |  | Другие причины | 3 |

По итогам 2009 г. основными причинами отказов оборудования явились:

- физический износ оборудования – 82%;

- воздействие посторонних лиц и организаций (обрывы в кабельных линиях, обрывы проводов и разрушение опор воздушных линий электропередачи) – 6%;

- климатические воздействия – 6%;

- ошибочные действия персонала – 6%.

Информация об отказах и классификации инцидентов в работе электрических сетей в 2009 г. приведена в табл. 77.

Таблица 77

Информация об отказах в работе эл. сетей за 2009 год

| № п/п | Число инцидентов (отказов) | Нарастающий итог, с начала года |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 17 |
| 1 | Классификация инцидентов по причинам | Ошибки или неквалифицированные действия персонала | 1 |
| 2 |  | Неисправность или отключение приборов безопасности предохранительных КИП и А | 0 |
| 3 |  | Дефекты ремонта | 0 |
| 4 |  | Дефекты изготовления | 0 |
| 5 |  | Дефекты монтажа | 0 |
| 6 |  | Исчерпание ресурса | 14 |
| 7 |  | Воздействия посторонних лиц и организаций | 1 |
| 8 |  | Другие причины (климатические воздействия) | 1 |

Вероятность выхода из строя оборудования системы электроснабжения города Когалыма составляет 0,1%.

Вероятность безотказной работы энергосистемы города составляет 99,9%.

Производственно-диспетчерская служба ОАО «ЮТЭК-Когалым» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб ОАО «ЮТЭК-Когалым» и потребителей электрической энергии города Когалыма.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «ЮТЭК-Когалым» взаимодействует с линейными  и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций города Когалыма, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС ОАО «ЮТЭК-Когалым» с диспетчерскими службами «Когалымские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ПДС ООО «Горводоканал», ООО «Городские Теплосети», ОАО «Когалымгоргаз», ЕДДС, ОДС УЭЭС и ЭО, МЛПУ КГБ, ПЧ-74, структурами МВД определено на основании утвержденных соглашений, положений, инструкций и приказов.

При анализе системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций учитывались следующие документы:

- Инструкция о взаимодействию с оперативным персоналом филиала «Когалымские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго»;

- Инструкция о взаимодействию с оперативным персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;

- Инструкция о взаимодействию с оперативным дежурным персоналом зала управления ЕДДС по городу Когалыму;

- Положение о взаимодействии с оперативным персоналом ООО «Горводоканал»;

- Положение о взаимодействии с оперативным персоналом ООО «Городские Теплосети»;

- Положение о взаимодействии с оперативным персоналом ОАО «Когалымгоргаз».

Анализ рассмотренных документов по взаимодействию ПДС ОАО «ЮТЭК-Когалым» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

### Экологичность

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения города Когалыма являются:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ-110 кВ) и проходящими по территории города ВЛ 110 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ 10(6) кВ и ВЛ 0,4 кВ, имеющих достаточно большую распространенность по территории города;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования организациями города Когалыма выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения города находится в допустимых пределах.

### Качество (параметры микроклимата)

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между «ЮТЭК-Когалым» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях  характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с. Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

### Себестоимость услуг

В ходе анализа использованы данные о плановых и фактических затратах                            ОАО «ЮТЭК – Когалым» за 2008–2009 гг., сметы расходов за 2009 г.

Анализ  структуры  издержек  произведен по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых  тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном  (потребительском)  рынке,  утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004        № 20-э/2.

Формирование затрат осуществляется по видам деятельности:

- «услуга по передаче и распределению электроэнергии»;

- «техническое обслуживание электрооборудования».

Затраты группируются следующим образом (табл. 78):

- материальные расходы;

- электроэнергия на хозяйственные нужды;

- арендная плата муниципального имущества;

- расходы на покупку нормативных потерь;

- расходы на оплату труда;

- ЕСН и прочие обязательные платежи;

- амортизационные отчисления;

- прочие расходы;

- налоги в составе себестоимости.

При расчете необходимой валовой выручки  на 2009 г. методика формирования  индивидуального тарифа на услугу по передаче и распределению электроэнергии существенно изменилась. В  тариф включены затраты на покупку нормативных потерь в сумме 100 985 тыс. руб.

Фактическая себестоимость  услуг ОАО «ЮТЭК – Когалым» за 2009 г.  составила 225 608 тыс. руб. при утвержденной смете 230 398 тыс.руб.

Основная часть расходов  приходится на  вид деятельности – «услуга по передаче и распределению электроэнергии». В  сравнение с 2008 г. доля затрат в общей себестоимости предприятия выросла с 66% до 86% в 2009 г., что обусловлено увеличением расходов  по  покупке нормативных потерь – с 12 244 тыс. руб.   до    97 955 тыс. руб., или с 9% в 2008 г. до 43% в 2009 г. Данное увеличение  существенно снижает удельный вес статей затрат в структуре себестоимости 2009 г. в сравнении с 2008 г. (рис. 27), в т.ч.:

- доля материальных расходов сократилась с 19%  до 6%;

- сократилась доля расходов на заработную плату с 44%  до 33% в 2009 г.;

- доля ЕСН и других обязательных платежей сократилась с 11% до 8%;

- снизилась  доля прочих расходов с 10% в 2008 г. до 5% в 2009 г.

Рисунок 27. Структура затрат на услуги электроснабжения в 2008 – 2009 гг.

Таблица 78

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2008–2009 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Факт по данным организа-ции за 2008 г. | План на период регулиро-вания 2009 г. | Факт по данным организа-ции за 2009 г. | Темп роста план 2009/ факт 2008 гг., % | Темп роста факт 2009/ план 2010 гг., % | Темп роста факт 2009/ факт 2008 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт 2008 г. | план 2009 г. | факт 2009 г. |
| 1 | Выручка - всего | тыс. руб. | 152 658 | 241 288 | 231 793 | 158 | 96 | 152 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Выручка от услуг по основной деятельности "передача и распределение электроэнергии" | тыс. руб. | 97 772 | 207 625 | 198 344 | 212 | 96 | 203 | 64,0 | 86,0 | 85,6 |
|  | в т.ч. покупка нормативных потерь | тыс. руб. | 12 244 | 100 985 | 97 955 | 825 | 97 | 800 | 8,0 | 41,9 | 42,3 |
| 1.2 | Выручка от вида деятельности "обслуживание электрооборудования" (включая СМР, платные услуги) | тыс. руб. | 54 885 | 33 664 | 33 449 | 61 | 99 | 61 | 36,0 | 14,0 | 14,4 |
| 2 | Расходы - всего | тыс. руб. | 138 218 | 230 398 | 225 608 | 167 | 98 | 163 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Передача и распределение электроэнергии | тыс. руб. | 91 526 | 200 293 | 194 847 | 219 | 97 | 213 | 66,2 | 86,9 | 86,4 |
|  | в т.ч. покупка нормативных потерь | тыс. руб. | 12 244 | 100 985 | 97 955 | 825 | 97 | 800 | 8,9 | 43,8 | 43,4 |
| 2.2 | Обслуживание электрооборудования | тыс. руб. | 46 692 | 30 105 | 30 761 | 64 | 102 | 66 | 33,8 | 13,1 | 13,6 |
|  | Расходы - всего, в т.ч. по статьям затрат | тыс. руб. | 138 218 | 230 398 | 225 608 | 167 | 98 | 163 | 100 | 100 | 100 |
|  | Материальные расходы (в т.ч. оборудование по СМР) | тыс. руб. | 26 407 | 12 503 | 12 645 | 47 | 101 | 48 | 19,1 | 5,4 | 5,6 |
|  | Электроэнергия и арендная плата | тыс. руб. | 8 839 | 9 042 | 10 656 | 102 | 118 | 121 | 6,4 | 3,9 | 4,7 |
|  | Покупка нормативных потерь | тыс. руб. | 12 244 | 100 985 | 97 955 | 825 | 97 | 800 | 8,9 | 43,8 | 43,4 |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 60 886 | 73 984 | 73 847 | 122 | 100 | 121 | 44,1 | 32,1 | 32,7 |
|  | ЕСН и прочие обязательные платежи | тыс. руб. | 15 106 | 17 590 | 17 616 | 116 | 100 | 117 | 10,9 | 7,6 | 7,8 |
|  | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 947 | 987 | 991 | 104 | 100 | 105 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 13 752 | 15 275 | 11 861 | 111 | 78 | 86 | 9,9 | 6,6 | 5,3 |
|  | Налоги в составе себестоимости | тыс. руб. | 37 | 32 | 37 | 87 | 115 | 100 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 3 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 14 440 | 10 891 | 6 185 | 75 | 57 | 43 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Передача и распределение электроэнергии | тыс. руб. | 6 247 | 7 332 | 3 496 | 117 | 48 | 56 | 43,3 | 67,3 | 56,5 |
| 3.2 | Обслуживание электрооборудования | тыс. руб. | 8 193 | 3 559 | 2 689 | 43 | 76 | 33 | 56,7 | 32,7 | 43,5 |

За рассматриваемый период 2008–2009 гг. себестоимость услуг увеличилась на 63%. Увеличение затрат произошло по следующим статьям расходов:

- покупка нормативных потерь –  в 8 раз;

- оплата труда – рост 21%;

- расходы на электроэнергию и арендную плату –  на 21%;

- ЕСН и другие обязательные платежи – увеличение на 17%.

В период 2008–2009 гг. сократились «материальные расходы» на 53% из-за уменьшения объемов СМР и расходов на оборудование, «прочие расходы» – на 13%.

В период с 2008 по 2009 гг. доход предприятия  увеличился на 52%, полная себестоимость возросла на 63%, прибыль сократилась на 57% (рис. 28).

В общей структуре выручки ОАО «ЮТЭК – Когалым» в период с 2008 по 2009 гг. основной удельный вес приходится на услуги по передаче и распределению электроэнергии – 86%. По сравнению с 2008 г. доля увеличилась на 22% (64% в 2008 г.), объем выручки от услуги по передаче и распределению электроэнергии – в 2 раза. Изменения в структуре выручки связаны со значительным ростом расходов на покупку нормативных потерь.

Рисунок 28. Анализ основных технико-экономических показателей  ОАО «ЮТЭК – Когалым» за 2008 – 2009 гг.

## Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей

Анализ возможности обеспечения существующей системы электроснабжения новых потребителей, планируемых к строительству в период до 2015 г (1 этап) с 2016 по 2020 гг. (расчетный срок), был проведен в соответствии с документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства, Генеральным планом городского округа города Когалыма.

Сложившаяся система электроснабжения города Когалым, по обоим вариантам развития, обеспечивает питание городских и промышленных потребителей на 1-ом этапе и на расчетный срок без сооружения дополнительных центров питания и прокладки сетей. Генеральным планом предусмотрено строительство распределительных сетей СН-2 10(6) кВ и строительство необходимого количества ТП 10 (6)/0,4 кВ в соответствии с объемами, предусмотренные проектами застройки микрорайонов нового строительства.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству до 2020 года, к системе электроснабжения города оценивалась по следующим критериям:

-наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения города в результате перспективного строительства;

- целесообразности строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов  системы электроснабжения оценивалась по критериям:

- год ввода оборудования в эксплуатацию;

- пропускная способность распределительных сетей;

- мощность подключаемых нагрузок (кВт);

- целесообразность модернизации и строительства новых объектов распределительных сетей.

Инженерно-технический анализ существующей системы электроснабжения города  Когалыма  показал, что основными проблемами являются:

- масштабное старение (физическое и моральное) элементов системы на всех уровнях напряжения и эксплуатации.

Для решения обозначенных проблем необходимо  дополнительное  строительство  энергосистемы  городского  округа  и  замена  старого  оборудования  на  новое.

Прогноз динамики потребления электроэнергии приведен в таблицах 79 и 80 по вариантам развития города Когалыма.

Таблица 79

Динамика изменения потребления электроэнергии на 2010 – 2020 гг. (1 вариант)

| Показатели | Ед. изм. | 1 этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг |
| Численность населения | тыс. чел | 58,70 | 58,96 | 59,22 | 59,42 | 59,68 | 60,00 | 60,00 |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт•ч | 179,7 | 180,0 | 183,2 | 185,6 | 188,0 | 189,1 | 200,0 |
| Потребление электрической мощности | МВт | 72,14 | 72,58 | 73,56 | 74,54 | 75,51 | 75,94 | 80,04 |

Таблица 80

Динамика изменения потребления электроэнергии в период на 2010 – 2020 г. (2 вариант)

| Показатели | Ед. изм. | 1 этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. |
| Численность населения | тыс. чел | 58,70 | 58,96 | 59,22 | 59,42 | 59,68 | 60,00 | 60,00 |
| Потребление электроэнергии | млн. кВт•ч | 179,7 | 180,0 | 183,9 | 186,1 | 188,3 | 190,5 | 210,7 |
| Потребление электрической мощности | МВт | 72,14 | 73,01 | 73,88 | 74,75 | 75,62 | 76,5 | 84,64 |

## Программа развития электроснабжения

### 8.4.1 Основные направления модернизации  и строительства системы электроснабжения

Согласно Генерального плана города Когалыма численность населения к 2020 г. составит 60 тыс. чел. Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая  нагрузка останется  без изменений. Максимальная электрическая нагрузка по жилищно-коммунальному сектору в 2010г составит 72,14  МВт.

Годовое электропотребление по первому варианту развития составит:

- 1 этап (2010 – 2015 гг.) – 75,94 МВт;

- расчетный срок (2020 г.) – 80,04 МВт.

Годовое электропотребление по второму варианту развития составит:

- 1 этап (2010 – 2015 гг.) – 76,50 МВт;

- расчетный срок (2020 г.) – 84,64 МВт.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим  основным направлениям:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее  всем  энергосберегающим  требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, целесообразность применения которых вызвана необходимостью устранить  недостатки функционирования  электросетей   города  Когалыма   и обеспечить надежность работы  всей  энергосистемы.

Анализ существующей системы электроснабжения города Когалыма показал, что действующая система находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, значительная часть которого устарела физически и морально, наряду с перспективой развития городских территорий, указывает на необходимость модернизации энергосистемы города.

Для развития системы электроснабжения города необходимо строительство новых объектов энергосистемы, а также поэтапная замена оборудования и линий электропередач отработавших нормативный срок службы.

### 8.4.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной и устойчивой энергосистемы необходимо, в сроки определенные Генеральным планом города Когалым, с учетом утвержденных дополнений и корректировок, выполнить следующие мероприятия:

- По реконструкции и модернизации:

- заменить изношенные силовые трансформаторы в ТП, КТП, ЦРП;

- заменить силовые трансформаторы отработавшие нормативный срок службы в ТП, КТП;

- реконструировать оборудование ПС;

- провести перекладку кабельных линий электропередачи имеющих большую степень износа, а также превышение нормативного срока службы;

- реконструировать воздушные линии электропередачи имеющих большую степень износа, а также превышение нормативного срока службы;

- По строительству:

- построить новые РП, ТП, КТП;

- проложить новые кабельные линии электропередачи;

- построить новые воздушные линии электропередачи.

Для проведения модернизации системы электроснабжения города необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции (табл. 81) и новому строительству (табл. 82).

Таблица 81

Перечень мероприятий по реконструкции системы электроснабжения МО город Когалым

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт., м3 | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1 | ТП и РП города Когалыма | Тепловизионное обследование электрооборудования ТП и РП города | 135 | 0,90 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 |  |
| 2 | Жилой сектор малоэтажной застройки | Внедрение системы АИИСКУЭ | 98 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коммунальная зона | Внедрение системы АИИСКУЭ | 66 | 1,10 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд города Когалыма | Внедрение системы АИИСКУЭ 3-го уровня | 19 109 | 60,00 |  | 1,00 | 1,01 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 36,24 |  |
| 5 | Административное здание по ул. Дружбы Народов, 41 | Внедрение системы АИИСКУЭ | 7 | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жилищный фонд города Когалыма | Установка квартирных приборов учета электроэнергии | 664 | 0,48 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 7 | Электросетевой комплекс города Когалыма | Энергоаудит и составление энергопаспортов | 1 | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРП - 2, 8, 11 | Замена электромагнитных реле на микропроцессорные блоки РЗА на ЦРП-2 | 91 | 8,45 |  |  | 1,21 | 1,39 | 1,39 | 1,49 | 2,97 |  |
| 9 | ЦРП - 2, 8, 12 | Замена ячеек КСО с МВ-10 кВ на ячейки с ВВ-10 кВ ЦРП-2 | 76 | 30,40 |  |  | 5,20 | 4,00 | 6,40 | 6,00 | 8,80 |  |
| 10 | ТП - 3, 7, 8, 61, 57, 52, 124, 139 | Замена ветхих КТПН-10(6)/0,4 кВ на БКТП-10(6)/0,4 кВ | 8 | 90,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 11 | п. Кирилловский | Замена ВЛ-0,4 кВ с проводом АС на ВЛИ-0,4кВ с проводом СИП-2 | 3,85 | 15,70 | 15,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | город Когалым | Замена фарфоровых изоляторов 10 кВ - 35 кВ на полимерные | 2 576 | 1,29 |  |  | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,54 |  |
| 13 | город Когалым | Замена ламповых светильников ЖКУ и РКУ на энергосберегающие светодиодные типа СД | 2 011 | 30,43 |  | 10,14 | 10,15 | 10,14 |  |  |  |  |
| 14 | ЦРП - 7 | Установка компенсаторов реактивной мощности в ЦРП-7 РУ-10 кВ | 2 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | город Когалым | Замена ВЛ-6 кВ на ВЛИ-6 кВ | 19,70 | 12,96 |  |  |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 |  |
| 16 | город Когалым | Монтаж устройств защиты от грозовых перенапряжений УЗПН для ВЛ-6 кВ | 422 | 1,92 |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,20 |  |
| 17 | город Когалым | Устройство конференц-видеосвязи в электросетевом комплексе предприятия | 1 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | город Когалым | Телеавтоматика для контроля и управления в ТП и ЦРП города | 1 | 112,50 |  |  |  |  |  | 18,75 | 93,75 |  |
| 19 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ КЛ-10кВ ЦРП-14-ТП-59 |  | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Реконструкция ЛЭП- 10 кВ КЛ-10кВ ТП-37-ТП-38 |  | 0,99 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |
| 21 |  | Реконструкция ЛЭП- 10 кВ КЛ-10кВ ТП-15-ТП-17 |  | 1,43 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |
| 22 |  | Реконструкция ЛЭП- 10 кВ КЛ-10кВ ТП-11-ТП-31 |  | 2,58 |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |
| 23 |  | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ КЛ-0,4кВ ул. Мостовая, 1-59 |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-22-ж.д.Бакинская 13, Бакинская 15 |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |
| 25 |  | Центральный распределительный пункт №2, 2-й микрорайон -Замена МВ-на ВВ-10 в РУ-10кВ ЦРП-2 -Монтаж блоков микропроцессорных релейных защит типа "Сириус"в РУ-10 |  | 5,72 |  | 5,72 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Центральный распределительный пункт №8 -Замена МВ-на ВВ-10 в РУ-10кВ ЦРП-8 -Монтаж блоков микропроцессорных релейных защит типа "Сириус"в РУ-10кВ ЦРП-8 |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Центральный распределительный пункт №11 -Замена МВ-на ВВ-10 в РУ-10кВ ЦРП-11 -Монтаж блоков микропроцессорных релейных защит типа "Сириус"в РУ-10кВ ЦРП-11 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  |  |
| 28 |  | Реконструкция строительной части зданий ТП и ЦРП: №№ 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ЦРП-11 |  | 11,20 |  |  | 11,20 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Реконструкция строительной части зданий ТП и ЦРП: №№ 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 83, 84, 107, ЦРП-7 |  | 8,15 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |
| 30 |  | Реконструкция строительной части зданий ТП и ЦРП: №№ 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,80,81,82,ЦРП-10 |  | 10,04 |  |  |  |  | 10,04 |  |  |  |
| 31 |  | Реконструкция строительной части зданий ТП и ЦРП: №№ 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 67, 72 |  | 11,92 |  |  |  |  |  | 11,92 |  |  |
| 32 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ЦРП-1 - ТП-2 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |
| 33 |  | Реконструкция ОРУ-35кВ ПС-35/10кВ №21 "Водозабор" (замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ и трансформаторов 6,3 мВА на 2,5 мВА) |  | 16,74 |  |  | 16,74 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Реконструкция ОРУ-35кВ и КРУН-10кВ ПС-35/10кВ №30 "Прибалтийская" (замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ и трансформаторов 4,0 мВА на 2,5 мВА; замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ) |  | 35,10 |  |  |  | 35,10 |  |  |  |  |
| 35 |  | Реконструкция ОРУ-35кВ и КРУН-6кВ ПС-35/6кВ №36 "Аэропорт" (замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ и трансформаторов 2,5 мВА на 1,6 мВА; замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ) |  | 33,93 |  |  |  |  | 33,93 |  |  |  |
| 36 |  | Реконструкция ОРУ-35кВ и КРУН-6кВ ПС-35/6 №35 "Поселковая" (замена МВ-35кВ на ВВ-35кВ; замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ) |  | 27,01 |  |  |  |  |  | 27,01 |  |  |
| 37 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ф.Ю-19, Ю-20 |  | 17,58 |  |  | 17,58 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ф.Ю-21, Ю-22 |  | 19,82 |  |  | 19,82 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ЦРП-2 - ТП-13 |  | 2,14 |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ЦРП-2 - ТП-14 |  | 3,34 |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ: КЛ-10кВ ф.Ю-10, Ю-11 |  | 22,81 |  |  | 22,81 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Реконструкция сетей наружного освещения пр.Нефтяников |  | 28,80 |  | 9,60 | 9,60 | 9,60 |  |  |  |  |
| 43 |  | Компенсация реактивной мощности на ЦРП-7 |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 657,51 | 64,40 | 42,40 | 139,52 | 100,00 | 74,75 | 84,59 | 151,85 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 657,51 | 505,66 | 151,85 |  |

Таблица 82

Перечень мероприятий по новому строительству системы электроснабжения МО город Когалым

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт., м3 | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1. Строительство новых объектов |  | 426,70 | 43,58 | 104,64 | 21,54 | 40,85 | 75,47 | 140,62 | 0,00 |  |
| 1 | п. Пионерный | Строительство распределительных пунктов (РП) в п. Пионерный | 2 | 15,80 |  | 7,90 |  | 7,90 |  |  |  | Увеличение степени надежности в электроснабжении города |
| 2 | п. Пионерный | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 2•1000 кВА в п. Пионерный | 1 | 5,53 |  | 5,53 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Пионерный | Строительство ТП 2•630 кВА в п. Пионерный | 4 | 17,60 |  | 8,80 |  | 8,80 |  |  |  |  |
| 4 | п. Пионерный | Строительство ТП 2•400 кВА в п. Пионерный | 6 | 22,20 |  | 7,40 | 7,40 |  | 7,40 |  |  |  |
| 5 | п. Пионерный | Строительство сети кЛ - 6,0 кВ в п. Пионерный | 20,60 | 21,22 |  | 12,98 | 4,12 | 4,12 |  |  |  |  |
| 6 | п. Кирилловский | Строительство ТП-61 и реконструкция внешних сетей 0,4 кВ п. Кирилловский | 1 | 25,70 | 25,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-й микрорайон | Строительство ТП в капитальном исполнении - ТП-7, 1-й микрорайон | 1 | 8,96 | 8,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1-й микрорайон | Строительство ТП в капитальном исполнении ТП-3 1-й микрорайон | 1 | 8,92 | 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Таллинская | Строительство ТП в капитальном исполнении ТП-95, ул.Таллинская | 1 | 11,95 |  | 11,95 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | База ОАО "ЮТЭК-Когалым" | Строительство ТП в капитальном исполнении ТП-51 База ОАО "ЮТЭК-Когалым" | 1 | 12,88 |  |  |  |  | 12,88 |  |  |  |
| 11 | п.Пионерный | Строительство РП-6кВ со встроенной ТП-2х630/6/0,4кВ в п.Пионерный, квартал "Б" | 1 | 50,08 |  | 50,08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Пионерный | Строительство ТП-2х630/6/0,4кВ в п. Пионерный, квартал "Б","Г","М","Н" | 4 | 50,08 |  |  | 10,02 | 20,03 | 20,03 |  |  |  |
| 13 | Городском водозаборе | Строительство 5ТП-2х630/10/0,4кВ и ВЛИ-10кВ на "Городском водозаборе" | 5 | 124,24 |  |  |  |  | 24,85 | 99,39 |  |  |
| 14 | г. Когалым | Строительство ТП-2х630/10/0,4кВ, КЛ-10-0,4кВ объекта "Городской стадион с лыжной базой" | 1 | 51,54 |  |  |  |  | 10,31 | 41,23 |  |  |
| 2. Объекты социальной сферы | 6,19 | 3,47 | 0,27 | 1,23 | 0,00 | 0,76 | 0,32 | 0,89 | 0,00 |  |
| мкр. 1 | 0,70 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Культурно-развлекательный комплекс | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,70 | 0,39 |  |  |  | 0,39 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 5 | 0,75 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |  |
| 16 | Торгово-развлекательные комплексы | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,75 | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| мкр. 7 | 1,54 | 0,86 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |  |
| 17 | Детский сад на 320 мест | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,70 | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 18 | Общеобразовательная школа | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,84 | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,47 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| ул. Нефтяников | 1,50 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Автовокзал | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,76 | 0,43 |  | 0,43 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 20 | Автосервисный комплекс | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,74 | 0,41 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Прибалтийская | 0,66 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | ПТУ | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,66 | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| п. Пионерный | 1,04 | 0,59 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Детский сад на 320 мест | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,48 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 23 | Cтоловая | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,56 | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
| 3. Жилые дома | 51,69 | 28,95 | 16,35 | 1,76 | 2,28 | 3,25 | 1,84 | 2,63 | 0,84 |  |
| мкр. 5 | 0,76 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Многоквартирные жилые дома, S общ. = 82 тыс. кв. м | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,76 | 0,43 |  | 0,43 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 11 | 29,98 | 16,79 | 12,90 | 0,43 | 0,19 | 1,60 | 0,53 | 1,14 | 0,00 |  |
| 25 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,68 | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 26 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,78 | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |
| 27 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,70 | 0,39 |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |
| 28 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 2 секц. 5 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,68 | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 29 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 3 секц. 5 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,37 | 0,21 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
| 30 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 2 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,70 | 0,39 |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |
| 31 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом с цокольным этажом 4 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,68 | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 32 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 4 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,34 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 33 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 8 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,58 | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
| 34 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 6 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,68 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| 35 | Многоэтажная жилая застройка, крупнопанельный жилой дом 10 секц. 9 эт. | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,76 | 0,43 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Жилой дом №13 | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 23,04 | 12,90 | 12,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 12 | 0,70 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |  |
| 37 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,70 | 0,39 |  |  |  |  |  |  | 0,39 | Обеспечение объектов нового строительства |
| мкр. 14 | 0,80 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |  |
| 38 | Многоквартирные жилые дома, S общ = 90 тыс. кв.м | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,80 | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 | Обеспечение объектов нового строительства |
| п. Пионерный | 19,45 | 10,89 | 3,45 | 0,90 | 2,09 | 1,65 | 1,31 | 1,49 | 0,00 |  |
| 39 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 1,61 | 0,90 |  | 0,90 |  |  |  |  |  | Обеспечение объектов нового строительства |
| 40 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 2,94 | 1,65 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |
| 41 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 2,34 | 1,31 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |
| 42 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 2,47 | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |
| 43 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 0,19 | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 44 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 3,74 | 2,09 |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |
| 45 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 2,90 | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3-этажные жилые дома | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ | 3,26 | 1,83 | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 459,12 | 60,20 | 107,63 | 23,82 | 44,86 | 77,63 | 144,14 | 0,84 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 459,12 | 458,28 | 0,84 |  |

### 8.3.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является:

- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов города Когалыма;

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых городских территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2020 году позволит вывести работу системы к следующим показателям:

По надежности обслуживания:

Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2009 г. – 2%;

- 2020 г. – 0,1%.

Износ основных фондов:

- 2009 г. – 52%;

- 2020 г. – 25%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2009 г. – 0,35%;

- 2020 г. – 5%.

Уровень потерь:

- 2009 г. – 9,7%;

- 2020 г. – 8%.

### 8.3.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 1 116,63 млн руб., в т.ч.:

- в 2010 г. – 124,60 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 64,40 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 60,20 млн руб.;

- в 2011 г. – 150,03 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 42,40 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 107,63 млн руб.;

- в 2012 г.  – 163,34 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 139,52 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 23,82 млн руб.;

- в 2013 г. – 144,86 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 100,00 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 44,86 млн руб.;

- в 2014 г. – 152,38 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 74,75 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 77,63 млн руб.;

- в 2015 г. – 228,73 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 84,59 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 144,14 млн руб.;

- в 2016–2020 гг. –  152,69  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 151,85 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 0,84 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### 8.3.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

К окончанию 2020 года суммарная полезная нагрузка в городе Когалыме достигнет:

- по первому варианту развития города – 80,4 МВт;

- по второму варианту развития города – 84,64 МВт.

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:

Отпуск энергии в сеть составит:

- по первому варианту развития города – 200,00 млн. кВт•ч;

- по второму варианту развития города – 210,70 млн. кВт•ч.

Расходы на собственные нужды:

- 2020 г – 0,75 млн. кВт•ч.

Потери электрической энергии:

- 2020 г – 15,65 млн. кВт•ч.

Расчет показателей производился по действующим РД 34.20.185-94, при внедрении энергосберегающих технологий, согласно Федерального закона ФЗ 261 от 16.11.2009 г., снижение энергопотребления может составить до 30%.

# Комплексное развитие системы газоснабжения

## Инженерно-технический анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

### Источники газоснабжения

Газоснабжение города Когалыма с 1988 по 1998 гг. осуществлялось на природном газе от старой автоматической газораспределительной станции, принадлежащей ОАО «Газпром». С 1999 года по настоящее время газоснабжение города Когалыма осуществляется попутным нефтяным газом от Южно-Ягунской компрессорной станции, принадлежащей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Новая АГРС производительностью 50 000 нм3/час с давлением на выходе 0,3 МПа, типа «Урожай-50», является объектом незавершенного строительства. Конструктивные особенности АГРС позволяют осуществлять его эксплуатацию без постоянного присутствия эксплуатирующего персонала. С вводом в эксплуатацию новой АГРС будет обеспечена техническая возможность подачи газа в нештатных ситуациях. Для ввода АГРС в эксплуатацию требуются капитальные вложения.

### Сети газоснабжения

Газораспределительная система города Когалыма по принципу построения является тупиковой, двухступенчатой (низкое и среднее давления). Согласно ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» газопроводы среднего давления (ГСД) III категории распределяют и доставляют газ под давлением 0,005÷0,3 МПа, а газопроводы низкого давления (ГНД) IV категории – до 0,005 МПа. Газопроводы были построены в основном в 1988-90 годах и при проектировании в полной мере не были учтены объем, структура и плотность газопотребления, а также источники газоснабжения. В настоящее время имеющаяся тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления. Требуется модернизация и реконструкция газораспределительной системы.

Общая протяженность городских газопроводов, по которым транспортируется газ, составляет 77,5 км.

### Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Для приготовления пищи используются газовые плиты, для отопления и горячего водоснабжения используются газовые отопительные котлы и водогрейные колонки. Давление газа перед бытовыми газоиспользующими приборами следует принимать в соответствии с паспортными данными, но не более 3000 Па.

Годовой расход попутного нефтяного газа на 2009 г. по городу Когалыму составил 101600 тыс. м3/год.

На балансе газораспределительной организации ОАО «Когалымгоргаз» находится 30,8 км газопроводов. На балансе муниципального образования – 35,8 км, иных предприятий – 10,9 км.

Обслуживаются по договорам технического обслуживания или аренды:

- ОАО «Когалымгоргаз» – 43,77 км;

- ЦИТС «СТГ» ТПП «КНГ» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» – 33,78 км.

Проблемы:

- имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газораспределения, возможность проведения работ без отключения потребителей;

- износ существующих сетей – 52%.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция газопроводов;

- строительство ГРП;

- закольцовка газораспределительной системы города;

- ввод АГРС в эксплуатацию;

- перевод потребителей с попутного нефтяного на природный газ.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- повышение безопасности, надежности и эффективности системы газоснабжения.

### Потребители

Потребителями попутного нефтяного газа по сетям среднего давления являются 22 котельные, в том числе 12 муниципальных, 10 ведомственных котельных, 1 кузнечный цех, асфальтно-смесительные и маслогреющая установки Асфальтобетонного завода, 1 магазин. По сетям низкого давления газ получают жители 70 домов (80 квартир) поселка индивидуальной застройки за рекой Кирилл, 3 предприятия непроизводственного характера.

### Структура производства, передачи и потребления газа

Услуги по транспортировке газа и обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет ОАО «Когалымгоргаз».

Из объема транспортируемого попутного нефтяного газа – 99,864 млн м3, потребление в 2008 году составило:

- муниципальными котельными – 73,6%;

- предприятиями ООО «Лукойл-Западная Сибирь» – 23,6%;

- иными потребителями – 2,4 %;

- населением – 0,4% (рис. 29).

Рисунок 29. Структура потребления газа в 2008 г.

### Материальный баланс системы  (фактический)

Фактический баланс системы газоснабжения города Когалыма составляет 101600 тыс. м3 (2009 г.), в том числе:

- муниципальные котельные – 72886 тыс. м3;

- предприятия ООО «Лукойл-Западная Сибирь» – 25984 тыс. м3;

- иные потребители – 2354 тыс. м3;

- население – 376 тыс. м3 (табл. 83).

Таблица 83

Фактический баланс системы газоснабжения города Когалыма

| Предприятия, организации | Поставка попутного нефтяного газа, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| ТПП "КНГ" | 40650 | 16787 | – | – | – | – | – | – | – |
| УТС ОАО "Лукойл-Западная Сибирь" | 0 | 9969 | 32650 | 24615 | 32583 | 23601 | 27414 | 25984 | 25172 |
| УРНПО ООО "ЛЗС" | – | – | 144 | 126 | 164 | 138 | 120 | 122 | 164 |
| УЭРСС ООО "ЛЗС" | – | – | 360 | 160 | – | – | – | – | – |
| УГП ООО "ЛЗС" | – | – | 0 | 140 | – | – | – | – | – |
| ООО "ГТС" | 80640 | 78470 | 75815 | 67409 | 77115 | 73458 | 64616 | 72886 | 72984 |
| ООО "Хлебопродукт" | 233 | 209 | 233 | 210 | 233 | 260 | 160 | 261 | 233 |
| КГМУП "УПТК" | 615 | 519 | 542 | 402 | 615 | 316 | 580 | 373 | 357 |
| КГ МУП "Коммунспецавтотехника" | 870 | 180 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОАО "ПАТП" | 1340 | 825 | 1600 | 869 | 1600 | 775 | 970 | 605 | 870 |
| ООО "Горводоканал" | 1437 | 1283 | 1437 | 986 | 1437 | 802 | 950 | 775 | 890 |
| ОАО "Дорстройсервис" | – | – | – | – | 120 | 125 | 110 | 150 | 150 |
| ООО "АРГОС-СУМР" | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – |
| Население | 425 | 465 | 440 | 292 | 430 | 389 | 320 | 376 | 470 |
| Всего | 126210 | 108707 | 113221 | 95209 | 114297 | 99864 | 95240 | 101600 | 101290 |

Поставка попутного нефтяного газа потребителям за период 2006 – 2010гг. снижалась незначительно (рис. 30).

Рисунок  30.  Поставка попутного нефтяного газа потребителям за период 2006 – 2010 гг.

Рисунок 31. Прогнозный  баланс расхода попутного нефтяного газа  в динамике до 2020 г.

С учетом развития города Когалыма показатели газоснабжения без учета перехода источников генерации на природный газ в 2020 году следующие:

- приход  –   138590,1 тыс. м3/год;

- расход   –   138590,1 тыс. м3/год.

В результате выполнения мероприятий Программы по газоснабжению до 2020г. произойдет увеличение расхода газа (рис. 31).

## Основные показатели эффективности системы газоснабжения

### Энергоэффективность

На основании Энергетической стратегии России на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ №1234-Р от 28.08.03 г., структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности, а также недооценка стоимости газа, не стимулирующая энергосбережение, ведут к высокой энергоемкости, в 2-3 раза превышающей удельную энергоемкость экономики развитых стран.

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы газоснабжения достигается за счет потерь газа, которые происходят через резьбовые и фланцевые соединения на крановых узлах, расположенных надземно.

Для уменьшения потерь газа через резьбовые и фланцевые соединения своевременно проводится техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры, применяются эффективные смазочные и прокладочные материалы.

С вводом новой АГРС и с переводом на использование природного газа в качестве топлива уменьшается воздействие вредных примесей содержащихся в попутном нефтяном газе на оборудование. Поэтому сократится межремонтный период и как следствие увеличится эффективность использования газового оборудования.

### Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Газопроводы были построены в основном в 1988-90 годах и при проектировании в полной мере не были учтены объем, структура и плотность газопотребления, а также источники газоснабжения. В настоящее время имеющаяся тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

Газораспределительный пункт (ГРП) построен в 1993 г. в соответствии с проектом, разработанным проектно-сметной группой УВС и ИПНГ п/о КНГ. В 2008 году выполнено техническое перевооружение ГРП в соответствии с проектом, разработанным ООО «Виктория». В ГРП установлены две линии редуцирования с постоянно находящимися в работе регуляторами давления. Для обеспечения бесперебойной подачи газа в поселке индивидуальной застройки необходимо построить еще один ГРП и закольцевать имеющуюся газораспределительную сеть.

Оборудование ГРП испытание на герметичность, которое проводилось в июле 2008 г., выдержало. При осмотре и проверке дефектов и утечек не обнаружено.

### Экологичность

Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды.

С вводом в эксплуатацию новой АГРС и переводом котельных с попутного нефтяного на природный газ при сгорании уменьшаются выбросы загрязняющие атмосферу.

### Качество (параметры микроклимата)

Качество системы газоснабжения, в первую очередь, зависит от надежности и бесперебойности газоснабжения, безопасности, простоты и удобства в эксплуатации.

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами – стандартами отрасли Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ 153-39.3-051-2003, ОСТ 153-39.3-053-2003, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документами.

### Себестоимость услуг

В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 21.01.2009 № 1-нп «Об установление розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» розничная цена на природный газ в 2009 г. составила  1 730 руб./1000 м3 (включая НДС) (с даты вступления приказа в силу), с 01.10.2009 – 2 010 руб./1000 м3 (включая НСД). Рост цены в течение года составил 116%.

На 2010 г. Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.12.2009 № 143-нп «Об установление розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» на природный газ установлена цена в размере 2 110 руб./1000 м3 (с учетом НДС) (с даты вступления приказа в силу), с 01.04.2010 – 2 430 руб./1000 м3 (с учетом НДС). В течение года цена увеличится на 15%, темп роста 2010/2009 гг. – 140%.

Формирование розничных цен на газ, реализуемый населению, осуществляется в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ», а также Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 23.11.2004 № 194-э/12.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах                            ОАО «Когалымгоргаз» за 2008 г., сметы расходов на 2009 – 2010 гг.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат  произведен по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ», в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости транспорта газа, утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 20.12.1994.

Формирование затрат осуществляется по видам деятельности: транспортировка газа и обслуживание газового оборудования. Затраты группируются следующим образом (табл. 84):

- прямые расходы:

- фонд заработной платы (производственный персонал);

- налоги и сборы;

- сырье;

- расходы на ГСМ;

- материалы технического назначения;

- прочие прямые затраты;

- косвенные расходы;

- управленческие расходы;

- амортизационные отчисления.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на прямые затраты – 67% в 2010 г. по сравнению с 2008 г. удельный вес прямых расходов увеличился на 5% (62% в 2008 г.).

Таблица 84

Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Факт по данным организа-ции за 2008 г. | План на период регулиро-вания 2009 г. | План на период регулиро-вания 2010 г. | Темп роста 2009/ 2008 гг., % | Темп роста 2010/ 2009 гг., % | Темп роста 2010/ 2008 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Выручка - всего | тыс. руб. | 39 885 | 43 379 | 43 379 | 109 | 100 | 109 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Транспортировка газа | тыс. руб. | 22 438 | 25 331 | 25 331 | 113 | 100 | 113 | 56,3 | 58,4 | 58,4 |
| 1.2 | Обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | 17 447 | 18 049 | 18 048 | 103 | 100 | 103 | 43,7 | 41,6 | 41,6 |
| 2 | Прямые расходы - всего | тыс. руб. | 21 446 | 27 733 | 25 473 | 129 | 92 | 119 | 62,1 | 68,5 | 66,7 |
|  | Фонд заработной платы (производственный персонал) | тыс. руб. | 8 597 | 10 370 | 10 370 | 121 | 100 | 121 | 24,9 | 25,6 | 27,1 |
|  | Налоги и сборы | тыс. руб. | 2 179 | 2 572 | 2 588 | 118 | 101 | 119 | 6,3 | 6,4 | 6,8 |
|  | Сырье |  | 3 340 | 4 202 | 4 202 | 126 | 100 | 126 | 9,7 | 10,4 | 11,0 |
|  | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 823 | 1 048 | 1 048 | 127 | 100 | 127 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
|  | Материалы технического назначения | тыс. руб. | 3 987 | 1 500 | 1 500 | 38 | 100 | 38 | 11,6 | 3,7 | 3,9 |
|  | Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 2 521 | 8 042 | 5 765 | 319 | 72 | 229 | 7,3 | 19,9 | 15,1 |
| 3 | Косвенные расходы | тыс. руб. | 5 019 | 4 763 | 4 763 | 95 | 100 | 95 | 14,5 | 11,8 | 12,5 |
| 4 | Управленческие расходы | тыс. руб. | 7 680 | 7 639 | 7 609 | 99 | 100 | 99 | 22,3 | 18,9 | 19,9 |
| 5 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 364 | 360 | 360 | 99 | 100 | 99 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Себестоимость услуг | тыс. руб. | 34 509 | 40 495 | 38 205 | 117 | 94 | 111 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1 | Транспортировка газа | тыс. руб. | 19 459 | 26 746 | 24 479 | 137 | 92 | 126 | 56,4 | 66,0 | 64,1 |
| 6.2 | Обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | 15 050 | 13 749 | 13 726 | 91 | 100 | 91 | 43,6 | 34,0 | 35,9 |
| 7 | Прибыль от продаж | тыс. руб. | 5 376 | 2 885 | 5 174 | 54 | 179 | 96 |  |  |  |

Основными статьями затрат в 2010 г. являются:

- заработная плата (27% от общего объема затрат);

- управленческие расходы (20%);

- прочие прямые расходы (15%);

- косвенные расходы (13%);

- сырье (11%).

Большая часть расходов приходится на основной вид деятельности – транспортировка газа. По сравнению с 2008 г. доля расходов на услуги по транспортировке газа увеличилась с 56% до 64% в 2010 г.

За анализируемый период 2008 – 2010 гг. в структуре себестоимости произошли следующие изменения (рис. 32):

- сократилась доля расходов на материалы технического назначения с 12% в 2008 г. до 4% в 2010 г.;

- увеличилась доля прочих прямых затрат с 7% в 2008 г. до 15% в 2010 г.

В остальном структура себестоимости не претерпела значительных изменений.

Рисунок 32. Структура затрат на услуги газоснабжения в 2008 – 2010 гг.

За рассматриваемый период 2008 – 2010 гг. себестоимость услуг увеличилась на 11%. Основной причиной увеличения себестоимости является рост прямых расходов на 19%, в т.ч. увеличения затрат по следующим статьям:

- прочие прямые расходы – увеличение в 2 раза;

- расходы на сырье – увеличение на 26%;

- расходы на заработную плату производственного персонала – увеличение на 21%.

В период 2008 – 2010 гг. сократились расходы на материалы технического назначения – на 62%, а косвенные и управленческие расходы на 5% и 1% соответственно.

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость услуг (выручка) увеличилась на 9%, полная себестоимость возросла на 19%, прибыль от продаж сократилась на 4% (рис. 33).

Рисунок 33. Анализ затрат на услуги газоснабжения в 2008 – 2010 гг.

В период с 2008 по 2010 гг. в общей структуре выручки ОАО «Когалымгоргаз» основной удельный вес приходится на услуги по транспортировке газа – 58%. По сравнению с 2008 г. доля увеличилась на 2% (56% в 2008 г.), объем выручки от транспортировки газа  – на 13%.

## Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей

Объем газа, используемый на коммунально-бытовые нужды население поселка индивидуальной застройки, очень мал – 0,4% от общего объема реализуемого газа. В связи с вводом новой АГРС для постоянного поддерживания его в рабочем состоянии возникнет необходимость перевода газоснабжения с попутного нефтяного газа на природный газ.

Решением Думы города Когалыма № 373-гд от 24.04.2009 г. утвержден план освоения земель площадью 10 га под жилищное строительство 66 газифицированных жилых домов усадебной застройки. В соответствии с генеральным планом городского округа города Когалым Ханты-Мансийского округа – Югры, утвержденным решением Думы города Когалым от 25.07.2008 г. № 275-гд, в Левобережной части города надлежит построить 120 газифицированных жилых домов индивидуальной застройки. Попутный нефтяной газ использовать в качестве резервного.

## Программа развития газоснабжения

### Основные направления модернизации  и строительства системы газоснабжения

Планируется строительство ГРП в поселке индивидуальной застройки, с последующим строительством кольцевой системы города для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения в необходимом объеме и требуемых параметров и оперативного отключения отдельных участков газопроводов и потребителей газа в нештатных ситуациях, а также для проведения ремонтных работ. В таком случае обеспечение города газом будет достигнуто из двух источников газоснабжения.

Несмотря на то, что строительство кольцевой системы требует дополнительных капиталовложений, это окупается в процессе эксплуатации, поскольку исключен неустойчивый режим подачи газа и простои технологического оборудования при возникновении аварий.

### Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения (реконструкция, строительство) города Когалыма представлены в табл. 85, 86.

Таблица 85

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения

города Когалыма (реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт., м3 | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| 1 | Сети газоснабжения | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 40,3 | 429,10 |  | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 234,05 | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| Итого: |  | 429,10 | 0,00 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 234,05 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 429,10 | 195,05 | 234,05 |  |

Таблица 86

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения

города Когалыма (строительство)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт., м3 | Реализация программы | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО, млн. руб. | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |  |
| Газопровод ИЖЗ |  | 14,76 | 0,00 | 11,06 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | ГРП в поселке ИЖЗ | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 1 | 11,06 |  | 11,06 |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| 2 | Закольцовка газопроводов ИЖЗ d=150 мм | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 0,5 | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрозащита газопровода | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 3 | 1,95 |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 4 | Садовые участки | Разработка ТЭО и ПСД на газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод Восточной промзоны |  | 11,29 | 8,69 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Газопровод Восточной промзоны d=200 мм | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 1,5 | 7,39 | 7,39 |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| 5 | Электрозащита газопровода | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 6 | 3,90 | 1,30 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод Северной промзоны |  | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67 |  |
| 6 | Газопровод Северной промзоны d=200 мм | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 1,2 | 5,91 |  |  |  |  |  |  | 5,91 | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| 7 | Переход через р. Ингу-Ягун d=200 мм | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 0,3 | 8,86 |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |
| 8 | Электрозащита газопровода | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 6 | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 3,90 | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| Газопровод на коммунальные котельные |  | 76,46 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 24,79 | 19,08 | 7,80 | 0,00 |  |
| 9 | Газопровод на коммунальные котельные d=500 мм | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 5,5 | 62,81 |  |  | 22,84 | 22,84 | 17,13 |  |  | Увеличение степени надежности газообеспечения города |
| 10 | Электрозащита газопровода | Обеспечение бесперебойности газоснабжения | 21 | 13,65 |  |  | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 7,80 |  |  |
| Итого: |  | 121,18 | 8,69 | 13,66 | 28,49 | 24,79 | 19,08 | 7,80 | 18,67 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 121,18 | 102,51 | 18,67 |  |

### Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий

Потребление газа потребителями на 2009 г. составляло 101600 тыс. м3/год, на 2020 г. – 138590,1 тыс. м3/год.

### Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, средств организаций и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части газоснабжения 550,28 млн руб., в т.ч.:

- в 2010 г. – 8,69 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по новому строительству объектов – 8,69 млн руб.;

- в 2011 г. – 52,67 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 39,01 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 13,66 млн руб.;

- в 2012 г.  – 67,50 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 39,01 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 28,49 млн руб.;

- в 2013 г. – 63,80 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 39,01 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 24,79 млн руб.;

- в 2014 г. – 58,09 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 39,01 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 19,08 млн руб.;

- в 2015 г. – 46,81 млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 39,01 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 7,80 млн руб.;

- в 2016 – 2020 гг. –  252,72  млн руб., в том числе:

  - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов – 234,05 млн руб.;

  - мероприятия по новому строительству объектов – 18,67 млн руб.

Мероприятия, включенные в данную Программу, также могут финансироваться в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств бюджета.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

### Определение эффекта от реализации мероприятий

В результате выполнения мероприятий Программы произойдет снижение износа сетей, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг газоснабжения, появятся дополнительные рабочие места.

Износ основных фондов:

2009 г. – 52,0%;

2020 г. – 21,2%.

# Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города

Сводный перечень программных мероприятий сформирован по системам коммунальной инфраструктуры города Когалыма (табл. 87).

Таблица 87

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на период до 2020 г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения | 698,17 |
| 1 | Реконструкция котельных РТС-2 | 292,37 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП | 405,80 |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения | 1 537,10 |
| 1 | Строительство котельной | 65,80 |
| 2 | Строительство магистральных трубопроводов | 792,74 |
| 3 | Строительство тепловых сетей объектов социальной сферы | 54,56 |
| 4 | Строительство тепловых сетей жилой зоны | 624,00 |
|  | ИТОГО по теплоснабжению | 2 235,27 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения | 362,65 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей города | 282,89 |
| 2 | Ежегодная ревизия и ремонт ПГ на сетях водоснабжения | 1,76 |
| 3 | Реконструкция, модернизация, обновление основных средств объектов ВОС | 78,00 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения | 1 207,90 |
| 1 | Строительство магистральных трубопроводов | 460,08 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения объектов социальной сферы | 43,78 |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения жилой зоны | 688,23 |
| 4 | Строительство ограждений санитарной зоны по периметру ВОС | 15,81 |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 1 570,55 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
|  | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод | 1 283,64 |
| 1 | Реконструкция самотечных коллекторов | 174,64 |
| 2 | Реконструкция с расширением КОС - 19000 до 30 тыс. м3/сут. с внедрением на I - очередь системы механической очистки | 587,28 |
| 3 | Реконструкция и модернизация объектов, обновление основных средств объектов КОС, КНС | 283,50 |
| 4 | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижение нормативных показателей перекладки 4-5% , 4-5 км сетей водоотведения | 238,22 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения и очистки сточных вод | 1 036,20 |
| 1 | Строительство магистральных трубопроводов | 186,53 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения объектов социальной сферы | 69,44 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения жилой зоны | 649,03 |
| 4 | Строительство ливневой канализации | 131,20 |
|  | ИТОГО по водоотведению и очистке сточных вод | 2 319,84 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
|  | Реконструкция объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 131,50 |
| 1 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 108,00 |
| 2 | Приобретение оборудования | 23,50 |
|  | Новое строительство объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 125,31 |
| 1 | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья | 0,70 |
| 2 | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья | 25,60 |
| 3 | Строительства полигона ТБО с биотермической ямой | 99,01 |
|  | ИТОГО по утилизации (захоронению) ТБО | 256,81 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения | 657,51 |
| 1 | Тепловизионное обследование электрооборудования ТП и РП города | 0,90 |
| 2 | Внедрение системы АИИСКУЭ | 61,70 |
| 3 | Установка квартирных приборов учета электроэнергии | 0,48 |
| 4 | Энергоаудит и составление энергопаспортов | 1,90 |
| 5 | Обновление оборудования | 189,23 |
| 6 | Установка компенсаторов реактивной мощности в ЦРП-7 РУ-10 кВ | 3,00 |
| 7 | Монтаж устройств защиты от грозовых перенапряжений УЗПН для ВЛ-6 кВ | 1,92 |
| 8 | Устройство конференц-видеосвязи в электросетевом комплексе предприятия | 0,08 |
| 9 | Телеавтоматика для контроля и управления в ТП и ЦРП города | 112,50 |
| 10 | Реконструкция ЛЭП | 80,63 |
| 11 | Реконструкция ЦРП | 19,28 |
| 12 | Реконструкция ОРУ | 112,78 |
| 13 | Реконструкция строительной части зданий ТП и ЦРП | 41,31 |
| 14 | Другие мероприятия по реконструкции | 31,80 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения | 459,12 |
| 1 | Строительство распределительных пунктов | 339,60 |
| 2 | Строительство трансформаторных подстанций | 65,88 |
| 3 | Строительство сети кЛ - 6,0 кВ | 21,22 |
| 4 | Строительство сети кЛ - 0,4 кВ объектов социальной сферы | 3,47 |
| 5 | Строительство сетей кЛ - 0,4 кВ жилой зоны | 28,95 |
|  | ИТОГО по электроснабжению | 1 116,63 |
| Газоснабжение |
|  | Реконструкция системы газоснабжения | 429,10 |
| 1 | Реконструкция сетей газоснабжения | 429,10 |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения | 121,18 |
| 1 | Строительство ГРП | 11,06 |
| 2 | Строительство газопровода | 76,11 |
| 3 | Закольцовка газопроводов | 1,75 |
| 4 | Строительство перехода через реку | 8,86 |
| 5 | Электрозащита газопровода | 23,40 |
| 6 | Разработка ТЭО и ПСД для газоснабжения садовых участков | 0,00 |
|  | ИТОГО по газоснабжению | 550,28 |
|  | ВСЕГО по городу Когалыму | 8 049,38 |

# Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей  мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы

## Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом города по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы города Когалыма.

## Ожидаемые результаты и перечень целевых  индикаторов  и показателей мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 88).

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010–2020 годы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 88

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством в городском округе | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством представительный орган и Администрация города вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса города Когалыма и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
города Когалыма без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  городскому округу.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть организации коммунального комплекса самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в городе Когалыме и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010–2020 гг. представлены в табл. 89.

Таблица 89

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010–2020 гг.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение, 2008 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,6 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 65 | 55 | 50 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 65 | 45 | 30 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,1 | 3,5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 11,3 | 10,6 | 9 | 9 | На 2008 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 11,3%. В ходе реализации Программы в 2016 г. –10,6%, а к 2020 г. –9% |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 53 | 60 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 33,9 158,8 | 30,2 156 | 25 156 | 22-24 135-140 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизво-дительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности тепло-трассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбере-жению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 40 | 38 | 35 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 4 | 4 | 4 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,3 0,48 | 4 2 | 4 4 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансиро-ванию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 19,8 | 9,7 | 9,7 | 8-10 |  |
| 2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 34 113 | 40 120 | 40 59 | до 80 до 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.1.3 Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использо-вания электроэнергии, занимающей наиболь-ший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,97 1,2 | 0,9 1,0 | 0,8 0,8 | 0,8 0,8 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2007 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,12%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 0,06%, а к 2025 г. – 0,05% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабже-ния, анализа необходи-мой замены сетей и оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабже-ния, анализа необходи-мой замены сетей и оборудования и опреде-ления потребности в инвестициях | 48 | 35 | 20 | 20 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,3 - 0,4 | 3 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организа-ций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных огра-ничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 9,7 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | На 2007 год уровень потерь электроэнергии в системе электро-снабжения ГО составляет 9,7%, до 2020 года составит 8% |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 77 | 65 | 65 | 60 - 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемио-логическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 2095 тыс. м3 | Ввод нового полигона | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используе-мых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | 212,0 тыс. м3 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 50% | 40% | 30% | менее 30% | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляю-щих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и про-чими коммерческими по-требителями услуг; с организациями бюджет-ной сферы; с населением, проживающим в индии-видуальных жилых домах) - на исполнение муни-ципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогресс-сивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использую-щих договоры в % от общего количества органи-заций коммунального комплекса): аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринима-тельской активности требуется совершенствование форм хозяйство-вания, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, исполь-зующих договоры аренды, кон-цессионные соглашения и контракты на управление |

# Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления города Когалыма.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой города Когалыма. Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация и Дума города в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация города Когалыма.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу, а также в процессе реализации федеральных, окружных и местных целевых программ.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного Главой города Когалыма.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

# Footnotes

Источник: Генеральный план города Когалыма, утв. решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 № 275-ГД.

Источник: Генеральный план города Когалыма, утв. решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 № 275-ГД.

Источник: Данные Администрации города Когалыма.

Распределение объемов потребления попутного нефтяного газа в 2009 г. проведено в соответствии с группировкой потребителей, представленной в Пояснительной записке о состоянии и перспективах развития системы газоснабжения в муниципальной образовании город Когалым на 01.01.2009, предоставленной ОАО «Когалымгоргаз».

Источник: Доклад Главы города «О результатах и основных направлениях социально-экономического развития города Когалыма, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Среднедушевые доходы населения города Когалыма в месяц в 2009 г. – 29 560 руб., величина прожиточного минимума в ХМАО – Югре в 2009 г. – 8 017 руб. Среднедушевой доход составляет 3,7 величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе. В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг принята в размере 15%.

В связи с отсутствием действующих утвержденных норм накопления ТБО на территории города Когалыма для расчета приняты нормы накопления ТБО, утв. Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2007 № 2388 «Об утверждении временных норм накопления ТБО на территории города Когалыма».

Норматив на 1 человека из 3-х проживающих в 2-комнатной квартире (жилом доме) с электроплитой.

Норматив на 1 человека в месяц на приготовление пищи и подогрев воды для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

Объем нового строительства меньше сносимого малоэтажного фонда, за счет  того, что новую усадебную застройку намечается разместить на территории сносимого малоэтажного секционного фонда.

По плану на 2007–2010 гг. - новое строительство 108 тыс. м2,  или в год 27 тыс. м2.

2008 г. – данные по КГ МУП «ГТС».

2008 г. – данные по КГ МУП «Водоканал»; 2009 г. – данные по КГ МУП «Водоканал» и ООО «Горводоканал».

2008 г. – данные по КГ МУП «Водоканал»; 2009 г. – данные по КГ МУП «Водоканал» и ООО «Горводоканал».

«Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР», утв. 09.03.1982 г. Зам. Министра ЖКХ РСФСР

# Text boxes

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Когалыма

на 2010–2020 годы